同志们，帮帮忙，看看是什么问题？

我用top224Y想做一个1000V－10W的电源，磁芯我采用了EC35，匝数原边、副边、反馈绕组匝数分别是270、38、8，反馈绕组的电压按照27.7V设计，反射电压135V。副边两层绕组，原边、反馈各一层。绕组结构采用先副边一层（0.1mm），然后原边（0.31mm），反馈（0.31mm），最后再绕一层副边。绝缘用聚四氟乙烯（0.1mm）厚的薄膜，绝缘边距为2.5mm。我已经最大限度的加绝缘层了，窗口面积都占满了。

原边电感量为1300uH，气隙为单边0.1mm。

实验现象：当负载为1M时，电路可以在85－150V之间正常工作，但是往上走得时候，管子就进入自动重启动。此外，当给输出整流管两边并联1000pf和22欧姆的电容电阻串联组合，电路连反复重启动的现象都不太好，变压器的声音也很怪！不知道为什么？

以前作低压，从来没有遇到过此类问题，真不知道这是怎么了？

为了查看主要的实验现象，我把其它的元器件都暂时没有加。电路如图所示。

最近，我这里的看不了电源网，进入的时候，仿佛老是在拼IP地址。后来我直接进入bbs，但是论坛的里面的内容看不见，可着急了。只好作罢。

我的saber已经装上了，非常感谢lzg和那位网站的先生。只是由于网络的问题现在才致谢，真是很抱歉。