在电子镇流器的生产中怎样筛选二极管

在电子镇流器的生产中，二极管的重要性不言而喻，二极管的生产检验是很多厂家的头痛的问题，本人把在过去生产中总结出的一点经验总结出来，供大家参考。

由于在电子镇流器的电路中，由于整机的电流较小，常用二极管IN4007的电流余量教大，二级管的问题主要是放映在耐压值上,所以根据这个思路，在筛选二极管是主要的依据是检查它的耐压值。此外，还有一个依据是，二极管在出厂前检验耐压值时，如果发现机器接触不良时，就会发生漏检的现象，耐压值不够的二极管就会当作好的二极管分类。事实证明，该思路是正确的，经过筛选后的二极管在生产装机时，再也没有因为二极管的问题而出现不合格产品。

本人按照上述原理设计了一台仪器,其电路原理图如下:

它有以下的功能:

- 给待测的二级管的两端产生高压,如二级管的耐压值不够,将会被击穿,造成永久性的损坏,如二级管的耐压值正常,它将丝毫不会伤害二级管;

- 测试电路和电源电路之间安全隔绝;

- 每次测试完成后,电路自动短开将电容器中储存的电荷放完并显示,保证操作员的安全.

- 检测速度快,如每次检测二只二级管,一人一天8小时可检验7000只之多,完全满足生产要求.

元件选择:

K1选用拨动开关,K2选用按钮开关,B1用0-250V的自藕调压器,B2用200W初级220V,次级850V的升压变压器,保险管用0.5A的,R1用5只220V,5W的电灯泡串联,D1用4只IN5399二级管串联代替使用,D2-D4也一样,C选用耐压1600V,224的金属膜电容,电压表用万用表的高压电压档来代替.

制作方法:

把上述元件按照电路图接好,装在一个小箱子里,引出高压探头就可以了.

操作方法:

对于照明行业常用的耐压在1000V左右的二级管如IN4007,IN5399,其检测时必须预先调好测试电压,一般说来,测量电压是其额定电压的120%左右,如测量耐压值为1000V的二级管时,测试电压可选为1200V,以此类推.

在测试时,如图的方向先放上待测的二级管,再按下K2按钮,读取读数,如读数与预先值有所差异时,该二级管为次品.

注意:每次放置二级管时,为防止触电,应先将K2松开,让电表的读数为零时方可进行.