開關電源變壓器設計    （草稿）

開關變壓器是將DC電壓﹐通過自激勵震蕩或者IC它激勵間歇震蕩形成高頻方波﹐通過變壓器耦合到次級,整流后達到各种所需DC電壓﹒

變壓器在電路中電磁感應的耦合作用﹐達到初﹒次級絕緣隔離﹐輸出實現各种高頻電壓﹒

目的﹕減小變壓器体積﹐降低成本﹐使設備小形化﹐節約能源﹐提高穩壓精度﹒

工頻變壓器与高頻變壓器的比較﹕

工頻                                       高頻

E＝4.4f N Ae Bm    f=50HZ                  E＝4.0f N Ae Bm   f=50KHZ  N Ae Bm

效率﹕            η=60-80 %   (P2／P2+Pm+ PC)        η>90% ((P2／P2+Pm)

功率因素﹕        Cosψ=0.6-0.7  (系統100W供電142W)     Cosψ>0.90 (系統100W供電111W)

穩壓精度﹕        ΔU%=1%    (U20-U2／U20*100)     ΔU<0.2%

适配.控制性能﹕    差                               好

体積.重量          大                               小

開關變壓器主要工作方式 一.隔离方式: 有隔离; 非隔离 (TV&TVM11) 二.激勵方式: 自激勵; 它激勵 (F+ & IC) 三.反饋方式: 自反饋; 它反饋 (F- & IC) 四.控制方式: PWM: PFM (T & TON) 五.常用電路形式: FLYBACK & FORWARD 一.隔离方式: 二.激勵方式: 單端反激勵 (Flyback) 單端正激勵 (Forward) - + Tr:Ton IRL IRL 開關變壓器主要設計參數 靜態測試參數: RDC. L. LK. LDC. TR. IR. HI-POT. IVO-P. Cp. Z. Q.………….. 動態測試參數: Vi. Io. Vo. Ta. U. F Dmax…………. 材料選擇參數 CORE: P. Pc. ui. AL. Ae. Bs……. WIRE: Φ ℃ . ΦImax. HI-POT…….. BOBBIN: UL94 V--O.( PBT. PHENOLIC. NYLON)………. TAPE: ℃ . δh. HI-POT…….. 製程設置要求 PN…(SOL.SPC).PN//PN.PN-PN. SN(SOL.SPC).Φn. Mtape:δ&w TAPE:δ&w. V℃……..

三.反饋方式:

;                  它

四.控制方式:      PWM:                         PFM

脈沖寬度調制                 脈沖頻率調制

五.常用電路形式:

單端反激勵FLYBACK                   單端正激勵 FORWARD

開關變壓器主要設計參數 靜態測試參數: RDC. L. LK. LDC. TR. IR. HI-POT. IVO-P. Cp. Z. Q.………….. 動態測試參數: Vi. Io. Vo. Ta. U. F Dmax…………. 材料選擇參數 CORE: P. Pc. ui. AL. Ae. Bs……. WIRE: Φ ℃ . ΦImax. HI-POT…….. BOBBIN: UL94 V--O.( PBT. PHENOLIC. NYLON)………. TAPE: ℃ . δh. HI-POT…….. 製程設置要求..

單端反激勵FLYBACK調節TON使能量守恒定1/2*LP*IPK2=1/2*LS*ISK2

單端反激勵(Flyback)波形分為:臨界狀態,非連續狀態, 連續狀態(常用狀態).

Po=1／2LIpk2*f (η) Vimin=Ipk*Lp／Ton

Po／Vimin Ipk=2Po／DmaxVimin ( Po=VoIo)

Vimin*Ton=Ipk*Lp Lp=Vimin*Dmax ／Ipk*f

Np=Lp*Ipk ／Ae*ΔB Np= Δ B*Ig／ 0.4π*Ipk

Ig=0.4πLpIpk2／Ae*ΔB2

Vo+VD=Vimin*(Dmax／1-Dmax)*Ns/Np

Ns=(VO+VD)*(1-Dmax)*Np／Vimin* Dmax

Dmin=Dmax／(1-Dmax)K+Dmax K=Vimax/Vimin

單端反激勵(Flyback)設計例題一

條件﹕

Vi =170V－270V ﹐f= 30KHZ Vo= 5V, Io=20A, Dmax=0.45(設計取值)

設計﹕

1) Vi min=170*1.4-－20=218V, Vi max=270*1.4－20=358V

Vi min=170*√2-(VD.ΔU) Vi max=270*√2-(VD.ΔU) Vi min= (ViACMIN)2- 2Po(1/2fL -tc)

2) Ipk=2*5*20／218*0.45=2.04A ηCIN

Ipk=2Po／DmaxVimin ( Po=VoIo) Po=1／2LIpk2*f (η)

3) Lp=218*0.45／2.04*30000=1.6mH

Lp=Vimin*Dmax ／Ipk*f

4) K=358／218=1.64

K=Vimax/Vimin

5) Dmin=0.45／(1-0.45)*1.64+0.45=0.332

Dmin=Dmax／(1-Dmax)K+Dmax

6) CORE查表100W 選擇 EER42／15 Ae=183mm2(1.83cm2) Bs=390mT(3900Gs)

Core=g/w(f=20kHzREF)

7) WIRE查表 或SΦ=√I/3=√20/3=2.58mm 選"銅箔"為佳.PΦ=√2.04/3=0.82, 選0.60X2

r2*π (2.58/2)2*3.14=5.225 選擇19#,Φ=0.98*7 (0.98/2)2*3.14*7=5.277（4Pin並繞）

8) Ig=(0.4*3.14*1.6*10-3*2.042／1.83*19502 )*108=0.12cm

Ig=0.4πLpIpk2／Ae* ΔB2

9) Np=1950*0.12／0.4*3.14*2.04=91.32T Np=(0.0016*2.04／1.83*1950)*108=91.46T

Np=ΔB*Ig／ 0.4π*Ipk Np=Lp*Ipk ／Ae*ΔB

10) Ns=(5+1)*(1-0.45)*91／218*0.45=3.06T 11）P=1/2*1.6*2.042*30=96W

Ns=(VO+VD)*(1-Dmax)*Np／Vimin* Dmax P=1/2LI2*f

單端正激勵(FORWARD)設計例題一 已知條件﹕

輸入電壓 ﹒Vi= 48V (36~60V), 額定輸出電壓﹒電流﹒Vo=5.0V﹒Io=11A

額定輸出功率55W. 最大輸出功率65W

f=470kHz (450~500 kHz) δmax=0.42 η=82

設計步驟: 選擇PC50. 3F3. N49等材質

選PC50. EPC25. Ae: 46.4mm2. Le: 59.2mm. BS: 3800GS

1): Ipk= Ic= 2POUT / Vinmin= 2*65 / 36= 3.6A

2): Np= Vinmax*108 / (4FBmax*Ae) 取Bmax=2000G

= 60*108 / (4*450K*2000G*0.464)= 4TS, 調整為6TS

3): Ns= Np *(Vo+VD) / (Vi*δmax)

= 4* (5.5+1)/(36*0.42)= 1.7TS 調整為2TS

4): 反饋繞組. N= Np*(15+1) / (36*0.42)= 6*16/(36*0.42)= 6TS

5): 選擇繞組線徑 Np: Φ0.1*120C

Ns: Φ0.1*200C

N: Φ0.25

6): 由於為安全電壓.故不須包MARGIN TAPE.

單端正激勵(FORWARD)設計例題二 已知條件﹕ 輸入電壓 ﹒Vi= 100V (85V~135V), 額定輸出電壓﹒電流﹒Vo=5.0V(4.5-5.5)﹒Io=20A

f=200kHz δmax=0.42

設計步驟: 選擇PC40..TP4等材質

選TP4. EE28C. Ae: 87.4mm2. BS: 3800GS 取Bmax=2000G

1): T=1/fo=1/200K=5us

2): Tonmax=T*Dmax=5*0.42=2.1us

3): V2min=(Vo+VL+VF)*T/Tonmax=(5.5+0.2+0.5)*5/2.1=14.8V

4): n=V2min/V1min=14.8/100=0.148

5): N2=(V2min*Tonmax/Bs*Ae)*104 =(14.8*2.1/2000*87.4)* 104=1.83T︽2T

6): N1 =N2/ n=2/0.148=13.5T︽14T

Tonmax=(Vo+VL+VF)*T/ V2min=2.09 Dmax= Tonmax/T=2.09/5=0.418︽0.42

| 优化設計舉例 |
| --- |
| 1）繞線空間設計: 變壓器繞線空間設計得好﹐使其耦合傳遞最佳﹐發揮功率更佳﹐干扰更小﹐ |
| 要求電流較大﹐漏感較小﹒P&S均可采用分層繞法﹒ |
| 例一﹐ETD44 AV音響主功率變壓器 |
| 1－2 Φ0﹒35 X7 25T | 1－2 Φ0﹒21 X10X2 25T |
| 7－9 Φ0﹒35 X9 5T | 7－9 Φ0﹒35 X9 5T 2－3 Φ0﹒21 X10X2 25T |
| 2－3 Φ0﹒35 X7 25T |  |
| 減小繞線高度﹐對理線較合理﹒ |  |
| 例二﹐EI22 DVD輔助變壓器 |  |
| 1－X Φ0﹒30 8T | 1－2 Φ0﹒25 16T |
| 6--8-------------------- | 6--8-------------------- |
| 6--9-------------------- | 6--9-------------------- |
| X－2 Φ0﹒30 8T | 1－2 Φ0﹒25 16T |
| 增強耦合性能﹐采用並聯繞線﹐合理安排接線工藝﹐減小漏感﹒ |
| 例三﹐EER28 DVD主功率變壓器 |
| 3--4 Φ 0.40 25T 17--15 Φ0.40X2 4T 4--2 Φ 0.40 25T 14--13---------------------- 2--1 Φ 0.40 25T | 3--4 Φ 0.40 25T 17--15 Φ0.40X5 4T 4--2 Φ 0.40 25T 14--13---------------------- 2--1 Φ 0.40 25T |
| 加大耦合﹐減小漏感﹐提高負載能力﹒17--15 Φ0.40X2 4T |

隨著變壓器的小形化﹐可以根据爬電距离來實現安全性能要求﹐設計產品的

目的﹐主要滿足用戶要求﹐符合安全性能規定﹒

1﹒干燥空气爬電耐壓距离﹕                 經驗距离為1mm  /1000V﹒

2﹒TAPE（0﹒025／0﹒065）P－S三層規定﹕ 1層>4000V  延伸變形后＞1500V﹒

3﹒S線圈－S線圈之間爬電耐壓距离﹕        ＞1500V    ＞1.5mm﹒

4﹒邊緣膠帶MARGINTAPE爬電耐壓距离﹕   邊緣安膠W=3mm可根据Vi電壓W1.5－2.mm﹒

5﹒采用TEX－E線解決耐壓距离﹕          三重絕緣線 層>6000V    延伸變形后耐壓下降﹒

6﹒膠帶絕緣層解決耐壓距离﹕             膠帶村墊SOL一層SPC二層﹐反貼膠帶等﹒

7﹒規格耐壓條件(3.0KV/60’ 2mA)          制程條件UL3.0KV ＊1.2倍/2’ 2mA﹒

8﹒層間耐壓要求﹕                      層間耐壓測試要求﹐与AN有關﹒

3）開關變壓器的參數分析

區

1.關于集膚效應可選用多股線（滿足b>a  a=r2π  b= r2π*x   x= x股線）滿足高頻負載電流﹐降低變壓器溫升﹒

2. 關于Lk与Cp是一對矛盾﹐一般要求變壓器平衡Lk与Cp參數﹐Lk不要追求愈小愈好﹐Cp的增加會引起噪聲的增加﹒

開關變壓器GAP&LK

1﹒氣隙GAP設計大小与所需要的傳遞能量有關﹐GAP大氣隙長度增加也就是氣隙體積增加﹐電感下降﹒GAP小容易引起電感飽和﹒

2﹒氣隙GAP傳遞能量大小与使用的工作頻率有關﹐高頻時（＞60KHZ）磁芯損耗加大﹒

# 3﹒LEAKAGE漏感﹕初級繞組P&S次級主繞組相鄰緊密﹐耦合面積大﹐（P﹒S夾繞）漏感量小﹒S次級主繞組如果匝數少﹐疏繞或者增加匝數﹐也可減小漏感量﹒

# Text boxes

SPS開關電源方框圖

DC

DC

AC

AC

光電

耦合

電路

取樣﹒放大

間隙震蕩﹒功率因素改善﹒保護電路﹒IC

PWM控制電路

整流濾波電路

隔離變壓器

整流濾波

EMI濾波電路

Tr

Vi

Vo

控制電路

Tr

Vi

Vo

控制電路

分立元件震蕩

S1=40V

取樣

S1

ＩＣ

S2=12V

S2

F－

P=300V

220V*√2-VD

P=40V

分立元件

S3=16V

F＋

激勵

S2=57V

S1=110V

S1=120V

P=300V

S1=120V

S3= ±12V

P=300V

S1=85V

S2=5V

F+=5VV

S1=120V

2UCE

分立元件

取樣

激勵

S1=120V

F-= 12V

S3=16V

S2=26V

F+=5V

S4= +12V

P=300V

S3= +20V

S1=85V

S2=5V

F＋=8V

S1=120V

IC

P=300V

220V*√2-VD

Ton可變

T恒定

Ton恒定

T可變

Tr

Vi

Vo

控制電路

Tr

Vi

Vo

控制電路

Ton

Rfz

Toff

Rfz

4

二.設計公式

Bs:飽和磁通(束)密度Br:殘留磁通(束)密度

Hs: 飽和磁場強度Hc:保磁力(矯頑力)

Ui:初始導磁率

開關變壓器應用磁滯回線描述

Toff          Bm                 Br

Br

Bm

單端反激勵(Flyback)

Ton          Br                Bm

2Bac

I

Idc

Bdc

B

H

Φ磁通變化

一.波形

CL放電電流

Bm

B  B

Ipk

Ton=1/f*Dmax

Dmax=Ton/T

Vi

Toff

Ton

T=1/f

Core=g/w(f=20kHzREF)

Φr

ΦI

Ir

Ip

單端正激勵(Forward)

一﹐波形

二﹐設計公式﹕

加GAP曲線Br下降﹐ΔB增加

傳遞能力增大﹒

它激勵﹕用集成IC它激勵間歇震蕩

（3）

（2）

P

S

（1）

（1）

（3）

（3）

（1）

（3）

C(dUc/dt)

PRIMARY

SECONDARY

2）絕緣空間設計

常規安全距离

MARGIN TAPE 6mm

常規安全距离

MARGIN TAPE 3mm

一﹐漏感Lk﹕當開關管達到高速開關時﹐（截止）由于變壓器的Lk存在﹐開關管兩端就會產生浪涌電壓﹒整机中可以采用(電壓鉗位電路)來控制.

GAP儲蓄能量

L(dic/dt)

（2）

MUTUAL  FLUX

LEAKAGE  FLUX

GAP

Φ2

Φ1

ΦC

B

1 / 2 L I2=       *        /uo0.4π* Ae Ig

B

磁感

Ig=0.4πL I 2 / Ae *       2

B

GAP氣隙長度

B

woil-woil

爬電距离

wire-core

TUBE保護

woil-woil

TUBE保護

2mm

2.0KV

CS2670

耐壓儀

鐵平板

鐵平板

CS2670

耐壓儀

4﹒0KV

0.065mm

空气爬電耐壓測試

膠帶耐壓測試

Uc

UL

IL

Ic

二﹐分布電容Cp﹕當開關管（導通）由于開關寄生電容及變壓器Cp產生浪涌電流﹐流向開關產生很大噪聲﹒整机中可以采用(電流限制電路)來控制.

三﹐集膚效應﹕﹒線圈中流過高頻電流時在開關頻率較高﹐電流只在導線的表皮流過﹐稱為集膚效應﹐高速開關下磁力線引起渦流﹐抵消中心電流﹐導線形成空心導体﹒

穿透深度Δ＝6﹒61／√f（mm）  高頻  >100KHZ,  線經不超過穿透深度Δ的兩倍為好﹒

例﹒Δ＝0﹒09    0﹒09＊2＝0﹒18    選用0﹒10－0﹒17

IC

有隔离:P-S不共用地

非隔离:P-S共用地﹐俗稱熱底板

自激勵﹕用變壓器F+自激勵震蕩

自反饋﹕用變壓器F-同步于主輸出

調整理Ton,達到輸出穩定﹒

它反饋﹕用集成IC接受輸出光電

耦合信號﹐調整Ton,達到輸出穩定﹒

傳遞磁能區間增加

變壓器導通Ton和截止Toff的變化

磁場

體積

儲能

分立元件

（典形電路）

變壓器能量守恒﹐就是利用Ton調整Vo﹒

能量再生線圈和波形

UCE

另一种ＡＰ法,計算參數查找麻煩