线制：单相2线+地线

输入 输入电压：118～300Vac 频率：40～60 Hz 功率因数：> 95 % 输出 容量（KVA）：1KVA/700W 功率因数：0.7 输出电压 波形：正弦波 电压：220Vac 稳定度：土2% 失真度：<3% 输出频率 频率：50Hz 稳定度：土 0.2 %（电池模式）

转换时间：零中断

效率：>85%（Line Mode） 过载能力：110%~150%维持30秒后转旁路，>150%维持200ms转旁路 负载峰值比：3:1

电池规格 容量/类型*数量 标准机：12Vdc/7AH*3颗 长效机：用户自行选择

电池低压保护：200Vdc±3Vdc 电池高压保护：300Vdc

供电时间（满载）：标准机≥5Min 长效机：用户自行选择 充电器 充电电压：41Vdc

显示状态：负载、电池、市电模式、电池模式、旁路状态、逆变状态、故障。 电池模式：每4秒1响 电池低电位：每1秒1响 过载：每0.5秒1响 故障：长鸣

通讯界面 标准RS-232接口：1个 功能要求：具有(1)RS232介面。 智能卡插槽：1个 功能要求：可安装外配件AS400卡，以提供IBM AS400标准通讯信号。 或安装外配Webpower卡实现远程监控。

适用环境

工作温度：0～40℃

储存温度：-25～55℃

相对湿度：20%～90%

EMC标准

EMI (Conduction)：CLASS A

EMI (Radiation)：CLASS A

IEC61000-4-2(ESD)：Level4

IEC61000-4-3(RS)：Level3

IEC61000-4-4(EFT)：Level4

IEC61000-4-5(Surge)：Level4

噪声：<45 dB

自动重开机：市电恢复时自动重开机

冷却方式：强制风冷

外形尺寸W*D*H（mm×mm×mm）：145 mm×400 mm×220 mm

净重： 1K：13Kg（有电池）， 1KS：7Kg(无电池)