TO:

FM:向生/穗华

因新产品开发需要,我公司需要如下两款充电器,具体要求:

- 用于给锂电池充电,电池组已带锂电保护板.

- 电池组合及所需充电电流

| 电池组合 | 充电电流(A) | 充电电压(V) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单节三串 | 1.5 | 13.2 | 恒流恒压 |
| 两并三串 | 3 | 13.2 | 恒流恒压 |
| 三并三串 | 4.5 | 13.2 | 恒流恒压 |
| 三并四串 | 6 | 13.2 | 恒流恒压 |
| 单节四串 | 1.5 | 17.6 | 恒流恒压 |
| 两并四串 | 3 | 17.6 | 恒流恒压 |
| 三并四串. | 4.5 | 17.6 | 恒流恒压 |
| 四并四串. | 6 | 17.6 | 恒流恒压 |

- 电压转换模式:

  - AC(85V-265V)-DC

  - DC(10V-28V)-DC

- AC-DC开关电源充电器做成一款,应能适应各种电池组合.能自动识别电池组的组合方式,并提供相应的充电电流及充电电压.

- DC-DC开关电源充电器做成一款,应能适应各种电池组合.能自动识别电池组的组合方式,并提供相应的充电电流及充电电压.

- 外型尺寸要求:塑胶外壳.110x50x30mm或更小.

请回复能否做到.

谢谢!!!

Harry(向生)

Reva International, Ltd./ China(穗华电子有限公司)

Xintang Village, Houjie Town

Dongguan City, Guangdong, China

Ph.: (86) 769-575-9911 x188

Fax: (86) 769-575-9922

hxiang@revainternational.com

www.revainternational.com

2004-8-21