电动轻便车辆便携充电器(CQS－36/2型 充电王)

产品详细说明：

本文介绍了北京嘉捷恒信能源技术有限责任公司生产的电动自行车充电器――“充电王”的充电方法。此充电方法改善了传统的恒压限流充电模式中存在的问题，提出一种新的“多阶段式正负脉冲”的充电模式。此充电方法一方面符合马斯定律，照顾在不同充电阶段电池对电流的接受能力的变化，不断的调整充电电流，在电池开始出现大量析气和极化以前，降低充电电流有效值的大小；另一方面，积极的通过增加正负脉冲的方式，有效的改善电池对电流的接受能力，特别是通过提出锯尺状恒压的新解决方式，改善以往充电过程中对电池性能损害最大的充电部分，同时此充电方法对于充电中的均衡和维护部分也给予了充分的重视。 整机技术特性： 1.本产品主回路采用高频开关电源，体积小、功率大、重量轻、效率高。 2.本机具备多种快速保护电路，使整机运行可靠，稳定。 a.过流保护：限流保护，短路电流不大于3A b.电池反接保护 c.时间保护 d.短路保护 e.工作状态指示 f.故障指示 g.蓄电池异常保护（如蓄电池电压过低，未接蓄电池等） h.输出开路保护 ----当出现输出端开路时，自动切断直流输出 i.充电器内部过温度保护 ----当环境温度超过50℃时，充电器将关闭电流输出 3.采用正负脉冲和欠充补偿等专利技术，附带可选的均衡充电模式可以大幅度缩短充电时间，并 且有效延长电池使用寿命。 4.整体设计优化紧凑、操作简单，充分考虑了便于使用和维护。 5.符合EMC电磁兼容标准。 6.智能化微机控制。 7.充电过程描述。 初始状态检测阶段： 检测电池状态，选择充电方法。 快充期： 电池接受电流能力强，大电流充电。 补充期： 采用多阶段脉冲方式，消除极化，提高电池对电流的接受能力。 涓流期： 采用正脉冲涓流方式，控制有效电流值，使电池尽量充满，但不过充。 维护期： 脉冲去硫化电流，消除使用过程中所形成的硫酸盐化，恢复电池的电性能。 技术参数： 输入工作电压：AC220V±10%, 50HZ 最大输出电压：DC 50V 最大输出电流：DC2A 体 积：190×120×58(长×宽×高mm) 可充蓄电池类型：铅酸蓄电池36V(8~15Ah) 冷却方式：自然冷却 使用环境：环境温度小于40℃，相对湿度小于80%（限室内使用） 整机效率：>90% 充电时间：≤6小时（剩余容量>20%）