安规设计注意事项

- 零件选用

- 在零件选用方面,要求掌握:

a .安规零件有哪些?(见三.安规零件介绍)

b.安规零件要求

安规零件的要求就是要取得安规机构的认证或是符合相关安规标准;

c.安规零件额定值

任何零件均必须依MANUFACTURE规定的额定值使用;

I 额定电压;

II 额定电流;

III 温度额定值;

(2). 零件的温升限制

a. 一般电子零件: 依零件规格之额定温度值,决定其温度上限

b. 线圈类: 依其绝缘系统耐温决定

Class  A         ΔT≦75℃

Class  E         ΔT≦90℃

Class  B         ΔT≦95℃

Class  F         ΔT≦115℃

Class  H         ΔT≦140℃

c. 人造橡胶或PVC被覆之线材及电源线类:

有标示耐温值T者     ΔT≦(T-25)℃

无标示耐温值T者     ΔT≦50℃

d. Bobbin类: 无一定值,但须做125℃球压测试;

e. 端子类: ΔT≦60℃

f. 温升限值

I. 如果有规定待测物的耐温值(Tmax),则:

ΔT≦Tmax-Tmra

II. 如果有规定待测物的温升限值(ΔTmax),则:

ΔT≦ΔTmax+25-Tmra

其中Tmra=制造商所规定的设备允许操作室温或是25℃

(3).使用耐然零件:

- PCB: V-1以上;

- FBT, CRT, YOKE :V-2以上;

- WIRING HARNESS:V-2以上;

- CORD ANONORAGE: HB以上;

- 其它所有零件: V-2以上或HF-2以上;

- 例外情形:

下述零件与电子零件(限会在失误状况下,因温度过高而引燃的电子零件)若相隔13mm以上,或是相互间以至少V-1等级之障碍物隔开,则其耐燃等级要求如下:

- 小型的齿轮,凸轮,皮带,轴承及其它小零件,不须防火证明;

- 空气载液的导管,粉状物容器及发泡塑料零件,防火等级为HB以上或HBF以上

g.下述件不须防火证明:

- 胶带;

- 已获认证零件;

III.密封于无开孔且体积小于0.06m 金属壳内之零件;

IV.仪表壳,仪表面,指示灯或宝石,置于至少V-1等级的PCB上的IC,晶体管,光耦合

器及其它小零件的外壳.

- 整体配置

- 安全距离(沿面距离和空间距离)

如果知道了工作电压及绝缘等级,就可决定所需之安全距离.

表一: 绝缘等级及各式绝缘适用情形

| 绝缘等级 | 适用情形 |
| --- | --- |
| 操作型 (OPERAATIONAL INSULATION) | 介于两不同电压之零件间 |
|  | 介于ELV(SELV)及接地导电零件间 |
| 基本型 (BASIC INSULATLON) | 介于具危险电压零件及接地导电零件间 |
|  | 介于具危险电压零件及依赖接地SELV电路间 |
|  | 介于PRI的电源导体及接地屏蔽物或主电源变压 器的铁心间 |
|  | 做为双重绝缘一部分 |
| 补充型 (SUPPLEMENTARY INSULATION) | 介于可触及导体零件及在基本绝缘损坏后有可 能带有危险电压的零件间 |
|  | 做为双重绝缘一部分 |
| 双重或加强型 (DOUBLE/REINFORED INSULATION) | 介于PRI电路及可触及未接地导电零件间 |
|  | 介于PRI电路及浮接的 SELV电路间 |
|  | 介于PRI电路及TNV电路间 |
|  | 凡是人体会触摸到的部分 |

***工作电压的决定:

*量测dc电压时,任何重叠涟波之峰值应包括在内;

*非重复性的突波不予考虑;

*在决定空间距离及电气强度测试电压时,ELV或SELV电路的电压应视为零,但在

决定沿面距离时,则须按实际电压计算;

*可触及的未接地导体零件应视为接地;

*若变压器之绕组或其它部份为浮接,则视为接地,并因此获得最大的工作电压;

*在双重绝缘处,横跨基本绝级的工作电压值,应先将补充绝缘处短路视之,而得出电

压值,反之亦然.变压器绕组间的绝缘,则先将其中一个绝缘短路,而在其它绝缘上有

最高工作电压产生;

*变压器两绕组间的绝缘,其工作电压应取两绕组内任2点的最大电压值,可能连接

至此绕组之外加电压,亦应包括在内;

*变压器绕组与其它零件间的绝缘,其工作电压应取此绕组内任一点至其它零件之最

大电压值;

*可取外电源的额定值.

表二 :  安全距离的位置及要求

| 位置 | 量测电压 |
| --- | --- |
| 一次侧交流部份 --- 接地部分 | 电源输入电压 |
| 一次侧直流部分 --- 接地部分 | 实际量测一次侧与二次侧间的电压, 或实际量测对地电压 |
| 一次侧交流部分 ---未接地可能触摸到部分 | 电源输入电压 |
| 一次侧直流部分 ---未接地可能触摸到部分 | 实际量测一次侧与二次侧间电压， 或实际量测对地电压 |
| 一次侧部分 ---二次侧部分 | 实际量测一次侧与二次侧间电压 |
| 二次侧危险电压部份 --- 接地 | 实际量测电压 |
| 保护装置前,火线 --- 中性线/火线 | 电源输入电压 |
| 保护装置后,火线 --- 中性线/火线 | 电源输入电压 |
| 桥式整流后,临近相互两点间 | 实际量测电压 |

注意:

I. 量测时中性线,地线及二次侧RETURN须连接在一起,在连接前,请先确定电源输入端中性线及火线是否正确,以免造成中性线及火线短路发生.

II. 一次侧与二次侧间所量测出来的电压若低于电源输入电压,则以电源输入电压为准.

III. 沿面距离≧空间距离,沿面距离若小于空间距离,则以空间距离为准.

安全距离见表三,表四,表五,表六,电路板设计见下页图集:

结构设计

- 稳定度

稳定度指终端系统设备不可失衡而导致使用者或维修者危险;

- 机械强度

机械强度指内外壳的承受力如铁球撞击测试,落地测试,推力测试, TEST

FINGER 测试，7小时烤箱测试等;

- 尖锐角

尖锐角指在防止不当的设计导致人员的伤害及绝缘破坏;

(3) 接地方法：

- 接地方式

- 机械式固定：

不可经由塑料连接,且须有防止松动作用(如WASHER)的产品;

- 防腐蚀：

指两种以上不同金属连接其电化学电位差不能＞0.6V;

III.接地线：

至少18AWG之绿滚黄线,如果LINE/NEUTRAL>18AWG,则须使用与其同等

号线之线材(AWG: AMERICA WIRE GAUGE 美国线规) ;

IV. 接地螺丝／螺栓的要求：

至少NO.6或M3.5

V.接地螺丝／螺栓之金属固定物厚度要求：

螺丝直接锁在金属板上,则金属板必须有最小２倍的螺丝螺纹的厚度,若使用

NUT方式固定则无厚度要求;

VI.接地螺丝／螺栓的固定扭力：

最小1.3牛顿米;

- 接地确认测试

25A或30A接地电流测试,时间为 2分钟

附注: I. 接地螺丝不可用自攻螺丝;

II. 若有其它的地线,欲锁于同一螺柱上,则须用另一螺母分开固定之.

(4)  开孔方式

- 顶部（带有危险电压裸露组件正上方），符合下列任一要求即可:

- 任何一方向量测，尺寸不超过5mm;

- 宽度在1mm内，长度不限；

III.尺寸大小不限，但须确保外物不会直接掉入孔内而碰触到具危险电压零件．

- 侧面，符合下列任一项要求即可

I.任何方向尺寸必需＜5mm

- II.宽度在1mm内，长度则不限

III结构上采用百叶窗结构或类似的限制结构，可使外来的垂直掉落物向外偏离

以避免触及产品内部裸露组件；

IV.开孔位置适当，并在其投影5度角范围内，无具危险电压零件存在．

C. 下方，符合下列任一项要求即可

- 无任何开孔

- 开孔大小不限，但须在下列物品下方：

- PVC ,TFE ,PTFE, TEP 及NEOPRENE 做成绝缘导体及连接头；

- 具阻抗保护或过热保护的马达；

iii.符合防火外壳要求的内部屏障或是细目金属纲或是其余类似物；

- 若有40mm以下的开孔，但须在防火等级V-1以上的零件之下；

- 孔大小不限，但开孔上方须设遮蔽板；

- 若为金属底壳，开孔大小及孔距均应符合相关要求；

- 以细目金属纲做屏蔽，其纲目大小不超过２mm*2mm,且织纲金属线之直          径不小于0.45mm;

总之: 外壳开孔,固然千变万化,但是以TEST PIN测试时,不可碰触到具危险电压

裸露零件

3.标示方式

- 标示种类

- 电源接口标示：

设备外表应有的额定电力标示，标示内容应包括：

- 额定电压或额定电压范围，单位为V;

- 输入电流为直流，则需加上“ ----- ”的符号；

- 额定频率或额定频率范围，单位为Hz;

- 若该设备须连接至多相电力系统，则须另外标示相数，如2￠,3￠等；

- 额定电流,单位为A或mA;

- 制造商名称或商标符号或辩识符号;

- 设备型号;

VIII.若设备为class II,则须加上“    ”的符号;

- 电源输出端

插座旁须有清楚标示注明其所能承受最大负载；

c. 电压切换开关

应在使用手册中详细述明其用途及使用方法；

d. 保险丝

- 额定电流；

- 额定电压；

- 熔断特性（FAST 标示为“F”, SLOW或TIME  LAG标示为“T”）;

- 防爆特性（LOW-BREAKING 标示为“L ”,HIGH-BREAKING 标示为“H”）;

范例： T2.5AL,250V或F3.15AH,250V

e. 端子

- 接地保护端子旁，应有“      ”标示；

- 水线（中性线）端子旁，应有“N” 标示；

总之:可以有额外的标示,但先决条件是不可造成误导或混淆.

- 标示要求:

- 标示不可置于可取下的物品上；

- 上述标示种类之各种标示,经过酒精,汽油等有机溶剂及水测试后,须依然清晰可见，且为恒久标示．

4. 设计中的EMC问题

- EMC介绍

EMC(ELECTRO-MAGNETIC COMPATIBILITY)即电磁兼容性，乃指产品在优良的设计下不干扰别的产品，也能忍受外界电磁干扰的能力，EMC包括EMI(ELECTRO-MAGNETIC INTERFERENCE)和EMC(ELECTRO-MAGNETIC SUSCEPTIBILITY).EMI即电磁干扰,指含有电子电机零件的仪器,装置整组设备

或整套系统因动作而产生的一种电磁波噪声,或装置本身不需要的信号,经由辐

射或传导路径影响其它装置,造成其它装置不正常或失真.EMS即电磁耐受性,也就是仪器,装置整组或整套系统本身具有抗拒外面噪声, 免除被外界噪声干扰的能力.

- EMI/EMC管制:

目前,世界上很多国家或地区对于电子信息产品的EMI/EMS均有严格的管制措施,如美国FCC,欧盟的CE,日本的VCCI及电气用品取缔法,澳洲的SMA,加拿大,韩国等国家或地区均有专司EMI/EMS管制法规条文,对于销往这些国家或地区的产品都须先经过测试合格,方可合法的运送及销售.(见下页)

其中:  增益(dB)=10log10输出功率/输入功率=20log10输出电压/输入电压

或  损失(dB)=10log10输入功率/输出功率=20log10输入电压/输出电压

电压(dBμV)=20log10  该点以μV计之电压/标准强度(1μV)

此电压是在50Ω阻抗上测得: 以跨在50Ω阻抗上之负载,1μV均方根电压所产生功率为参考标准.

或  dBμV=20log10(50Ω阻抗上电压,单位为μV)

dBμV表示高出1μV多少个dB,也就是以dB表示高出1μV/50Ω标准强度有多少．

- THE IEC 801-2 TEST STANDARD FOR ESD(静电放电试验)

- 耦合方式

- 直接ESD

i. 针对待测物之导体部分采用接触式放电:

ii. 针对待测物之非导体部分采用空气式放电:

- 间接ESD

均采用接触式放电处理

- 水平耦合板(HCP)

ii.垂直耦合板(VCP)

- THE IEC 801-4 TEST STANDARD FOR EFT(快速电性脉冲试验)

- 耦合方式

I. 电容式耦合: 仿真传导耦合

III.空腔式耦合: 仿真辐射耦合

- 电磁干扰之防制电路设计注意事项

- 振荡源输出处加EMI过滤电路组件如下

- 振荡源输出处加EMI过滤组件如EMI BEAD如下

- CLK信号输出及输出处加EMI过滤组件BYPASS TO GND如下:

- 信号输出接口处加EMI过滤组件BYPASS TO GND如下:

- 电源输出处加EMI过滤电路组件BYPASS TO GND如下:

- 电源输出处加EMI过滤组件如下:

总之: a. 接地面积尽量加大;

b. 尽量使用多层板之设计.

5.LED颜色

- RED: 危险或警告或+5V;

- YELLOW: 注意或+3.3V;

- GREEN: 安全或-12V;

- BLUE: 特别讯息;

- WHITE: 一般讯息或-5V;

- BLACK:GROUND;

- ORANGE: 5VS.