CASPOC 2003 一个仿真的经历 电气驱动示例库

电气驱动示例库

使用Caspoc探索电气驱动的世界。这个教育性的示例库包含了超过65个编辑好的电气驱动仿真的CASPOC例子。这些示例库包括原理图，打印出来的仿真结果和常见问题，并且对每个例子作了相应的注释。

| 线性和旋转系统 质量阻尼器 质量阻尼和弹力 轴惯性 旋转轴 Sticktion 机械负载 非线性负载 惯性确定 齿轮箱 边缘齿轮箱 螺旋桨驱动载入 螺旋X-Y-轴驱动载入 传送带 变量载入传送带 升降机 运行的汽车 运动着的起重机 单轧卷纸设备 双轧卷纸设备 直流电机 无感应并联机 有感应并联机 无感应串联机 有感应串联机 有感应和变量磨擦串联机 永磁铁直流电机 温控直流电机 | 转化和变换 Ur, Us,Ut到 Alpha和Beta矢量转化 Alpha和Beta到D和Q矢量转化 D和到lpha和Beta矢量转化 Alpha和eta到r, Us和t矢量转化 Ur, Us, Ut到u, Uv和Uw矢量转化 调制原理 六脉冲 脉冲宽度调制 脉冲幅度调制 脉冲频率调制 矢量暂停调制 Notch信号 编码器 模拟/离散编码器 模拟/幅度调制编码器 模拟/脉冲频率调制编码器 模拟/三相正弦编码器 模拟/梯形编码器 电感应机器 Kloss公式电感应机器 基于T模式电感应机器 功率T模式电感应机器 T模式启动电感应机器 T模式无负载测试 slip=1电感应机器 直流测试电感应机器 三相模式启动电感应机器 恒量滑动三相模式 三相互感饱和 矢量图电感应机器 T模式和三相模式对比 | 驱动电感应机 电压源逆变器 可调节速度驱动 三角电感应机 星形电感应机 星形/三角电感应机 恒量点火角软启动 渐减点火角软启动 六分步控制 面向领域的控制 矢量驱动 1 矢量驱动2 矢量驱动3 矢量驱动4 矢量驱动5 驱动直流电机 硅控整流器桥直流电机 四分仪和变换器直流电机 断路器控制并联直流电机 断路器控制的有闸直流电机 三相硅控整流器驱动直流电机 步进机 双极全步进机 双极半步进机 单极全步进机 单极半步进机 转换磁阻电动机 转换磁阻电动机 4/6 转换磁阻电动机 6/8 电流控制的转换磁阻电动机 4/6 |
| --- | --- | --- |

| 电力电子示例库以电子文档的形式包含在教育培训版中。此外，打印的版本可以订购。 |
| --- |
| 更多信息: Simulation Research(仿真研究) P.O. Box 397 NL 2400 AJ Alphen aan den Rijn The Netherlands | 电话: +31 172 492 353 传真: +31 172 492 477 电邮: sales@caspoc.com 网址: www.caspoc.com | Simulation Research保留有关出版的描述和说明的更多细节的所有权。 手册序号. 200302e © 2003 Simulation Research(仿真研究) |

www.Simulation-Research.com

# Text boxes

教育培训版的

电气驱动仿真和动画例子

更快 &更容易!

问题和注释

- 打开例子 srm4_igbt.csi。

- 开始仿真。

- 计算通过L1的最大电流。

- 解释通过L1的电流的转子角度的相关性。在动画中观测转子的位置。