标 准 使 用 之 分 类

| 标准编号 | 标准内容 | 使用范围 |
| --- | --- | --- |
| UL 1950 / IEC (EN) 60950 CSA C22.2 No.950 AS/NZS 3260/GB4943 | 信息产品 Safety of Information Technology Equipment | 本标准适用于额定电压不超过600V的信息技术设备.手持式设备额定电压不超过250V. |
| UL 1310 /（CAN/CSA C22.2 No.223） | 低输出能量的电源供应器 Class 2 Power Units | 应用于这样的AC电路：输入不超过660W，直插式额定15A，120或240V，电源线式15或20A，150V以下对地电压。不含起动机充电器，音响用，医用，玩具用，域连接用（UL1585）。 次级输出< 30 Vrms,60Vdc,5A,100VA |
| UL 1411 | 用于音响、收音机、电视内部之变压器 Transformer and Motor Transformers for use in Audio-, Radio-, and Television-Type Appliances | 不含信号波转换变压器。 |
| UL 1585 | 低输出能量之变压器 Class 2 and Class 3 Transformer | 额定电压不超过600V，电源线插头连接型额定电压不超过120V，class 2 次级无负载电压小于30 Vrms，class 3 次级额定电压小于100Vrms.（内在限制输出）或150Vrms（非内在限制输出）。不含电源供应器，玩具用，直插式，音响用。 |
| CAN/CSA C22.2 No.223 /UL1310 | 低电压与低输出能量的电源供应器 Power Supplies with Extra-Low-Voltage Class 2 Outputs | 应用于家用电器设备电话设备交流设备机动设备，具有120或240V输入 < 30 Vrms, 60Vdc,5A,100VA输出的电源供应器或电池充电器。 |
| IEC / EN 60065 | 家用之视讯、音响等电子产品 Audio, Video and Similar Electronic Apparatus - Safety Requirements | 本标准适用于接到电纲电源或其它电源装置,用来产生/接受/记录的音视信号的电子设备及与这些设备相连的设备.当这些设备接到通信纲络时,此标准仍适用.适用于额定电压不超过单相250V的设备，.适用于海拔不超过2000m的使用地区. |
| IEC / 61558-1 IEC / 61558-2-6 (AS/NZS 3108/GB13028) | 电源供应器 Safety of Power Transformers, Power Supply Units and Similar 安全隔离之电源供应器 Particular requirements for Safety Isolating Transformers for general use | 适用于input小于1000Vac,频率小于1MHz,对隔离(Isolating)变压器ouput小于25KVA,无负载output和额定output电压小于500Vac或708Vdc ripple free,对安全隔离变压器output小于10KVA,无负载output和额定output电压小于50Vac或120Vdc ripple free. d.运输工具用热带用及特殊环境用变压器另有额外规定. <50 Vac, 120 Vdc |
| EN55013/61000-3-2/-3 EN55020 | EMISSION----EMI电磁干扰性(包括CONDUCTION &RADIATION) IMMUNITY----EMS电磁耐受性 | EMC |