PGSW系列逆变器是特雷斯公司为专业用户推出的产品, 代表了逆变器制造的最高水平。它由三个微处理器控制, 具有双向转换功能, 可实现多种自动控制; 集逆变器、充电器和多项控制于一身, 目前尚无其它逆变器产品具有如此多的功能

PGSW系列逆变器的特点：

1.作为逆变器 •输出高质量正弦波交流电, 其转换效率最高可达96%, 为较小负载供电时, 也可达到较高的转换率; 可调整的搜索模式, 可将无负载损耗功率降至1瓦; 具有较大启动功率, 可满足各种负载启动的需要; 可调整蓄电池的最低保护电压, 防止蓄电池过放电; 保护电路提供多种保护功能; 2.作为充电器 •带有温度补偿的三阶段充电器, 最大限度延长蓄电池使用寿命; 高效率、低损耗的充电器, 可从小型发电机获得较大的充电电流; 在市电或发电机为负载供电的同时, 可为蓄电池充电, 可根据负载的大小, 自动调整充电电流; 防止发电机或市电过载; 没有过充电的危险; 3.其它 •带有独立的"用户"和"设置"莱单, 用户很容易设置各种功能; 具有两路交流电输入接口, 与市电和发电机联接; 市电断开时, 逆变器自动转由蓄电池供电; 此时可根据设定, 自动启动发电机为负载供电, 同时可为蓄电池充电; 可分别设定市电和发电机的输入功率, 当负载超过设定值时, 逆变器自动由充电状态转为蓄电池和发电机或市电共同为负载供电; 具备发电机自动启动模式, 可根据条件(由用户设置), 自动启动发电机为负载供电; 该功能适合多数发电机;

PGSW系列技术指标

| 规 格 | PGSW2612E | PGSW3024E | PGSW3048E | PGSW4548E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出功率 (W) | 2600 | 3300 | 3300 | 4500 |
| 持续交流电输出(A) | 11 | 14 | 14 | 14 |
| 最大交流电输出(A) | 28 | 34 | 34 | 34 |
| 峰值转换效率(%) | 90 | 94 | 95 | 96 |
| 最大充电电流(A) | 150 | 100 | 50 | 60 |
| 无负载损耗(搜索模式)W | < 1 |
| 无负载损耗(W) | < 12 | < 16 | < 16 | < 20 |
| 最大输入直流电(A) | 150 | 320 | 160 | 138 |
| 短路保护输出(A) | 300 | 320 | 160 | 138 |
| 输入直流电电压(V) | 11.8-16.5 | 22-33 | 44-66 | 44-66 |
| 输出交流电波型： | 正弦波 |
| 输出交流电频率(Hz) | 50 ±0.04% |
| 交流电电压(V) | 230 ±2% |
| 总谐波失真(%) | 3-5 (正常情况) |
| 充许功率因数 | -1 到 1 |
| 自动转接器额定电流(A) | 30 |
| 正常使用温度 (℃) | 0 到 40 |
| 充许使用温度(℃) | -40 到 60 |
| 存贮温度(℃) | -55 到 75 |
| 规 格 | PGSW2612E | PGSW3024E | PGSW3048E | PGSW4548E |
| 价 格 | 3500 | 4500 | 4500 | 5800 |

特雷斯电源

电话：62765589手机：13588997890