### 3843调制用变压器绕制规范

- 变压器技术要求：

以贴有样品字样标签面为变压器1～6管脚：

变压器绕制要求：

- 变压器线筒两侧各取3mm的安全边距，线筒两端安全边距用无纺布缠满。

- 4、6脚绕初级线圈，线径为AWG24。单线采用夹层绕法先绕34匝后屏蔽接着绕辅助和次级绕组最后再绕34匝，共68匝。

- 1、2脚绕辅助绕组，线径为AWG32单线。缠绕8匝。

- 7、9、8、10绕次级绕组。

7、9线圈用AWG26线3线均匀并绕12匝。

8、10线圈用AWG26线3线均匀并绕12匝

- 初级线圈电感量为620∽660uH，100K测试频率下漏感要求低于20uH。

- 变压器气隙要求为0.76mm,变压器加工完成后进行浸漆处理。

- 线圈的引线需要套上绝缘导管。

- 变压器的初级线圈和次级线圈需要进行1分钟3000VAC的耐压测试。

注意：初级的前半绕组、辅助绕组、次级绕组、初级的后半绕组之间需要加绝缘层。

变压器的同名端如上图所示。

二．测试规范：

1．测量初级电感：

在测试频率100KHz条件下，初级线圈4、6两端的电感量应为620∽660uH；

2．测量漏感：

将变压器管脚1、2、7～10短接，在测试频率100KHz条件下，初级线圈4、6两端的泄漏电感量应低于20uH；

3．抗电强度：

将变压器管脚1、2、4、6短接，变压器管脚7～12短接，设置漏电流10mA，时间1分钟，进行3000VAC的抗电强度测试；无告警合格。

编制：                  日期：

审核：					   日期：

批准：					   日期：