Bmp2PCB抄板软件说明书

SLEC-PCB扫描抄板系统使用扫描仪将电路板图象扫描进入计算机，在通过SLEC抄板工具，将点阵图象数据矢量化，转换成CAD软件Protel能够识别的数据格式，产生1：1的抄板底图，最后在Protel中，依照底图抄制电路板。该系统使用了点阵数据矢量化技术，大大提高了电路板抄板的效率和准确性。

一、系统配置
            硬件：  计算机：486DX66以上机型，8M以上内存，支持256色以上显示模式；
                    扫描仪：光学分辨率300X600以上，彩色平台式扫描仪；
            软件：  SLEC抄板软件：bmp2pcb.exe
                    扫描操作界面：photoshp 
                    电路板设计软件：Protel for DOS 或 Protel  for Windows
                    操作系统：Windows 3.2 或 Windows 95 、98

二、扫描抄板操作
            1、扫描 ：先安装好扫描仪，然后启动photoshp软件，运行File菜单下的Import下的TWAIN命令，启动扫描仪，分辨率按电路 板大小调整，一般小板用600dpi,大板用300dpi或更小。 扫描完成之后，退出扫描软件，在photoshp中进行适当的调整，包括调正板位、对比度、清晰度，最后变成黑白一位 bmp图，存盘。
            2、数据转换：在DOS下运行bmp2pcb.exe程序。
                bmp2pcb使用方法：
                在DOS命令行下键入bmp2pcb不加参数则显示帮助信息
                C:\SLECAD>bmp2pcb[回车]
                则显示：

------------------------------------------------
                SLEC(R) BMP-to-TraxPCB Utility - Version 2.1
                Copyright(c) BEIJING SLEC(R) 1995-1996
                All rights reserved ---Howard Lee ---
                ------------------------------------------------
                USAGE:BMP2PCB.EXE <Bmp> <PCB> [XRes] [YRes] [Attr] [Layer] [Ratio]
                <Bmp>   Bitmap(Black&White) file name to be converted
                <PCB>   Trax PCB file name to be convered to
                [XRes]  X (Horizontal) resolution(Default=1000)
                [YRes]  Y (Veritical) resolution(Default=1000)
                [Attr]  0(D)-Normal  1-XMirror  2-YMirror   4-Negative
                [Layer] Protel-PCB layer number[1-13]
                [Ratio] Protel-PCB Skew Ratio[-1,1] 
                其中尖括号<>内的参数为必选项，方括号[]内的参数为可选项。
                各参数的含义如下：
                  <Bmp>   需要转换的BMP文件名，必须是1bit（黑白）方式；
                  <PCB>   转换完成后的AutoTRAX文件名；
                  [XRes]  BMP 文件X方向的分辨率（缺省值是1000）；(必须与扫描时用的分辨率相同）
                  [YRes]  BMP 文件Y方向的分辨率（缺省值是1000）；(必须与扫描时用的分辨率相同）
                  [Attr]  0(D)-正常 1-X方向镜像 2-Y方向镜像 4-正负反向
                  [Layer] Protel AutoTRAX PCB层号[1-13]
                                1-- :Top Layer
                                2-5 :1 Mid layer -4 Mid layer
                                6-- :Bottom layer
                                7-- :Top Overlay
                                8-- :Bottom Overlay
                                9-- :Ground Plane
                                10--:Power Plane
                                11--:Board layer
                                12--:Keep Out layer
                                13--:Multi layer
        [Ratio] Protel PCB垂直校正系数。此系数是为校正扫描仪的垂直误差而设置的，一般可以不用。
                转换完成后，还不能直接用于光绘制版，必须在此基础上，使用Protel 软件重新抄制。

(关闭本窗口)