| 高功率直流电子负载机，电压、电流、功率之规格如表所示，依您所需求的负载组数，FA-828ATE可分为3种机型(内建6、7、8 组负载)，并且FA-828ATE主机依功能又细分为手动、自动及计算机联机 3种机型，客户可依需求自由选择搭配． 最新开发之计算机联机机型（FA-828ATE-PC）可经由计算机联机进行自动测试,测试功能更多,可连接周边测试设备进行更严格的测试需求;如自动量测：Ripple & Noise、Rise Time、功率因子、效率及短路功率等等.... 内建多功能测试治具板及PS-ON/OFF控制功能可直接测试AT ATX S.P.S. ，且可自行更换治具板，不需回厂更换． FA-828ATE可依客户指定规格订制． | 正负载可指定升级为+80.00V 组 别 读取最 大电压 消耗最 大电流 消耗最 大功率 瞬间 １５秒 机种(内建组数) A(6组) B(7组) C(8组) VA(+12V) +80V 40A 350W 450W V V V VB(+5V) +40V 40A 350W 450W V V V VC (- 5V) -40V 4A 35W 50W V V V VD(-12V) -40V 4A 35W 50W V V V VE(+3.3V) +40V 40A 175W 225W V V V VF (+5V) +40V 40A 175W 225W V V VG(+5VSB) +40V 4A 35W 50W V VＨ(VSB) +40V 4A 35W 50W V V V 总 功 率 980W 1155W 1190W 15 秒 总 功 率 1275W 1500W 1550W |
| --- | --- |
| 主机内建24组记忆，每组可储存负载电流设定、电压上下限及动态负载设定；且可储存4组过功率测试参数设定及时序测试项目设定（P.G.、P.F.、SET UP、HOLD UP、ON RING、OFF RING ）；如FA-828ATE是自动或计算机联机机型时，因为此2种机型有内建自动测试功能，所以主机另可储存4组自动测试编辑设定，如果经由计算机将测试参数进行备份时，将可依计算机硬盘容量储存更多测试参数设定． 内建各组输出电压显示、输入AC电压及AC电流显示、各组消耗电流显示、各组消耗功率显示、总消耗功率显示、过功率测试、短路测试、动态负载测试、（P.G.、P.F.、SET UP、HOLD UP、ON RING、OFF RING 测试），自动机型并可将自动测试后之结果直接显示在主机上，方便客户查询． 时间测试可测得VA 、VB、 VE、 VF任选其中一组，且测试电压点0.000V~8.000V可自由设定． 主机内建BNC输出接头，可由示波器观看各组输出之波形． 自动机种不但有内建自动测试功能，并且可自动选择外部3组AC电源来进行不同的输入电源的测试． 适用于ATX、AT POWER….各种 SWITCHING POWER SUPPLY 均适用． 可配合FA-8040DE双治具，测试更快速 |

FA-828ATE 针对 ATX S.P.S. 多组独立+12V电源测试解决方案:

| 订制规格单 +12V 独立三组 加 外挂350Wx4组 |
| --- |
|  | Meter A | Meter B | Meter C | Meter D | Meter E | Meter F | Meter G | Meter H |  |  |  |
| ATX S.P.S. | +12V2 | +5V | -5V | -12V | +3.3V | +12V1 | +12V3 | +5VSB | 正电流 | 负电流 | 总功率 |
| 主机电流 | 40.00A | 40.00A | 4.000A | 4.000A | 80.00A | 0 | 0 | 8.000A | 168A | 8A |  |
| 主机功率 | 350W | 350W | 35W | 35W | 350W | 0 | 0 | 70W |  |  | 1190W |
| 15秒功率 | 450W | 450W | 50W | 50W | 450W | 0 | 0 | 100W |  |  | 1550W |
| 以上主机为FA-828ATE |  |  |  |
| 副机电流 | 40A | 40A | 0 | 0 | 0 | 40A | 40A | 0 | 160A | 0A |  |
| 副机功率 | 350W | 350W | 0 | 0 | 0 | 350W | 350W | 0 |  |  | 1400W |
| 15秒功率 | 450W | 450W | 0 | 0 | 0 | 450W | 450W | 0 |  |  | 1800W |
| 以上副机为FA-828ATE的外挂负载(外壳和FA-828ATE主机一样) |  |  |  |
| 总电流 | 80A | 80A | 4A | 4A | 80A | 40A | 40A | 8A | 328A | 8A |  |
| 总功率 | 700W | 700W | 35W | 35W | 350W | 350W | 350W | 70W |  |  | 2590W |
| 总15秒功率 | 900W | 900W | 50W | 50W | 450W | 450W | 450W | 100W |  |  | 3350W |
| 电流精度 | 20mA | 20mA | 1mA | 1mA | 20mA | 10mA | 10mA | 2mA |  |  |  |
| 备注一: DC功率测试超过1000W,仅限于AC220V测试. |

电压读取:

VA:+ 80V,VB:+ 40V,VC:- 40V,

VD:- 40V,VE: +40V,VF: +40V,

VG: +40V,VH: +40V

各组电压可订制最大+80V

| FA-828ATE主機+外掛負載 |  |
| --- | --- |

# Text boxes

备

地址：東莞市塘廈鎮江源大道

電話：0769-6256112  傳真：0769-7987979

E-mail：ai-1021ate@163.com

http://www.autoinstrument.com

482*440*230（mm）N.W.:20kgs

樺達自動化設備有限公司

樺達自動化設備經營部

樺達自動化設備有限公司

樺達自動化設備經營部

地址：東莞市塘廈鎮江源大道

電話：0769-6256112  傳真：0769-7987979

E-mail：ai-1021ate@163.com

http://www.autoinstrument.com