JL35型数字面板表使用说明书

一 概述：

JL35型数字面板表是JL系列数字面板表中的一个品种，用于测量直流电压，仪表采用了双积分A/D转换ICL7107CPL，在保留原有的读数直观，高输入阻抗，基准可调，便于扩展等传统的基础上增加了温度补偿，内设有负电源变换电路等保障性的电路。

采用了特有的塑料框架及其插入式自锁装置，供电电源和输入信号采用接插件连接，更方便了用户使用及安装。

二 典型应用

用于直插式间接地取代各类指针表头，可直接测量直流电压、直流电源，可广泛应用于温度计、交流电压电流、数字电容表、电桥读出、欧姆表、功率表、酸度计、流量计、袖珍仪表显示器等。

三 性能指标

1 电源：DC5V ,<150mA

2 基本量程：±1.999V

3 超量程显示：“1”或“-1”

4 准确度：±0.1%或±1个字

5 输入电流：典型值1pA，最大10pA

6 工作温度与湿度：0℃~50℃、<85%

7 显示器：0.56″LED

8 温度系数：<100PPM/℃

9 外部控制：小数点任意设定

10 外形尺寸：79×35×28mm，面板开口尺寸：76.5×32.5mm

11 其它：自稳零和自动极性指示

四 外形尺寸图：

引脚说明：1 电源DC5V（+）  2 电源DC5V（-）     3 信号输入端（-）     4 信号输入端（+）

5 小数点接线端     6 小数点（DP1）引脚  7小数点（DP2）引脚  8 小数点（DP3）引脚