标  志（Marking)

| 符号Symbol | 名称Title | 含义Signification |
| --- | --- | --- |
| A（或mA） | 安（或毫安） | Ampere-电流单位 |
| Hz | 赫兹 | Hertz-频率单位 |
| V（或kV） | 伏（或千伏） | Volt-电压单位 |
| W | 瓦 | Watt-功率单位 |
| kVA | 千伏安 | Kilo Volt Ampere-功率单位 |
| VA | 伏安 | Volt Ampere –功率单位 |
| PRI | 输入 | Primary-变压器的输入端，即初级 |
| SEC | 输出 | Second-变压器的输出端，即次级 |
| N | 中性 | Neutral-变压器的中性线 |
| ~ | 单相 | 单相交流电 |
| 3~ | 三相 | 三相交流电 |
| 3N~ |  | 有中性线的三相 |
| cosφ或λ | 功率因数 | 有用功和视在功的比值 |
| △t | 额定温升 | 镇流器或变压器绕组温升，节能灯的外壳温升 |
| THD | 谐波总含量 | Total harmonic distortion小于相应国标规定的值 |
| CCF | 电流波峰系数 | Current crest factor，一般应小于1.7。 |
| H.T.S | 热试验源 | Heat test source |
| GLS | 普通照明设施 | General lighting service |
| ES | 爱迪生灯头 | Edison screwed E27 |
| SES | 微型爱迪生灯头 | Small Edison screwed |
| BC | 卡口灯头 | Bayonet cap B22 |
| SBC | 微型卡口灯头 | Small bayonet cap |
| CFL | 紧凑型节能灯 | Compact fluorescent lamp |
| LV | 低压 | Low voltage <1000V |
| ELV | 超低电压 | Extra low voltage |
| SELV | 安全超低电压 | Safety extra-low voltage，电压<50V a.c. r.m.s. |
| FELV | 功能超低电压 | Functional extra-low voltage |
| EMC | 电磁兼容性 | Electro magnetic compatibility =Electromagnetic Susceptibility + Electromagnetic Immunity |
| Ta | 额定环境最大温度 | 处于正常工作的最高持续温度（Ambient），不排除在≦（ta+10℃）的温度下瞬间工作 |
| Tc | 额定最大表面温度 | 各部分正常工作时表面允许的最高温度（Case） |
| Tw | 线圈最大工作温度 | 在此温度，线圈可工作十年 |
|  | 独立式镇流器/变压器 | 可以安装在灯具之外无需任何附加外壳的镇流器 |
| 符号Symbol | 名称Title | 含义Signification |
|  | 保护接地 | 允许通过将镇流器固定在接地的金属片上来实现 |
|  | 功能接地 | 功能接地端子指与那些并非由于安全原因而需要接地的部件相连接的端子 |
|  | 无危害式变压器 | 经正常使用后，虽然失去了原有的功能，但对使用者及周围的环境不造成危害的变压器。 |
|  | 外壳或底板 | 外壳接地 |
|  | 声频 | 符合对声频阻抗的要求 |
|  | 易燃标志 | 适于直接安装在普通可燃物质（引燃温度至少为200℃）表面上，内装镇流器或变压器的灯具。 |
|  | 熔断器 |  |
|  | 隔离变压器 | 输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器，避免偶然同时触及带电体和地所带来的危险。 |
|  | 安全隔离变压器 | 为安全特低电压（SELV）电路提供电源的隔离变压器。 |
|  | 非耐短路变压器 | 需利用置于变压器外部的保护装置来防止其过热的变压器。 |
|  | 耐短路变压器 | 当变压器过载或短路时，其温升不会超过规定的限值，且在过载或短路消除后能恢复原有的功能。 |
|  | 耐短路的安全隔离变压器 | 变压器符号可以与隔离变压器或安全隔离变压器的符号组成一个新符号。 |
|  | 玩具用变压器 | 用安全特低电压向电动玩具供电的安全隔离变压器。 |
| 符号Symbol | 名称Title | 含义Signification |
|  | 电铃用变压器 | 专供家庭电铃或类似信号用的固定式单相安全隔离变压器。 |
|  | 电动剃刀用变压器 | 只能每次供给一个电动剃刀或类似负载使用的、输出限定并可固定装配的隔离变压器。 |
|  | III级 | 防触电保护依靠电源电压为SELV，其内部不会产生大于SELV的电压。 |
|  | 双重绝缘结构（II） | 灯具的防触电保护不仅来自于基本绝缘，同时还具备附加绝缘（双重绝缘或加强绝缘），部提供接地保护或安装条件的可靠性。外正方形边长≧5mm（约为内正方形的二倍）；若DET尺寸<15mm，外正方形边长≧3mm。 |
|  | IPX1防滴型 | 滴水（垂直滴水）无有害影响。 |
|  | IPX3防淋型 | 与垂直成60°范围以内的淋水无有害影响。 |
|  | IPX4防溅型 | 任何方向溅水无有害影响。 |
|  | IPX5防喷水 | 任何方向喷水无有害影响。 |
|  | IPX7防浸水型 | 进入规定压力的水中经规定时间后进入外壳水量不致达到有害程度。 |
|  | IPX8防潜水型 | 能按制造厂规定的条件长期潜水。 |
|  |  | 对聚光灯及其类似灯具，到被照射物体的最小距离（m）。 P<100W，d≧0.5m；100<P≦300W，d≧0.8m；300<P≦500W，d≧1.0m。 |
|  |  | 警告不要使用冷光束灯 |
|  |  | 恶劣条件下使用的灯具 |
| 符号Symbol | 名称Title | 含义Signification |
|  |  | 高压钠灯（内部有启动器）用的灯具 |
|  |  | 高压钠灯（需外部启动）用的灯具 |
|  |  | 反射泡用的灯具 |
|  |  | 电器控制阀 |
|  |  | 线圈变压器/镇流器 |
|  |  | III类手提灯（含白炽灯）用变压器。 |
|  |  | 内装白炽灯的III类照明设备用的安全隔离变压器 |
|  | 2M标志 | 欧准，通常条件下可以直接安装在家具或壁橱上或内的变压器。 |
|  | 温度保护 | 变压器/镇流器在过载或短路的异常状态下，其表面温度<100℃，可用具体的温度代替· 。 |
|  | IP5X防尘 | 不能完全防止尘埃进入，但进入量不能达到妨碍设备正常运转的程度。 |
|  | IP6X尘密 | 无尘埃进入 |
|  | European Communities | 对21个欧共体国家实行的强制性标识（针对电器和玩具），源于对玩具产品的标识，属自我宣称，无需认证。在产品上的高度>5mm。 |
|  | Nelson 客户标识 | 用于12V灯 |
| 符号Symbol | 名称Title | 含义Signification |
|  | 环保标识 | 德国包装法规，对欧共体国家强制实行。直接印在外箱上，表明已做好回收准备或做无害处理。 |
|  | 普通循环使用符号 | 普通符号用于同一颜色的印刷材料（对标识要求容易识别），如对比色。 |
|  | 简化循环使用符号 | 简化符号用于自身颜色的材料，如聚苯乙烯包装。 |
|  | 防雨标识 |  |
|  | 勿倒置、易碎标识 | 通常辅以Fragile handle with care。 |

类似上述的标志不应标记在螺钉或类似的部件上，标志要清晰、耐久，耐久性检验同节能灯。所有符号高度>5mm，字母高度>2mm。