IGBT专用驱动器M57962L 董兵 张庆海 M57962L是日本三菱公司生产的专用驱动IGBT模块的驱动器，其内部结构方框图如图1所示。它由光耦合器、接口电路、检测电路、定时复位电路以及门关断电路组成。 M57962L主要有以下特点：(1)具有较高的输入输出隔离度(Viso=2500Vrms)；(2)采用双电源供电方式，以确保IGBT可靠通断；(3)内有短路保护电路；(4)输入端为TTL门电平，适于单片机控制。 引脚排列及主要性能参数 M57962L驱动器的印刷电路及外壳用坏氧树脂封装，共有14根引脚，其中②、③、④、⑦、⑨、⑩、、脚为空脚，其外型与引脚排列如图2所示。 M57962L的主要参数列于附表中。 附表

| 符号 | 参数 | 条件 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCC VEE | 电源电压 | DC | 18 -15 | V V |
| VI | 输入电压 | 脚输入 | -1～+7 | V |
| VO | 输出电压 | 脚输出 | VCC | V |
| IOHP | 输出电流 | 脉宽=2μs 频率=20Hz | -5 | A |
| IOLP |  |  | 5 | A |
| Viso | 隔离电压 | 正弦电压60Hz,1分钟 | 2500 | Vrms |
| Topr | 工作温度 |  | -2～+100 | ℃ |
| Tstg | 存贮温度 |  | -2～+100 | ℃ |
| IOH | 输出电流 | DC | 0.5 | A |
| IFO | 故障输出电流 | 脚输出 | 20 | mA |
| VRI | 输入电压 | 脚输入 | 5 | V |
| TRESET | 保护恢处长时间 | 从开始致电消除(输入信号为高) | 1～2 | ms |
| Vsc | 检测电压 |  | 15 | V |

保护电路工作原理 M57962L内部具有短路保护功能，其保护电路工作流程图如图3所示。检测电路检测到检测输入端①脚为15V高电平时，判定为电路短路，立即启动门关断电路，将输出端⑤脚置低电平，同时输出误差信号使故障输出端⑧脚为低电平，以驱动外接保护电路工作。经1～2ms延时后，如果检测出输入端脚为高电平，则M57962L复位至初始状态。 应用电路 用M57962L驱动IGBT模块的实际应用电路如图4所示。当IGBT模块过载 (过压、过流) 时，亦即其集电极电压上升至大于15V时，隔离二极管D1截止，①脚为15V高电平，则驱动器将5脚置低电平，使IGBT截止，同时，⑧脚置低电平，使光耦合器工作，以驱动外接电路将输入端脚置高电平。稳压二极管Z1用于防止D1击穿而损坏M57962L。Rext为限流电阻。Z3、Z2组成限幅器，以确保IGBT基极不被击穿。

M57962L---日本三菱公司生产的专用驱动IGBT模块的驱动器

说明：

M57962L是