CS00301专用芯片说明书

- 概述

CS00301是一款高精度智能型锂电池充电芯片，具有集成度高，外部电路简单，调节方便，可靠性好，保护措施齐等特点。该芯片采用脉宽调制方式充电，有涓流、恒流、恒压三种充电模式，电压采样判断精度高，充电饱和度高，具有多种故障保护功能，逆向漏电流小，与不同的外电路配合，可满足大多数锂电池充电要求。

- 特性

·双路LED输出指示

·支持双槽式充电器

·脉冲宽度调制方式

·涓流转恒流转恒压充电方式

·短路、过温、过压保护功能

·内置高精度采样电路

·内置振荡发生电路

·电压判断精度误差<±1％

·充电饱和度≥90％

·逆向漏电流小于0.1mA

·电路性能稳定，抗干扰能力强

- 芯片管脚说明：

| 序号 | 管脚名 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PULSE | 充电PWM脉冲输出端 |
| 2 | RED | 红色LED指示输出端 |
| 3 | ADJUST | 充电电压微调端 |
| 4 | GND | 地 |
| 5 | VN | 接电池负极 |
| 6 | STDCO | 充饱关断电流的参考标准输入端 |
| 7 | XT | 温度输入端，接热敏电阻 |
| 8 | STDT | 温度的参考标准输入端 |
| 9 | STDC | 恒流充电电流的参考标准输入端 |
| 10 | STDV | 恒压充电电压的参考标准输入端 |
| 11 | VDD | 电源 |
| 12 | ISOV | 恒压充电电压的输入端 |
| 13 | VP | 接电池正极 |
| 14 | GREEN | 绿色LED指示输出端 |

- 功能框图

- 芯片电参数

芯片绝对最大额定值：

| 参 数 | 符号 | 限定值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小值 | 典型值 | 最大值 |  |
| 电源电压 | Vdd | 3 | 5 | 7 | V |
| 输入口电压 | V | -0.5 | - | Vdd+0.5 | V |
| 保存温度 | Ts | -65 | - | 150 | ℃ |

芯片工作参数：

| 参 数 | 符号 | 限 定 值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小值 | 典型值 | 最大值 |  |
| 电源电压 | Vdd | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| PULSE电流 | Ipulse | - | 10 | - | mA |
| PULSE频率 | Fpulse | - | 9.4 | - | kHz |
| 状态转换时间 | Ttran | - | - | 1.0 | S |

- 芯片功能描述

- 上电后GREEN和RED管脚同时输出高电平1秒钟；

- 当电池没有装入时GREEN和RED管脚输出低，指示无电池；

- 当电池插入且VP管脚电压<2.5V时，进行涓流充电，PULSE管脚输出小占空比的方波，RED管脚输出频率为1Hz的方波；

- 当电池插入，VP管脚电压<2.5V且ISOV管脚电压<STDV管脚电压时，PULSE输出动态调节的脉宽，进行恒流充电，RED管脚输出高电平，指示正常充电；

- 当电池插入且ISOV管脚电压≈STDV管脚电压时，进行恒压充电，PULSE输出的脉宽逐渐减小，RED管脚输出高电平，指示正常充电；

- 当电池插入且VN管脚电压<STDCO管脚电压时，停止充电，GREEN管脚输出高电平，指示充饱；

- 当电池插入，ISOV管脚电压>STDV管脚电压时，认为电池过压，停止充电，GREEN管脚输出高电平；

- 当VP管脚电压<2.5V时，PULSE输出的脉宽减小，进行短路保护，RED管脚输出频率为1Hz的方波；

- 当XT管脚电压<STDT管脚电压时，PULSE输出的脉宽减小，进行过温保护，RED管脚输出频率为1Hz的方波；

- 各种状态之间的转换时间小于1秒钟；

- 典型应用电路

- 典型应用电路工作参数

| 参 数 | 符号 | 限 定 值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小值 | 典型值 | 最大值 |  |
| 外部输入电压 | Vin | 5.0 | 5.2 | 6.2 | V |
| 涓流转恒流电压 | Vmin | 2.0 | 2.5 | 3.0 | V |
| 涓流充电电流 | Ipre | 20 | - | 100 | mA |
| 恒流充电电流 | Irpd | 250 | 300 | 350 | mA |
| 恒压充电电压 | Viso | 4.14 | 4.20 | 4.24 | V |
| 充饱关断电流 | Ico | 20 | 40 | 60 | mA |
| 充电饱和度 | Rsat | 90 | - | - | ％ |
| 逆向漏电流 | Ileak | - | - | 0.2 | mA |

- 典型应用电路状态描述

- 上电后绿色和红色LED同时点亮，显示橙色1秒钟；

- 当电池没有装入充电器时LED灭，指示无电池；

- 当电池插入且电池电压小于2.5V时，进行涓流充电，红色LED闪烁；

- 当电池插入且电池电压2.5V<Vbat<4.2V时，进行恒流充电，红色LED点亮，指示正常充电；

- 当电池插入且电池电压Vbat≈4.2V时，进行恒压充电，红色LED点亮，指示正常充电；

- 当电池插入，电池电压Vbat>4.2V时，绿色LED点亮，停止充电,指示电池充饱；

- 当电池插入且充电电流小于充饱电流时，绿色LED点亮，停止充电,指示电池充饱；

- 当VP和VN端短路时，红色LED闪烁，指示短路故障；

- 当电池温度超过允许值时，红色LED闪烁，指示电池过温；

- 典型应用电路说明

    - 可调节R4,R5,R6,R7的阻值，得到不同的恒流、过温、充饱关断电流的参考电压；

    - 可调节R13得到不同的过温输入电压；

    - 可调节R8,R9得到不同的恒压输入电压；

    - 可调节R12得到不同的过压电压值；

    - 可调节R10,R11并决定是否短路k1,k2来精确的得到恒压电压值；

    - 可以调节R15得到不同的充电电流输入电压；

厦门市芯阳科技有限公司

联系电话:0592—5170343   5827802  13306003782

E—mail:lsc@chipsun.com

联系人: 刘双春

# Text boxes

振荡器

时钟发生

电路

控制信号

PWM

脉宽调制

VP

ISOV

STDV

STDC

STDT

XT

STDCO

VN

采样

保持

电路

状态

检测

LED输出

显示

## PULSE

## ADJUST

RED

GREEN

### DIP   SOP

14

13

12

11

10

9

8

1

2

3

4

5

6

7

PULSE

RED

ADJUST

GND

VN

STDCO

XT

GREEN

VP

ISOV

VDD

STDV

STDC

STDT