根据有用户的要求，我公司使用特殊储能器件超级电容器开发符合对方要求的长寿命、免维护的电源。本电源具有以下特点：

- 免维护，不用考虑器件的寿命，保用10年，一般UPS电源需要定时更换电池本系统没有类似情况。

- 对环境适应能力强，低温-40℃、高温70℃可以有效工作，UPS一般不能在上述温度工作。

- 可靠性高，体积小重量轻，性价比高。

具体系统要求如下：

- 基本技术要求：

  - 输入电压： AC 220V  50Hz

  - 放电电压:24V～20V，电流25A

  - 放电电压±15V，电流2.6A

  - 断电延时时间:3S

- 系统技术参数：

    - 电容量：30F

    - 电容只数：10只（300F）

    - 放电电压：24V～20V，±15V

    - 放电时间：4S

    - 体积：230cm×150cm×200cm

    - 环境温度：-40℃~70℃

    - 湿度：  80% RH (25℃)

    - 重量：4.0kg

    - 寿命：10年

- 电路简图

- 应用领域：

    - 并网风力发电系统控制电源。

    - DCS系统的供电电源。

熊静松

二〇〇五年三月二十九日