镍镉快速充电器充电控制程序

- 条件：

  - 电池电压范围9.6-24VDC(8节到20节),当初始电池电压探测2分钟低于12V时，进行85mA预充15分钟,然后探测电池两端电压,进行判断快充阶段，如果电池两端电压在9.6Vdc-14.4V范围内，侧以2.6A进行快充30分钟，如果电池两端电压在18Vdc-24Vdc范围内, 侧以脉电流4A进行快充30分钟，

  - 在充电过程（保护功能）.

**电池预充功能**

<1.以15分钟，85mA电流进行预充

**电池不良品保护功能**

<2.如果探测电池电压20分钟内（PIC-EVT脚）超过28V侧表示电池已损坏，（停止PWM脉冲）停止充电，（PIC-GREEN脚）红灯亮指示. 《20分钟以上视为良品，继续充电功能》.

<3. 如果探测电池电压20分钟内（PIC-EVT脚）低于2V侧表示电池已损坏，（停止PWM脉冲）停止充电，（PIC-GREEN脚）红灯亮指示. 《20分钟以上视为良品，继续充电功能》.

**电池充电过流保护功能**

<4.如果以2.6A进行快充30分钟，PIC-SNS脚以高于0.5V进行限流，如果高于0.5V立即转换85mA预充15分钟阶段进行判断，（进行那个快充阶段）《为充电过程红灯以2HZ闪烁亮》

<5.如果以4.0A进行充30分钟，PIC-SNS脚以高于1V行限流，如果高于1V 立即转换85mA预充15分钟阶段

进行判断，（进行那个快充阶段）. 《为充电过程红灯以2HZ闪烁亮》

**电池充电过温保护功能**

<6.PIC-TEMP脚过温功能，如果温度高于45度脚（TEMP电压低于1.5V时）或低于5度,( TEMP脚电压高于2V时，转换85mA预充15分钟阶段进行判断,(进行那个快充阶段). 《为充电过程红灯以2HZ闪烁亮》.

**电池充电过压充满保护功能**

<7.如果以2.6A进行快充30分钟，PIC-EVT脚以高于17.5V进行过压保护，如果高于17.5V时，停止快充，立即转换50mA涓流充电.（绿灯亮指示）.

<8.如果以4.0A进行充30分钟，PIC-EVT脚以高于28V进行过压保护，如果高于28V时，停止快充，立即转换50mA涓流充电.（绿灯亮指示）.

**电池充满保护功能**

<9.PIC-VSENS脚，探测电池两端电压存在负电压增量（-ΔV=16mV）时侧表示电池已充满，停止快充，立即转换为50mA涓流充电（绿灯亮指示）.

<10.每隔30秒，在TSENS脚取出一个随电池温度变化的电压，并且与前60s的取样电压值比较样电压值比较如果新的取样电压值比以前的取样电压值低20mV时，停止快充，立即转换为50mA涓流充电，（绿灯亮指示）.

3.充电过程中供直流电压变化过程。

<1.如果以2.6A进行快充30分钟时，PIC-MOD脚输出低电平0Vdc

<2.如果以4A进行快充30分钟时，PIC-MOD脚输出高电平5Vdc

4.在充电过程中PWM输出参数.

<1.设开关工作频率为100KHZ, ,

<2.预充工作电流：I预充=85Ma. Ton=                            Toff=

<3.快充工作电流：I快充=2.6A.  Ton=                            Toff=

<4. 快充工作电流：I快充=4A.   Ton=                            Toff=