一. 电缆电线类:

1. 电线的规格种类：

普通PVC(塑胶线): H03VV系列( H03VV-F;H03VVH2-F);H05VV系列( H05VV-F;H05VVH2-F)；H07VV系列

耐高温PVC线:   H03V2V2-F系列; H05V2V2-F系列；H07V2V2系列

橡胶线:           H05RR-F(防水又防油); H05RN-F(防水)；H07RN系列

灯串专用线：室内H03VH7-H

其中的 “03”, “05”, “07” 是指绝缘材料的厚度；含“H2”代表的是扁

线。PVC线一般是室内用，橡胶线用于室外。每个规格的线有不同横截面积的

芯线（0.50 mm²,0.75mm²,1.0mm²,1.5 mm²）等;“1×0.75mm²”表示只有一

根线横截面积为0.75 mm²; “2×0.75mm²”表示2根0.75 mm²的线;“3×0.75mm²”表

示3根0.75mm²横截面积为0.75 mm²的线。

2. 芯线线径：2×0.5 mm²，3×0.75mm²等

3. 电线的颜色：如白色和黑色，芯线的颜色(一般接地线为黄绿混色, 其他线为棕色,蓝色)

4. 所使用的标准（IEC60227，HD21等）

5. 认证的种类：如CB，N，S，D，FI，VDE（德国），SEV（瑞士），KEMA（荷兰），IMQ（意大利），LCIE（NF法国），CEBEC（比利时），OVE（澳大利亚）

6. 有无CB证书，如果产品有其他国家的CB测试报告及证书, 请指明。Nemko 在审核其他认证机构的CB报告及样品之后，酌情颁发Nemko证书, 有必要时，进行部分偏差测试或确认实验。

- 通常在申请电线认证时，选择系列申请。这样，既节省费用，又节约时间。如H03VV-F系列，各种线径、股数和颜色，均算作时同一系列。

- 报价(参考价格表)与送样：前五位数字相同归入同一系列。

送样时每种线径至少50米，但测试时选择横截面积最大但股数最少的，和横截面积最小而股数最多的来进行测试。如：

H03V2V2-F

2x0.5(50m)       3x0.5(50m)       4x0.5(50m)

2x0.75(50m)      3x.075(50m)      4x0.75(50m)

为了覆盖所有颜色, 送样时要交叉送样, 即送一个白色的和一个送黑色, 另外的随便选择。其他国家的样品要求：

|  | 200208241 | 200208242 | 200208244 | 200208245 | 200208246 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H03RN-F | H05RN-F | H05RR-F | H05RN-F | A05RN-F | H07RN-F |
|  | 1x0,5 | 1x0,75 | 1x0,75 | 1x1,5 | 3G0,75 | 2x2,5 | 3G0,75 2x1,00 | 3G1,5 2x2,5 | 1x2,5 | 2x1,5 | 3G1,0 |
| SEV | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m 25m | 25m 25m | 25m | 25m | 25m |
| VDE | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m 25m | 25m 25m | 25m | 25m | 25m |
| ÖVE | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m 5m | 5m 5m | 5m | 5m | 5m |
| KEMA | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m 2m | 2m 2m | 2m | 2m | 2m |
| CEBEC | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m 25m | 25m 25m | 25m | 25m | 25m |

9．测试：有老化测试，打高压（10m 5min 2000v），摇摆测试等。

二. 插头

1. 型号规格:

2.5A, 250V 不带接地, 用于II类设备

16A, 250V 不带接地, 用于II类设备的, 防水/不防水

16A, 250V  带接地, 用于I 类设备的

UK 插头 13A, 250V 带接地(标准 BS1363)

2. 系列划分:

一般只要结构相似但角度不同,可以划分在同一系列,在同一张证书; 如果一个是用于class I, 而另一个是用于 class II 类设备,就要分开两个系列,分别放在两张证书。

3．标识的辨认：

一般包括：产品型号，电流，电压，商标, （所取得的证书标志）。

4. 测试: 温升, 球压, 灼热测试, 摇摆测试, 电压降, 爬电距离,空间距离以及端子和外形尺寸的测量等

三. 开关

- 标识辨认:

一般包括：产品型号，电流，电压，商标, （所取得的证书标志）。

2．种类: 接线开关 (Cord switch) 微动开关(Micro switch) 推按开关(Push switch) 滑动开关(Slide switch) 侧柄滑动开关(Side knob slide switch)  摇摆开关(See-Saw switch) 触摸开关(Tact switch) 摇杆开关(Toggle Switch) 工业开关等.

3. 使用标准: EN/IEC 61058-1(总标准) EN/IEC 61058-2-1 (Cord switches)额定电压不超过250V,额定电流不超16A; EN/IEC 61058-2-4(Independently mounted switches)额定电压不超过440V,额定电流不超63A,等等.

4. 常见的测试: 温升测试, 打高压(1250V 1500V 3750V), 球压, 摇摆测试, 灼热测试(650℃ 750℃ 850℃), 拉力测试, 打力测试，IP(如:IP20, IP44)测试等。