HTX9-9W-YLD-RCC变压器图纸（主变压器）

一   材质

E1-22磁芯，PC40或同等级材料。立式10PIN骨架，针距4mm，排距10mm

切除1、2、3、8PIN

二   原理图

三   线圈参数及工艺

| N1 | Φ0.3*1*50Ts | 排绕 |
| --- | --- | --- |
| 2Ts胶带 |
| N2 | Φ0.3*1*3Ts | 疏绕 |
| 3Ts胶带 |
| N3 | Φ0.3*3*10Ts | 排绕 |
| 3Ts胶带 |
| N4 | Φ0.3*1*50Ts | 排绕 |
| 4Ts胶带 |

四   参数要求

| 电感量（uH） | 漏感(≤uH) | 原副边耐压(V) | 其它 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1200uH | 3% | 4KV |  |

第二方案

我把N1N4合在一起，顺序：屏蔽—副边—屏蔽----原边----反馈

我没用Y电容

# Text boxes

N2

10

N4

5

5

N3

7

4

N1

8

9