| QY3083 系列 | 特 性 |
| --- | --- |
| QY3083 系列IC为LED同步七彩跳灯控制IC，内建频率侦测，通过同时上电，取电源频率，实现永久同步。只有七彩跳灯功能，为客户实现低成本控制。 演示方式：R，G，B，RG，RB，GB，RGB 应用：球泡灯与护拦灯 | CMOS 制造技术 工作电压: 2.4V – 5 V 工作电流: <200UA (VDD=3.9V) LED 输出驱动:源电流(10mA (VDD=3.9V VOL=0.7V) |

DIP脚位图                                                                脚位说明

1）球泡灯应用图

- 此应用图仅供参考

- 说明：VDD1、R*3需根据实际应用调整

- 104C应尽量靠近VDD与VSS

2）护拦灯应用图

- 此应用图仅供参考

- 104C应尽量靠近VDD与VSS

- 与LED串联电阻需根据LED数量调整

# Text boxes

VSS

| PDA | 符号 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZC | 50,60HZ输入Pin |
| 2 | VDD | 正电源Pin |
| 3 | BL | LED输出Pin |
| 4 | GL | LED输出Pin |
| 5 | RL | LED输出Pin |
| 6 | VSS | 负电源Pin |
| 7 | S1 | NC |
| 8 | S0 | NC |

100UF/35V

VDD1

NC

NC

VSS

RL

GL

BL

VDD

104C

AC

220V

1M

47UF/16V

3.9K

100K*3

3.9V

200K

ZC

3.9V

12V

2.7K

1.5K

104C

47Ω/1W

VDD1

R

R

R

S1

S0

VSS

RL

GL

BL

VDD

ZC

1M

47Ω/1W

1N4004*4

10K*3

560K

AC220V

105/400V

RL

GL

BL

VDD

ZC

S1

S0