输入：20v-30vdc，输出24v1a，效率0.7  mos耐压60v，频率50k 
Uc3842反激 
我的计算过程： 
V f =VMOS – V inDCMax -150V=60 – 30 – 20V=10V； 
Np/Ns=Vf/Vout =10/25=2/5；设输出二极管压降1v 
V inDCMin * DMax = V f (1–DMax)

20* DMax =10*(1–DMax)

DMax=0.33 
断续模式工作 
1/2*( Ip1+Ip2) DMax * V inDCMin  =P out /η 
Ip1 =0 
Ip2 =1.35a 
Lp = DMax* V inDCMin /f s*△Ip = 0.33*20/67K*1.35 =73uH 
Aw*Ae=(Lp* Ip22 * 104/Bw*K0 *Kj)1.14

= 0.3828*0.62

(73*1.35/100)/(Bw*0.2*395)=0.285

Bw=0.059

Np= Lp* Ip2*104  /(Bw* Ae)=44圈

NS=110圈 
辅助绕组取10匝