常用线规号码与线径对照表

| 线规 | SWG | BWG | BG | AWG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号码 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 |
| 7／0 6／0 5／0 4／0 3／0 2／0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 0．500 0．464 0．432 0．400 0．372 0．348 0．324 0．300 0．276 0．252 0．232 0．212 0．192 0．176 0．160 0．144 0．128 0．116 0．104 0．092 0．080 0．072 0．064 0．056 0．048 0．040 0．036 0．032 0．0280 0．0240 0．0220 0．0200 0．0180 | 12．700 11．786 10．973 10．160 9．449 8．839 8．230 7．620 7．010 6．401 5．893 5．385 4．877 4．470 4．046 3．658 3．251 2．946 2．642 2．337 2．032 1．829 1．626 1．422 1．219 1．016 0．914 0．813 0．711 0．610 0．559 0．508 0．457 | -- -- 0．500 0．454 0．425 0．330 0．340 0．300 0．284 0．259 0．238 0．220 0．203 0．180 0．165 0．148 0．134 0．120 0．109 0．095 0．083 0．072 0．065 0．058 0．049 0．042 0．035 0．032 0．028 0．025 0．022 0．020 0．018 | -- -- 12．700 11．532 10．795 9．652 8．639 7．620 7．214 6．579 6．045 5．588 5．156 4．572 4．191 3．759 3．404 3．048 2．769 2．413 2．108 1．829 1．651 1．473 1．245 1．067 0．839 0．813 0．711 0．635 0．559 0．508 0．457 | 0．6666 0．6250 0．5883 0．5416 0．5000 0．1152 0．3954 0．3532 0．3147 0．2804 0．2500 0．2225 0．1981 0．1764 0．1570 0．1398 0．1250 0．1313 0．0991 0．0882 0．0785 0．0699 0．0625 0．0556 0．0495 0．0440 0．0392 0．0349 0．03125 0．02782 0．02476 0．02204 0．01961 | 16．932 15．875 14．943 13．757 12．700 11．308 10．069 8．971 7．993 7．122 6．350 5．652 5．032 4．481 3．988 3．551 3．175 2．827 2．517 2．240 1．994 1．775 1．588 1．412 1．257 1．118 0．996 0．887 0．794 0．707 0．629 0．560 0．498 | -- 0．5800 0．5165 0．4600 0．4096 0．3648 0．3249 0．2893 0．2576 0．2294 0．2043 0．1819 0．1620 0．1443 0．1285 0．1144 0．1019 0．0907 0。0808 0．0720 0．0648 0．0571 0．0508 0．0453 0．0403 0．0359 0．0320 0．0285 0．02535 0．02010 0．01790 0．01594 0．01420 | -- 14．732 13．119 11．684 10．404 9．266 8．252 7．348 6．544 5．827 5．189 4．621 4．115 3．665 3．264 2．906 2．588 2．305 2．053 1．828 1．628 1．450 1．291 1．150 1．024 0．912 0．812 0．723 0．644 0．573 0．511 0．455 0．405 |

常用线规号码与线径对照表

| 线规 | SWG | BWG | BG | AWG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号码 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 |
| 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | O．0164 O．0149 O．0136 O．0124 O．0116 O．0109 O．0100 O．0092 O．0084 O．0076 O．0068 0．0060 O．0052 O．0048 O．0044 O．0040 O．0036 O．0032 O．0028 O．0024 O．0020 O．0016 O。0012 O．0010 | O．417 O．376 O．345 O．315 O．295 O．274 O．254 O．234 O．213 O．193 O．173 O．152 O．132 O．122 O．112 0．102 O．091 O．081 O．071 O．061 O．051 O．041 O．030 O．025 | O．016 O．014 O．013 O．012 O．010 O．009 O．008 0．007 O．005 O．004 | O．406 O．356 0．330 O．305 O．254 O．229 O．203 0．178 O．127 O．102 | O．1745 0．01562 O．01390 O．01230 O．01100 O．00980 O．00870 O．00770 O．00690 O．00610 O．00540 O．00480 O．00430 O．00386 O．00343 O．00306 O．00272 O．00242 O．00215 O．00192 O．00170 O．00152 O．00135 O．00120 | O．443 O．397 O．353 O．312 0．270 O．249 O．221 O．196 O．175 O．155 O．137 O．122 O．109 0．098 O．087 O．078 O．069 O．061 O．055 O．049 O．043 O．039 O．034 O．030 | O．01420 O．01264 O．01126 O．01003 O．00893 O．00795 O．00708 O．00630 O．00561 O．00500 O．00445 0．00396 O．00353 O．00314 O．00280 O．00249 O．00222 O．00198 O．00176 O．00157 O．00140 O．00124 O．00111 O．00099 | O．361 O．321 O．286 0．255 O．227 O．202 O．180 O．160 O．143 O．127 O．113 O．101 O．090 O．080 O．071 0．063 O．056 O．050 O．048 0．046 O．035 O．032 O．028 O． |

| 1 | Black | 黑 | 9 | Grey | 灰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Brown | 棕 | 10 | White | 白 |
| 3 | Red | 红 | 11 | Pink | 粉红 |
| 4 | Orange | 橙 | 12 | Light Green | 浅绿 |
| 5 | Yellow | 黄 | 13 | Deep Green | 深绿 |
| 6 | Green | 绿 | 14 | Green/Yellow | 绿滚黄 |
| 7 | Blue | 兰 | 15 | Black\White | 白注黑 |
| 8 | Purple | 紫 | 16 | Light Blue | 浅兰 |

交流电 AC 绞向 Lay Direction 安培 Ampere 百万 Mega 美国试验与材料协会 ASTM 密耳 Mil 美国线规 AWG 千分之一 Milli 包扎物 Binder 麦拉 Mylar 电缆 Cable 美国电气制造商协会 NEMA 芯线绞合 Cabling 尼龙 Nylon 同轴电缆 Coaxial Cable 奥姆 Ohm 同心绞 Concentric Stranding 可塑剂 Plasticizer 导电率 Conductivity PE Polyethylene 导体 Conductor PP Polypropylene 花线 Cord PU Polyurethane 安全电流 Current Carrying PVC Polyvinyl Chloride 直流 DC 电阻 Resistance 地线 Drain Wire 卷线 Retaractile Cord 电子工业协会 EIA 橡胶 Rubber 地线 Earth 美国汽车工程协会 SAE 铁氟龙 FEP 半硬质 PVC Semi-rigid PVC 填充物 Fillers 隔离层 Separator 发泡聚乙烯 Foamed PE 隔离层 Shield 硬铜线 Hard Brawn Copper Wire 遮蔽率 Shield Coverage 电气电子工程师协会 IEEE 硅胶 Silicone 阻抗 Impedance 铁氟龙 Teflon 绝缘 Insulation 铁氟龙 TFE 幅射 Irradiation 铜箔丝 Tinsel 被覆 Jacket 耐热温度 Thermal Rating 绞距 Lay 垂直耐燃试验 VW-1

| 线规 Gauge | inches | 直径 Diameter | Cross sect .Area | 导体电阻 DCR@ 20 ℃ | 重量 Weight |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AWG |  | mils | mm | Circ.mils | Sq.mm | ohms/M | Ohms/km | Lbs./m | kg/km |
| 40 | 0.0031 | 3.10 | 0.079 | 9.60 | 0.0049 | 1080 | 3540 | 0.0291 | 0.0433 |
| 39 | 0.0035 | 3.50 | 0.089 | 12.3 | 0.0062 | 847 | 2780 | 0.0371 | 0.0552 |
| 38 | 0.0040 | 4.00 | 0.102 | 16.0 | 0.0081 | 648 | 2130 | 0.0484 | 0.7200 |
| 37 | 0.0045 | 4.50 | 0.114 | 20.3 | 0.0103 | 512 | 1680 | 0.0613 | 0.0912 |
| 36 | 0.0050 | 5.00 | 0.127 | 25.0 | 0.0127 | 415 | 1360 | 0.0757 | 0.1130 |
| 35 | 0.0056 | 5.60 | 0.142 | 31.4 | 0.0159 | 331 | 1080 | 0.0949 | 0.1410 |
| 34 | 0.0063 | 6.30 | 0.160 | 39.7 | 0.0201 | 261 | 857 | 0.120 | 0.1790 |
| 33 | 0.0071 | 7.10 | 0.180 | 50.4 | 0.0255 | 206 | 675 | 0.153 | 0.2280 |
| 32 | 0.0080 | 8.00 | 0.203 | 64.0 | 0.0324 | 162 | 532 | 0.194 | 0.2890 |
| 31 | 0.0089 | 8.90 | 0.226 | 79.2 | 0.0401 | 131 | 430 | 0.240 | 0.3570 |
| 30 | 0.0100 | 10.0 | 0.254 | 100 | 0.0507 | 104 | 340 | 0.303 | 0.4510 |
| 29 | 0.0113 | 11.3 | 0.287 | 128 | 0.0649 | 81.2 | 266 | 0.387 | 0.5760 |
| 28 | 0.0126 | 12.6 | 0.320 | 159 | 0.0806 | 65.3 | 214 | 0.481 | 0.7160 |
| 27 | 0.0142 | 14.2 | 0.361 | 202 | 0. 1020 | 51.4 | 169 | 0.610 | 0.9080 |
| 26 | 0.0159 | 15.9 | 0.404 | 253 | 0.1280 | 41.0 | 135 | 0.765 | 1.140 |
| 25 | 0.0179 | 17.9 | 0.455 | 320 | 0.1620 | 32.4 | 106 | 0.970 | 1.440 |
| 24 | 0.0201 | 20.1 | 0.511 | 404 | 0. 2050 | 25.7 | 84.2 | 1.220 | 1.820 |
| 23 | 0.0266 | 22.6 | 0.574 | 511 | 0.2590 | 20.3 | 66.6 | 1.550 | 2.310 |
| 22 | 0.0253 | 25.3 | 0.643 | 640 | 0.3240 | 16.2 | 53.2 | 1.940 | 2.890 |
| 21 | 0.0285 | 28.5 | 0.724 | 812 | 0.4110 | 12.8 | 41.9 | 2.460 | 3.660 |
| 20 | 0.0320 | 32.0 | 0.813 | 1020 | 0.5190 | 10.1 | 33.2 | 3.100 | 4.610 |
| 19 | 0.0359 | 35.9 | 0.912 | 1290 | 0.6530 | 8.05 | 26.4 | 3.900 | 5.800 |
| 18 | 0.0403 | 40.3 | 1.020 | 1620 | 0.8230 | 6.39 | 21.0 | 4.920 | 7.320 |
| 17 | 0.0453 | 45.3 | 1.150 | 2050 | 1.040 | 5.05 | 16.6 | 6.210 | 9.240 |
| 16 | 0.0508 | 50.8 | 1.290 | 2580 | 1.310 | 4.02 | 13.2 | 7.810 | 11.60 |
| 15 | 0.0571 | 57.1 | 1.450 | 3260 | 1.650 | 3.18 | 10.4 | 9.870 | 14.70 |
| 14 | 0.0641 | 64.1 | 1.630 | 4110 | 20.80 | 2.52 | 8.28 | 12.40 | 18.50 |
| 13 | 0.0720 | 72.0 | 1.830 | 5180 | 2.630 | 2.00 | 6.56 | 15.70 | 23.40 |
| 12 | 0.0808 | 80.8 | 2.050 | 6530 | 3.310 | 1.59 | 5.21 | 19.80 | 29.50 |
| 11 | 0.0907 | 90.7 | 2.300 | 8230 | 4.170 | 1.26 | 4.14 | 24.90 | 37.10 |
| 10 | 0. 1019 | 101.9 | 2.588 | 1038 0 | 5.260 | 0.9988 | 3.23 | 31.40 | 46.80 |
| 9 | 0.1144 | 114.4 | 2.906 | 13090 | 6.630 | 0.7925 | 2.60 | 39.60 | 59.00 |
| 8 | 0.1285 | 128.5 | 3.265 | 16510 | 8.370 | 0.6281 | 2.061 | 50.00 | 74.40 |
| 7 | 0.1443 | 144.3 | 3.655 | 2082 0 | 10.55 | 0.4981 | 1.634 | 63.00 | 93.80 |
| 6 | 0.1620 | 162.0 | 4.115 | 26240 | 13.30 | 0.3952 | 1.296 | 79.40 | 118.0 |
| 5 | 0.1819 | 181.9 | 4.620 | 33090 | 16.77 | 0.3134 | 1.028 | 100.0 | 149.0 |
| 4 | 0.2043 | 204.3 | 5.189 | 41740 | 21.15 | 0.2485 | 0.8152 | 126.0 | 188.0 |
| 3 | 0.2294 | 229.4 | 5.827 | 52620 | 26.67 | 0.1917 | 0.6466 | 159.0 | 237.0 |
| 2 | 0.2576 | 257.6 | 6.543 | 66360 | 33.62 | 0.1563 | 0.5128 | 201.0 | 299.0 |
| 1 | 0.2893 | 289.3 | 7.348 | 83690 | 42.41 | 0.1239 | 0.4065 | 253.0 | 377.0 |
| 1/0 | 0.3249 | 324.9 | 8.252 | 1056 00 | 53.49 | 0.03925 | 0.3223 | 319.0 | 476.0 |
| 2/0 | 0.3648 | 364.8 | 9.266 | 133100 | 67.43 | 0.07793 | 0.2557 | 403.0 | 599.0 |
| 3/0 | 0.4096 | 409.6 | 10.40 | 167800 | 85.01 | 0.06182 | 0. 2028 | 508.0 | 756.0 |
| 4/0 | 0.4600 | 460.0 | 11.68 | 211600 | 107.22 | 0.04901 | 0.1608 | 641.0 | 953.0 |

多条铜线导体资料 线规 Gauge AWG 直径 D iameter 面积 Area 重量 Weight Kg/km 线数 / 线径 No./mm Mils mm Circular Mil C.M. Square inch in 2 Square mm 2 1 289.3 7.348 83.694 0.06573 42.41 377 1/7.349 8.508 379 19/1.690 8.500 379 37/1.210 8.480 377 61/0.941 2 257.6 6.544 66.358 0.05212 33.63 299 1/6544 7.410 299 7/2.474 7.551 299 19/1.502 7.590 302 37/1.080 4 204.3 5.189 41.738 0.03278 21.15 188 1/5.190 5.960 188 7/1.962 5.991 188 19/1.191 5.992 188 37/0.854 6.032 188 133/0.450 6.036 192.2 420/0.254 6 162 4.115 26.244 0.0 2061 13.3 118.2 1/4.116 4.770 119.0 7/1.560 4.829 120.0 19/0.950 4.749 118.0 37/0.677 4.803 121.0 266/0.254 8 128.5 3.264 16.512 0.01297 8.368 74.39 1/3.265 3.690 74.43 7/1.234 3.771 74.60 19/0.749 3.760 74.40 37/0.537 3.783 75.00 133/0.284 10 101.9 2.588 10.384 0.008156 5.262 46.78 1/2.589 2.961 46.94 7/0.980 3.005 47.40 19/0.595 3.017 47.80 105/0.254 2.974 46.40 259/0.160 12 80.81 2.053 6.53 0.005129 3.309 29.42 1/2.053 2.325 29.43 7/0.776 2.371 29.37 19/0.471 2.365 29.58 65/0.254 2.395 30.10 168/0.160 14 64.08 1.628 4.106 0.003225 2.081 18.50 1/1.630 1.845 18.53 7/0.616 1.877 18.50 19/0.374 1.885 18.66 41/0.254 1.894 18.81 105/0.160 16 50.82 1.291 2.583 0.00 2029 1.309 11.64 1/1.291 1.464 11.67 7/0.488 1.502 11.83 26/0.254 1.483 11.65 65/0.160 18 40.3 1.024 1.624 0.001275 0.8226 7.321 1/1.024 1.192 7.434 7/0.390 1.178 7.280 16/0.254 1.212 7.540 34/0.180 1.163 7.160 41/0.160 20 30 0.8118 1.021 0.0008019 0.5174 4.60 1/0.813 0.9600 4.70 7/0.310 0.9421 4.65 21/0.180 0.9305 4.54 26/0.160 22 25.35 0.6439 624.6 0.0005047 0.3256 2.895 1/0.645 0.7650 3.186 7/0.254 0.7524 2.970 17/0.160 24 20.1 0.5106 404 0.0003173 0.2047 1.820 1/0.511 0.6000 1.060 7/0.200 0.60525 1.920 11/0.160 26 15.94 0.40490 254.1 0.0001996 0.1288 1.145 1/0.404 0.47400 1.223 7/0.160 28 12.64 0.32110 159.8 0.0001255 0.08097 0.7198 1/0.322 0.38100 0.7903 7/0.127 30 10.03 0.25480 100.6 0.0007901 0.05097 0.4531 1/0.254 0.30000 0.4900 7/0.100 32 7.950 0. 2091 0 63.20 0.00004964 0.03203 0.2847 7/0.080 34 6.305 0.16010 39.75 0.00003122 0.0 2014 0.1790 1/0.161 36 5 0.12700 25 0.00001963 0.01267 0.1126 1/0.128 38 3.965 0. 1007 15.72 0.00001235 0.007968 0.07084 1/0.102 40 3.145 0.07987 9.891 0.000007768 0.00 2012 0.04456 1/0.080