IPM测试报告

时间：2005/07/13

待机状态

输入电压：223.0V

室内温度：18.8℃

湿度：66.0%

电流：50mA

功耗：0.6W

运行状态

!.制热状态

2.温度设置:30℃

3.风速:高速

4.湿度：50.0%

5.风扇功耗:0.36A,79.0W

高速:215.0V,8.00A,1550W, 64.7℃

中速:216.5V,6.79A,1306W, 64.0℃

低速:217.4V,5.37A,1038W, 63.8℃

室内温度:23.2℃

以开机顺序,压缩机电流改变情况:

4.7A,896W ->>6.4A,1237W ->>7.16A,1391W ->>7.86A,1536W ->>8.1A,1556W

用烙铁加温扇热器致109.0℃,IPM工作正常.致110.0℃温度保护动作.

（my owner IPM）