HT46R47方案充电器控制电路功能说明

特点

- 4．2V单节锂离子或锂聚合物电池充电器的理想控制电路；

- 高于1%的电压精度；

- 预充电过程，用户可改变预充电电流；

- 恒定电流充电，充电电流可调；

- 自动再充电过程；

- 充电过程中的温度控制；

- 电池不正常状态的检测；

- 双LED四种充电状态指示

- 电源电压低时，处于低功耗的睡眠模式，电池漏极小。

电性能参数

- 充电截止电压                     4.18V---4.235V

- 充电电流                         450mA±50mA

- 最大充电电流                     600mA

- 预充电压                         ≤3.0V

- 预充电流                         150mA±50mA

- 预充时间                         30min

- 再充电电压                       4.10V---4.15V

- 转灯电压                         4.16V---4.20V

- 转灯电流                         30mA---100mA

- 短路电流                         0mA

- 最高输出电压                     4.8V---5.0V

- 充电时间                         4H

- ID端电压                        3.0V±0.2V

指示灯状态

- 充电器接通电源                   黄色灯闪烁1S后熄灭

- 正常充电                         红色灯常亮

- 预充电                           红色灯闪烁

- 充电完成                         绿色灯常亮

- 输出端短路                       黄色灯闪烁

- 电池损坏                         黄色灯闪烁

- 输出端正极脱落                   黄色灯闪烁

- 输出端负极脱落                   黄色灯闪烁

- 输出端ID端脱落                  黄色灯闪烁

- 电池接触不良                     黄色灯闪烁

功能说明

- 预充电

HT46R47检测到如下两种情况之一即开始进入充电周期:

- 充电器接通电源后（HT46R47IC工作电压为5.0V±0.5V），输出端接上锂电池（电池电压小于3.0V）；

- 输出端接上锂电池（电池电压小于3.0V），然后充电器接通电源后（HT46R47IC工作电压为5.0V±0.5V）；

如果锂电池的初始电压低于预充充电压3.0V，则充电器首先进入预充电阶段。其预充电电流可根据客户要求调节。

预充相对于恒定电流充电时的电流来说是比较小的，这是因为当电池电压 较小时，如果用大电流对其进行充电，会存在安全上的隐患；同时，当电池电压低时，在外部调整管上的压降较大，减小电流对降低外部调整管的功耗也是非常有利的。

注意，如果电池电压大于再充电电压，HT46R47不会立刻进入充电阶段，它必须等到电池电压小于再充电电压后，由于需要再充电而进入下一个充电周期；只要电池电压小于预充电压，HT46R47立刻进入充电阶段，直至充电结束。

- 恒定电流充电

当电池电压大于预充电压时，电池将

进入下一个充电阶段：恒定电流充电。其充电电流可调节外部电路满足客户需求。

- 恒定电压充电

随着恒定电流充电的进行，电池电压上升，当电池电压达到一定电压时，即进入恒定电压充电阶段，在此阶段，电池电压不再上升，且充电电流逐渐减小。

- 充电结束

在恒定电压充电阶段，充电电流逐渐减小，当电流减小到转灯电流时，电池充电结束，充电电流降为零。

- 温度控制

在整个充电过程中，HT46R47将通过电路中的热敏电阻和IC温度控制脚外部的分压网络对电池的温度实行实时监控。避免由于电池温度过高（或过低）而造成对电池的损坏或发生危险。

一般情况下，当IC温度控制脚的电压在3.0V±0.2V时，HT46R47正常工作。当控制脚的电压低于或高于设定值且超过0.5秒钟，说明此时电池温度“过高”或者是“过低”，则充电过程被暂停；待控制脚电压在设定范围内时，且时间超过0.5秒钟，即电池温度恢复到设定范围内，充电器正常工作。

- 充电指示

HT46R47有两个充电指示端：

当充电器接通电源时，HT46R47两个充电指示端输出50%占空比的1Hz脉冲；

在预充电时，HT46R47为红色灯的充电指示端输出50%占空比的1Hz脉冲，当电池电压上升到大于预充电压时，转为正常充电状态，充电器红色灯常亮；

正常充电时，HT46R47为红色灯的充电指示端为高电平，使充电器的红色灯常亮；

充电完成后，HT46R47为绿色灯的充电指示端为高电平，使充电器的绿色灯常亮；

- 睡眠模式

当HT46R47的电源电压低于IC电源要求电压时，HT46R47将进入低功耗的睡眠状态，电池有极小的漏电流输出。

- 电池不正常状态的指示

当电池正、负短路时，充电器输出端黄色灯闪烁，提醒用户充电器工作异常，此时充电电流为零。

HT46R47内部有一个定时器，预充电、与正常充电时，启动定时器计时，如果在规定的时间内，预充电、正常充电没有完成，则HT46R47认为电池存在故障，强迫停止充电，同时黄色指示灯闪烁，提醒用户处理。此时，用户必须将充电器断电数秒后，然后重新接通电源，才可以进行下一个充电周期。

- 再充电

充电结束后，电池电压等于充电截止电压，绿色灯常亮，表示充电器处于充电结束阶段；但是如果电池电压下降到再充电电压时，HT46R47会自动进入再充电阶段，开始下一个充电周期，同时，充电器红色灯亮，绿色灯灭，表示充电器又重新处于充电阶段。