主旨：計算電源供應器一，二次側漏電流

描述：根據電路原理，V=I*Z.

Z=1/（ω*C）

ω=2*Π/T

T=1/f

故，ω=2*Π*f

故，Z=1/（2*Π*f *C）

故，I=V/Z=2*V*Π*f *C

注，V為一，二次測試電壓.

f 為測試電源的頻率.

C為一，二次測試Y電容容量.

Π為常數3.1415926.

舉例說明：一電源供應器，HI-POT用2121VAC，60HZ，Y電容容量為2200PF，試計算測試漏電流.

I=V/Z=2*V*Π*f *C

=2*2121*60*2200*10-12

=0.56mA.