施乐300W车载电源，可连接到汽车点烟器上，或者连接到车用电瓶，便可以将DC直流电转换成家用的AC交流电输出，为您提供高效能的300W电力输出，让您的汽车也拥有家用AC交流电源，为您的笔记本电脑，数码相片打印机，电动工具，电动剃须刀，数码相机、手机充电，摄像机，手提音响，彩电，风扇等电器设备提供可靠的交流电源，使您能够在车上充分享受家用电器和移动商务办公的便利。

适用范围：汽车、船舶、移动办公、公安、抢险以及无电区等。

产品特点：

双AC交流输出插座，使用电器更多样

体积小、操作方便、免维护

安全可靠，运转无噪音

具有过载、过压、低压、过温、短路等智能安全保护功能

内置保险丝，安全可靠

对逆变器和设备提供完整保护，避免受损

可对蓄电池提供低电压保护

技术参数：

| 输出功率（VA） | 持续输出功率250W 30分钟输出功率300W 瞬间600W |
| --- | --- |
| 输出频率（HZ） | 50±3HZ |
| 输出电压（V） | AC220 |
| 输入电压（V） | DC10-15V |
| 输出波型 | 修正的正弦波 |
| 电能转换率 | >90% |
| 无负载损耗(mA) | <500mA |
| 低压报警 | 10.4-11V |
| 低压开断 | 9.7-10.3V |
| 高压关断 | 14.5-15.5V |
| 过载保护 | 360-400W |
| 过温保护 | 55-65℃ |
| 产品尺寸(mm) | 125*96*48mm |
| 重量(Kg) | 1kg |