参加人员/Core Team：

| 评价准则/Evaluation Criteria |
| --- |
| 等级 Ranking | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 严重度 Severity | 无警告的严重危害 Hazardous without warning | 有警告的严重危害 Hazardous with warning | 很高 Very High | 高 High | 中等 Moderate | 低 Low | 很低 Very Low | 轻微 Minor | 很轻微 Very Minor | 无 None |
| 频度 Occurrence | 很高 Very High | 高 High | 中等 Moderate | 低 Low | 很低 Very Low | 极低 Remote |
| 不易探测度 Detection | 几乎不可能 Almost Impossible | 很微小 Very Remote | 微小 Remote | 很小 Very Low | 小 Low | 中等 Moderate | 中上 Moderately High | 高 High | 很高 Very High | 几乎肯定 Almost Certain |

| 过程步骤 Process Phase | 潜在的失效模式 Potential Failure Mode | 潜在的失效后果 Potential Effects of Failure | 严重度数SEV. | 级别Class | 潜在的失效原因/机理 Potential Cause/Mechanism of Failure | 频度数Occur. | 现行过程控制 Current Process Controls | 不可探测度数 Detection | 风险顺序数 RPN | 建议的措施 Recommended Action | 责任及目标完成日期 Responsibility & Target Completion Action | 措施结果 Action Results |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采取的措施 Actions Taken | 严重度数Sev. | 频度数Occ. | 不可控测度数 Det. | 风险顺序数 RPN |
| 芯砂准备/Prepare mix for cores | 1．芯砂性能不合格/Sand mix characteristic non-conform | -砂芯不合格Core non-conform -铸件缺陷（返修/废品）Casting defects (repair /scrap) -机加工废品Machining scraps -损坏机加工刀具shatter machining tools -发动机漏液Leak liquid in use | 7 | + + + + | 1.1原材料不合格Material non-conform a)原砂Sand b)树脂Resin 1.2配比不正确，设备参数设定错误 Non-correct proportion, | 2 2 2 | 湿度/Humidity -粒度指数Granularity index 检测以下项目： -外观Appearance -粘度Viscosity -比重Density -可使用时间Test life bench -灼烧减量Loss of ignition -抗压强度Compressive strength | 3 3 2 | 42 42 28 |  |  |  |  |  |  |  |

备注/Remark：   —关键特性/Critical Characteristic； +--重要特性/Major characteristic