中华人民共和国通信行业标准

900/1800MHz TDMA

数字蜂窝移动通信网短消息中心设备规范

第一分册  点对点短消息业务

900/1800MHz TDMA Digital Cellular Mobile Telecommunication

Network Specification for Short Message Center Equipment

Part one：Point to Point Short Message Service

YD/T 1039—2000

前  言

本标准主要用于900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网点对点短消息业务，为该网络短消息中心设备的入网检测、设备制造、工程设计和网络运行、管理维护等提供技术依据。

本标准规定了900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网点对点短消息中心支持的业务、功能、操作维护、接口信令、软件和硬件要求等方面的技术要求。其技术实现上主要依据ETSI，GSM规范03.40(4.9.1)提出的业务和功能，但作为设备规范在系统结构、性能、编号和操作维护等方面根据我国的实际情况进行了规定，并配合人工接续业务对短消息业务中心的人工座席台的功能和业务进行了规定。

本标准的附录A、B、C、D为提示的附录。

本标准由信息产业部电信研究院提出并归口。

本标准起草单位：信息产业部电信传输研究所、中国移动通信集团公司、深圳市华为技术有限公司

本标淮主要起草人：王志勤王晓云聂延波惠明宇陈中源

1  适用范围

本标准规定了900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网点对点短消息中心支持的业务、功能、操作维护、接口信令、软件和硬件要求等方面的技术要求。

本标准主要适用于900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网，为该系统短消息设备的入网检测、设备制造、工程设计和网络运行、管理维护等提供技术依据。

2  引用标准

下列标准包括的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 13000.1—93    信息技术通用多八位编码字符集(Ucs)第一部分：体系结构与基本

多文种平面

GB3971.2—83      电话自动交换网局间中继数字型线路信号方式

GF001—9001       中国国内电话网 No.7信号方式技术规范

GF002—9002.4     邮电部电话交换设备总技术规范书

YD/T 910.4—1997  900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网移动应用部分(MAP)第二

阶段技术规范

ETSI GSM规范03.38(5.2.0)  欧洲数字蜂窝通信系统；字符和特定语言信息

ETSI GSM规范03.40(4.9.1)  欧洲数字蜂窝通信系统；点对点短消息业务技术实现

ETSI GSM规范04.11(4.8.0)  欧洲数字蜂窝通信系统；在无线接口上对点对点短消息

业务的支持

ETSI GSM规范03.47(5.0.0)  欧洲数字蜂窝通信系统：业务中心与移动交换中心间互

联协议栈举例

3  缩略语

BSC           基站控制器

BSS           基站子系统

BTS           基站

DCS           数据编码方案

FTAM          文件传输访问管理

FTP           文件传输协议

GSM           全球移动系统

HLR           归属位置寄存器

IMSI          国际移动用户识别号码

MAP           移动应用部分

MCEF          移动台存储能力溢出标志

MNRF          移动台不可及标志

MO            移动台发起

MS            移动台

MSC           移动交换中心

MSISDN        移动ISDN号码

MT            移动台终止

MWD           消息等待数据

OMC           操作维护中心

PLMN          公用陆地移动网

PSTN          公共交换电话网

PSPDN         公共交换分组数据网

SIM           用户识别模块

SMC           短消息中心

SMS G/IW MSC  短消息业务关口／互通MSC

VLR           拜访位置寄存器

VMS           语音邮箱系统

SME           短消息设备

4  系统结构

4.1  与SMS G/IW MSC合设的短消息中心

SMS G/IW MSC简称短消息网关。为支持移动发起和终止的短消息，它起到短消息中心与PLMN之间的网关作用。其中，SMS GMSC具有从短消息中心接收短消息，向HLR询问路由信息，并向MS所在拜访MSC转发短消息的功能。SMS IWMSC从PLMN中接收短消息，并发送给接收的短消息中心。具体功能见5.2.2。

短消息中心将短消息网关功能放在短消息中心的实体内，以标准的MAP信令与PLMN相连接。在这种情况下，一般是由短消息中心来直接连接PSTN、PSPDN的多种应用终端。

4.2  独立结构的短消息中心

PLMN：公共陆地移动通信网

HLR：归属位置寄存器

MSC：移动交换中心

PSTN；公用交换电话网

PSPDN，公共交换分组数据网

SMS G/IW MSC：短消息业务关口／互通MSC

图1  与短消息网关合设的短消息中心

图注同图1。

图2  独立结构的短消息中心

独立设置的短消息中心通SMS G/IW MSC接入PLMN。独立结构的短消息中心设置方式使大型社团类SMC容易直接与SMS G/IW MSC相连接。PSTN、PSPDN网上的寻呼台、PC终端、小型SMC可与中央SMC相连，再完成与PLMN的互通。

4.3  结构选择

原则上允许两种结构的存在，但优选第一种合设方式。

5  业务与功能

5.1  短消息中心支持的业务

(1)移动台发起的短消息业务(电信业务22)；

由移动台向短消息业务中心发送短消息业务。

(2)移动台终止的短消息业务(电信业务21)；

由短消息业务中心向移动台发送短消息业务。

(3)与语音信箱配合完成语音信箱通知业务；

当语音信箱中有留言时，通过短消息业务通知移动台。

(4)可支持汉字短消息业务，

支持移动台发起和移动台终止的汉字短消息业务。

(5)人工接续和自动接续的短消息业务。

短消息业务中心设置人工座席／自动接续系统，以提供人工台／自动台的短消息业务。

(6)定时业务发送

用户可在设定时间向某移动用户发送短消息。

能够根据运营者需要不断开发增值业务，同时要求系统提供对外开放的业务开发接口，使运营者具备二次开发的手段。

5.2  短消息中心的功能

短消息中心的功能应符合ETSI GSM规范03.40(V4.9.1)的要求。

5.2.1  必选功能

(1)短消息的存储能力

短消息中心有能力对用户提交的短消息数据进行存储，其存储的基本内容包括，

短消息1～n条(文本、长度)

短消息的时标

短消息的优先级

短消息的有效期

发起者和目的地地址

应用类别(移动台发起，移动台终止等)

信息来源(移动台发起、语音信箱或人工／自动台，其他短消息设备SME)

对于移动台提交的短消息，记录是否需要状态报告

短消息的发送状态

失败原因等。

(2)短消息的提交(submit)和转发(delivery)

短消息中心应具有短消息提交和转发的功能。

短消息提交：当短消息提交给短消息中心后，在确认消息有效后，将短消息及时保存，并向发起者回发确认信息。

短消息转发：短消息中心取出应该发送的消息，并确保在一个时刻向一个MS发送一条消息。如果转发失败，则短消息中心接收从网络侧回发的失败原因。短消息中心不再向接收侧发送，直至从网络接收到提醒消息或短消息中心采用定时重试机制。

(3)消息优先级

对于移动台终止的短消息，短消息中心至少应将短消息分为高优先级和普通优先级。

对指配为高优先级的短消息，短消息中心进行如下处理：

——强制转发尝试，即使MS为暂时缺席或无存储容量也应尝试转发；

——高优先级消息应优先发送。

(4)有效期

当发送一条消息时，应由发起者规定消息应尝试转发的有效时间。当有效期逾时时，短消息中心应将消息从发送队列中删除，作为历史记录保存到短消息信息库中，并根据用户设定可选地产生状态报告。

当发起者未规定短消息有效期时，短消息中心可设置缺省值，该值可由运营者通过操作维护终端进行灵活设定。

(5)重复转发尝试

短消息可进行两种重复转发尝试：

——短消息中心得到通知，MS己激活或MS有能力接收短消息时，短消息中心尝试重复转发(短消息中心接收到从HLR发送过来的ALERT—SC信令)；

——短消息中心进行定时自动重复转发，并且短消息中心应能够根据网络侧回发的不同错误原因值设定不同的重复转发时间间隔。

注：“MS已激活”是指MS重新登记到网络中，即MS开机且该MS为合法用户，MS重新进入GSM网络服务区；“MS有能力接收短消息”是指MS已有能够接收短消息的存储空间。

这两种方式的应用可由运营者根据不同的失败原因而设定。重复转发时间间隔可以根据运营者的需求和不同业务的特性灵活设置。

(6)状态报告

短消息中心应有能力将移动用户所发短消息的状态通知该用户。状态可以有以下几种：

——转发通知(成功地转发)；

——缓冲通知(暂时不成功状态)；

——转发失败(永久的失败)。

短消息业务中心应能根据运营者要求设定状态报告标志。

(7)人工接续方式

短消息中心应能够设置人工座席台，进行人工接续，并由人工台根据用户的要求完成移动台终止的中英文短消息业务。人工座席台能够显示主叫号码、原被叫号码等基本信息。

——短消息中心人工座席具备如下基本功能：

座席签入(上班)；话务员座席向系统进行注册，通知系统座席开始工作。

座席签出(下班)：已经注册到系统的话务员座席，通过签出功能通知系统座席不再接听来话。

座席示忙：话务员如果不想让系统分配呼叫则可以向系统请求示忙，示忙成功后系统将不再给话务员分配来话。如果正在通话，则在通话结束时开始示忙成功，此时座席将收到示忙开始的事件通知。

座席示闲：已经示忙的话务员如果想取消示忙则可以向系统请求示闲，示阔成功后系统将继续给话务员分配来话。

座席静音：话务员可以利用该功能让用户听不到自己的声音，而话务员可以听到用户的声音。

接听来话：话务员座席台具备应答来自系统外部或系统内座席间转接过来的话务呼叫，并能够与呼叫用户进行语音交流。

座席释放：对于座席当前正在处理的呼叫，座席可以通过该功能释放该呼叫，呼叫释放后座席处于空闲状态可以继续接来话。

内部呼叫：在人工座席群内，一个座席可以发起呼叫到另一个座席。

内部转移：话务员可以将当前自己处理的呼叫转移给座席群内另一个话务员进行处理。

座席插入监听：具有插入监听权限的话务员可以监听其他的话务员和用户的通话并且与用户进行通话。

目的用户的核查能力：话务员座席根据主叫用户提供的短消息发送目的用户的号码，对目的用户业务申请、开放、移动台支持的语言类型等用户信息进行提取，并判断是否可为目的用户提供此项业务。该核查能力可以由运营者设定。

——短消息中心人工座席支持的业务功能

·短消息发送

单目的地短消息发送：每次只向一个目的用户发送短消息。

·多目的地短消息发送：人工台可以将一条短消息同时向多个目的短消息用户发送。

群组短消息发送：人工台支持向一个预先定义好的群组发送短消息的功能。

指定时间的短消息发送：将指定被发送的短消息在未来的某个特定时间上发给目的短消息用户。

·查询短消息

人工台可以根据短消息用户号码、起始时间、终止时间、信息来源等相关查询条件查询历史短消息信息和发送情况。

·替换短消息

人工台可以将仍在短消息中心等待下发的短消息的内容进行替换，但已经被从发送队列删除的短消息的内容不能被替换。

·删除短消息

人工台可以将仍在短消息中心等待下发的短消息进行删除。

·营业受理

人工台可进行以下的操作：

用户开户；

用户销户；

修改用户；

查询用户。

(8)自动接续方式

短消息中心与PSTN相连接完成自动接续功能。在完成自动接续过程中短消息中心应能：

——根据自动接续短消息业务用户号码对被叫用户进行核查，并依据用户的合法性确定此后的信号处理。被叫用户核查能力要求可以由运营方设定。

——在主叫用户与短消息中心建立接续后，短消息中心应能支持DTMF对话业务。它包括PLMN、PSTN用户以DTMF信号接入，并选择预定义的消息。

(9)用户核查能力

对于移动台发起的短消息，短消息中心应能核查主叫MS的识别，判断它是否为本短消息中心归属的用户。

(10)支持汉字短消息业务的能力

——汉字短消息编码方案应符合GSM规范03.38(V5.2.0)，即支持新短消息编码方案一UCS3(16bit)、—GB13000。

人工输入汉字短消息的终端应支持GB13000 CJK部分的汉字。

——短消息中心应支持移动台至移动台汉字短消息业务的透明传输。

——短消息中心应能支持人工接续方式的汉字短消息业务。

为了防止旧版本手机显示奴字短消息时会出现乱码，在人工座席的用户业务信息库中建立用户移动设备的信息档案(表明支持汉字短消息的能力)，人工座席在输入汉字短消息信息时应能够根据用户号码(MSISDN)调用用户信息档案，从而判定用户的移动设备是否能够正确接收信息。

(11)虚拟短消息中心

在建网初期，多个移动本地网可共用一个短消息中心实体。该业务中心占有多个号码。虚拟短消息中心能够支持不少于10个的短消息中心号码。系统中各短消息中心的业务运行和维护管理相对独立、互不影响。

(12)多条短消息

在网络侧支持PHASE 2的时候，短消息中心能够按照多条短消息的方式向用户转发(当需向同一个用户发送多条短消息时，网关MSC只向HLR取一次路由信息，在发送期间保持与MSC的对话连接)，降低七号信令网络的负载。

5.2.2  可选功能

(1)长的短消息

在移动台支持PHASE 2+的时候，短消息中心支持长的短消息的转发。

(2)短消息网关功能

对于图2所示的合设结构的短消息中心，短消息中心实体中包括短消息网关功能。

对于移动台终止短消息相关的SMS GMSC功能：

——接收短消息，检验参数：

——向HLR询问短消息路由；

——向拜访MSC传递短消息并接收从网络侧送回的响应；

——完成PLMN中相应的提醒程序。

对于移动台发起短消息相关的SMS IWMSC功能：

——接收短消息；

——建立短消息中心地址的链路；

——向短消息中心传递短消息，并向MSC回发报告，

——完成提醒业务中心的程序。

(3)短消息业务联网

短消息业务中心应能根据运营者的要求完成业务联网。依据多种联网方案，短消息设备所应具备的能力参见附录B。

(4)最大重发次数的设定

当移动台终止的短消息发送失败后，系统可设定最大重发次数。

6  编号与拨号方式

短消息中心设备应能够支持以下的编号和拨号方式。

6.1  短消息中心的编号

(1)短消息中心的人工／自动台接入号

人工接入号用于固定用户或移动用户接入短消息中心的人工台，要求操作员向GSM用户发送短消息。

自动接入号用于固定用户或移动用户自动接入短消息中心向GSM用户发送短消息。

(2)GSM用户SIM卡中短消息中心的号码

GSM用户SIM卡中存储的短消息中心的号码用于移动用户发起的点对点短消息业务对于短消息中心的寻址。

(3)用户号码

自动接续短消息业务用户号码即为用户的MSISDN号码。

6.2  拨号方式

(1)固定用户或模拟移动用户拨打短消息中心，向GSM用户发送短消息：

用户拨打短消息业务中心的人工或自动台的接入号码。

(2)GSM用户拨打短消息中心，向另一个GSM用户发送短消息：

GSM用户拨打人工或自动的短消息业务中心的接入号码。

(3)GSM用户完成移动至移动的短消息业务(即移动至移动短消息业务)

GSM用户A向另一个国内GSM用户B发送点对点的短消息，应在移动台上输入B用户的国内MSISDN号码。

GSM用户A向另一个国外OSM/DCS用户B发送点对点的短消息，应在移动台上输入B用户的国际MSISDN号码。

6.3  寻址

若采用合设短消息中心结构，短消息中心将作为七号信令网中的一个信令点(SP)，该信令点的信令功能应符合中国七号信号相关规范的要求。

7  接口与信令

7.1  SMC与PLMN接口

7.1.1  采用合设结构的SMC，SMC与PLMN的接口

应符合《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网移动应用部分(MAP)第二阶段技术规范》，以兼容阶段1和阶段2的GSM网络。

7.1.2  采用独立结构的SMC，SMC与SMS G/IW MSC之间的接口

该接口传输层以下的信号方式可以采用No.7、X.25(参见GSM规范03.47，V4.4.0)。其高层信令应符合ETSI GSM建议03.40(V4.9.1)的9.3节SM—RL提供的业务。

7.2  短消息中心(SMC)与PLMN/PSTN的话务呼叫接口

短消息中心与可采用人工接续方式和自动接续方式与PLMN/PSTN相连，向GSM用户发送中英文短消息。

(1)物理特性

短消息中心与PLMN/PSTN间的接口采用速率为2048kbit/s的数字接口，接口参数应符合GB7611—87的规定。

(2)信号方式

——人工接续方式

应优选采用No.7信号方式，其信号方式应符合GF001-9001《中国国内电话网No.7信号方式技术规范)；若采用No.1信号方式，其局间信号应符合GB3971.2-83《电话自动交换网局间中继数字型线路信号方式》。

——自动接续方式

优先采用中国国内电话网No.7信号方式时，其局间信号应符合GF001—9001《中国国内电话网No.7信号方式技术规范》的要求。

当PSTN采用中国国内电话网No.1信号方式时，其局间信号应符合GB3971.2—83《电话自动交换网局间中继数字型线路信号方式》。短消息中心给用户提示音以后直接与用户的通信采用双音多频信号(DTMF)。

自动接续的参考流程见附录A。

7.3  短消息中心与其它应用实体的接口

短消息中心应提供与其他应用实体的外部接口，以便于开展多种业务。

图3  短消息中心与其他应用实体间的接口示意

包括2个接口：SMC—SME之间的接口和SME一信息源之间的接口。

SMC-SME之间的接口应符合短消息中心与SME接口技术规范。

SME与信息源之间的接口可根据具体情况通过LAN/WAN、Modem、直接接入或PSPDN相连接。其协议内容不在本标准中规定。

8  性能指标

8.1  消息处理能力

短消息中心的处理能力应能够满足随业务不断发展对系统处理能力的需求。

短消息中心满配置时忙时处理能力不低于300条消息/s(短消息平均长度为40字节)。单条信令链路短消息处理承载能力大于等于10条/s(仅计算短消息的提交和发送，在两个方向上分别计算。其中短消息提交为3条，短消息发送7条)。

注：获得以上数值的测试条件为：MSC/VLR、HLR均采用模拟器。该数值与实际网络应用值不同。具体    测试方法参见相应测试规范。

8.2  可靠性和可用性

厂家应提供设备的预测MTBF，以及获得这一参数的计算方法。(MTBF至少应达到2万小时以上)

为保证系统的高可靠性，数据硬盘(存储用户数据和未转发的短消息)应采用磁盘阵列，或镜像设置，如运营者要求可采用主处理机双备份，并提供在线数据备份的手段。

系统关键软件、硬件应有一定的备份措施，保证系统的不间断运行。系统应具有软件、硬件故障在线恢复的能力。

8.3  信令链路要求

应能支持本地网中所有MSC满负荷时所能服务用户容量的要求。其存储容量应能适应向所有移动本地网内的用户开放此业务时使用。合设方式的短消息中心与PLMN之间的No.7信令链路根据业务开展情况可灵活配置，系统可支持的链路数应不低于32条。

每条信令链路的最大负荷为0.4Erl。

设备应能以模块化方式，根据运营者的需求，不断扩展，具有平滑扩容能力。

8.4  消息丢失率

从消息提交到短消息中心到下发期间由于系统原因造成的消息丢失率，P≤10—7。

8.5  短消息处理延迟

短消息处理延迟是指从短消息中心收到短消息到第一次发送尝试的时间间隔。

短消息处理延迟≤1000ms(95%概率)。

9  统计与网络管理

9.1  统计与测量

9.1.1  一般要求

(1)系统应具有人工座席台接入的话务测量与记录的功能。

(2)可预定测量项目，并在规定日期及时间自动开始及停止测量。

(3)对预先规定的测试项目，能每隔一段时间(如5min)测量一次，连续进行24h，或／和测量2—3段时间(忙时)，连续进行7天。

(4)能单独测量一个项目，也可同时测量几个项目，测量项目可根据需要组合。这些项目可同时进行测量，也可顺序进行测量。

(5)统计数据的输出方式，可输出到磁带上，也可由打印机输出，并能通过数据链路送到操作维护中心。

9.1.2  处理次数测量

应根据不同的应用统计各类处理的次数：

移动发起的短消息业务、移动终止的短消息业务、移动至移动的短消息业务、“SMS—

提醒”及转发重试、语音信箱的通知业务等。

9.1.3  平均占用时间测量

系统应能测量中继平均占用时间。

9.1.4  话务拥塞统计

(1)系统应对所有中继线群、信令链路等设备作拥塞统计。统计的项目包括延续时间和因机线设备忙而接续失败的次数。

(2)可通过人一机命令预先设定拥塞的门限。当超过门限值时，系统应能告警并将拥塞设备的有关信息打印输出，同时将此信息送至操作维护中心或网管中心。

9.1.5  服务质量的统计

应具有对系统的服务质量直接测量和连续监视的性能，应能对服务质量指示器预置不同的门限值。当超过门限值时，系统应能告警并将有关信息送至操作维护中心或网管中心。服务质量统计须包括，

(1)短消息处理延迟。

(2)不同阶段的呼叫完成率

——接入阶段的呼叫完成率：主要指通过自动／人工台接入的过程中；

——系统中短消息业务的呼叫完成率：短消息进入短消息业务中心处理过程中(包括

各种情况造成的呼叫失败)。

(3)与PLMN、PSTN接口信令规程错误和各种定时器逾时情况。

9.1.6  性能统计

短消息中心为了便于运营者的管理，应能给出以下的性能统计：

——短消息提交：提交的短消息数目、结果(成功与失败)，

——短消息转发：转发的短消息数目、尝试次数、结果、失败原因；

——不同的应用实体每天提交的短消息量及条数等。

以上统计能够按时间段来进行。

9.1.7  网络状态的监视

系统应自动地即时地监视主处理机、数据库、中继链路、信令链路等设备的状态，并要求能监视单个电路的利用率，对占用时间特别长或特别短的或几乎没有话务负荷的电路，要能记录并输出其设备编号。

9.1.8  短消息业务监视

应能提供下列监视数据：

——系统现有服务的用户数和等待发送的短消息数；

——处理接入率(指人工座席台)；

——信息存储时延；

——至PLMN信令链路的负荷与状态；

——处理机负荷、硬件设备、存储器等的利用情况。

9.2  网络管理要求

9.2.1  主要网管功能要求

9.2.1.1  数据管理

短消息中心应能配合完成用户数据的登记、查询测览、修改、废止等管理功能。在必要的时候，应能与计费中心配合完成用户计费管理功能。

9.2.1.2  性能管理

短消息中心应能支持网管所采取的网络性能管理行动，并测试统计汇报其结果。

9.2.1.3  维护管理

短消息中心的主处理机、中继链路、存储器发生严重故障或严重过负荷时，应能向操作维护中心或网管中心发出告警信息。当告警消除时，亦应有报告。

短消息中心应能配合操作维护中心或网管中心对故障进行测试诊断与定位，按指令完成软件／硬件的重新配置并具有故障恢复功能。

9.2.1.4  配置管理

短消息中心应能支持网管系统对其进行的更新、升级等配置管理，按指令完成软件／硬件的重新配置。

9.2.2  数据接口

数据接口应满足运营者提出的接口规范要求。

1O  操作、维护要求

10.1  人一机子系统

系统应提供命令行或图形菜单的方式。

10.1.1  人一机语言(MML)

(1)人一机语言应易于学习和理解，对常用命令应能在无需查阅手册情况下进行输入，命令的内容及数量应能满足短消息中心日常操作维护的要求。

(2)人一机命令应按功能分类，能以菜单的形式进行显示和查阅。

10.1.2  人一机语言的安全检查

(1)系统应对输入的人一机命令进行严格的语法语义检查，对错误的命令应拒绝执行，并以短语或代码的形式给出提示。

(2)能以口令控制的方式进行人一机命令的权限检查，以防止无权人员使用可能影响整机系统运行或对通信影响较大的那些命令。

(3)口令的修改和分配应仅由掌握最高级口令的人员进行，口令不允许在打印机和显示器上输出显示。

10.1.3  人一机操作记录

便于检查，系统应保存全部人一机操作的流水记录，并能通过人一机命令进行查阅和输出打印。

10.1.4  所有人一机命令输入后均能在打印机和显示器上输出显示(口令除外)。

10.1.5  输入／输出设备(I/O设备)

系统至少应能够接入下列的输入／输出设备：

打印终端；

操作维护终端；

文件存储设备(如光盘或磁盘)。

各种输入／输出设备的接口编码格式采用CCITT建议或其他国际上公认的标准。

10.2  系统操作维护要求

10.2.1  概述

所提供的系统硬件除输入、输出设备外，应都不需要任何预防性的维护，系统应具备各种在线自动测试和自动诊断功能，同时应具备各种自动测试手段，以便在必要时或定期进行自动测试。

10.2.2  维护测试功能

系统的维护测试功能应力求自动化，绝大部分的维护测试应能通过人一机命令启动自动进行，系统应提供以下维护测试功能。

10.2.2.1  一般要求

系统应具有对系统中各种电路功能进行测试的测试系统，以便在维护中根据需要，随时或定期进行自动测试。在测试中通过的设备，应能在系统中正常投入使用，经一次或重复测试仍不能通过的设备或电路应自动闭塞或通过人一机命令闭塞。

测试系统应包括专用的测试软件模块和必要的硬件测试电路。测试软件只有在需要时才由人一机命令启动执行，并不得影响系统的正常运行。在测试过程中，应能根据需要用人机命令停止测试。

测试应有完整的测试记录，并能通过打印机输出测试记录信息。

10.2.2.2  测试功能

(1)资源使用情况测量

应能测量和记录系统中各种资源的使用情况，并能设置告警门限。同时也应能对处于备用状态或脱机状态的功能单元进行诊断测试，经测试通不过时，应打印输出故障信息和发出告警信号。

主处理机负荷：

硬件装置；

存储器使用情况。

(2)信号设备测试

——信号接收器自动测试

信号接收器测试内容是测试各种信号的接收是否正常。

——信号发生器的测试

对系统中的各种信号发生器，设备厂商应提供详细的测试方法的说明资料和测试手段，并配备必要的专用测试仪器。

(3)对中继电路的自动测试

对出、入中继器，来、去话中继器及其他中继器的功能，系统均应能进行自动测试。有多条中继时，测试可连续进行，也可指定一中继电路进行测试，对未通过功能测试的中继器电路应自动闭塞并输出打印测试结果。在测试期间，由于电路退出业务导致的告警，应予以避免。当新的呼叫不能在启动例行测试的电路上建立时，应向远端节点发出信息，已建立的呼叫不应被阻断。

(4)信令功能的测试

——系统应具有按CCITT建议的要求检验信令功能的操作是否正常的能力：

——Q.7072 MTP的测试和维护(自动测试)

——Q.791：SS7网路的监视与测量

——Q.795；OMAP(包括利用MTP路由检验测试(MRVT)进行网络路由数据一致性的校验)

——信令缓存器监视。

——规程缺陷监视，例如从远端实体收到过量的规程差错信息。

(5)X.25规程的测试

系统若配备X.25链路，应能够对其进行例行测试。若不正常，应有告警。

10.2.3  障碍检测及处理

10.2.3.1  一般要求

系统应具备有诊断软件和障碍检测硬件，以便自动诊断和检测软件和硬件的障碍，对各种障碍应具有记录和输出打印的功能。硬件障碍的检测应具有障碍定位的功能，以便维护人员及时准确地处理障碍。在发生硬件障碍时，应能隔离有障碍的硬件或自动倒换至无障碍的备用硬件，保证系统继续正常运行。在发生软件故障时，系统应具有一定的自纠能力和自动恢复功能，其中包括再启动和再装入等。

当发生软件或硬件障碍时，除应能打印输出障碍记录报告外，对于重要故障还应发出可闻、可见信号，并应立即向操作维护中心送出报告。

10.2.3.2  障碍的容错性

当发生软件或硬件障碍时，一般不应产生系统阻断。当发生的障碍将不可避免地导致降低服务等级和服务质量时，系统应能继续运行。系统中的重要设备应具有备份或“n+x”的冗余。保证在发生障碍时能自动脱离并进行倒换或进行系统再配置。

10.2.3.3  硬件障碍的定位

系统对硬件障碍应具有自动诊断定位的能力。在诊断并识别有障碍的印刷电路板时，应立即打印输出，一般应在无需查阅手册情况下识别有障碍的印刷电路板。

10.2.3.4  障碍的恢复

当发生一般性软件和硬件障碍时，系统应具有自纠能力，例如硬件发生障碍时能立即倒换至无障碍的电路继续正常运行，软件发生障碍时能进行局部再装入等。当系统发生的全系统中断或电源中断恢复后，应能迅速地自动再启动运行。设备厂商应说明系统的恢复和再启动所需的时间。

10.2.3.5  障碍记录

系统应将所发生的各种障碍进行及时记录，每月按障碍种类输出障碍统计表，也可以用人机命令索取前一天或前一周的障碍记录。

10.2.4  状态监视

(1)服务状态显示

应能够随时显示系统的状态，内容应至少包括正在等待发送的短消息的数量、主处理机CPU的占用率等，系统在状态显示的情况下，至少5s更新一次显示内容。

(2)存储消息的显示

系统还应能够通过人一机命令显示系统存储的所有短消息，包括这些消息的内容、应用类别、信息来源、主被叫地址、有效时长、存入系统的时间等。

(3)记录

系统应能够随时记录系统的各种操作，包括接收短消息、发送短消息、收到“ALERT”消息等，所有的记录应存入硬盘中的相应文件，以备随时查阅。

(4)设备状态监视

操作维护中心应可随时显示设备的状态信息和使用情况。这些信息包括信号设备，公共控制设备以及与短消息中心和其它接口的不同状态和统计信息。

10.2.5  系统实时控制

(1)业务实时控制

系统应能够通过人一机命令启动或关闭整个系统。

系统应能通过人一机命令对某项业务的开放、停止、恢复等进行控制。

(2)清除虚假占用

系统应能在夜间通过人一机命令统计长时间占用的链路和中继线，确认为虚拟占用后，应将其强迫释放，并修改该设备的状态。

(3)话务／信令负荷超载控制

系统应有动态话务／信令负荷超载控制功能，以确保系统在超载时能维持最大的处理能力。

超载时可以自动地或通过人一机命令划分几个等级减轻处理机的负荷，在任何情况下不应由于不正常的话务造成全系统中断。

设备厂商应提供处理机超载控制方式的说明和处理量的计算方法、超载的检测方法、处理机超载保护方式、超载检测恢复周期等。

(4)设备闭塞

系统应能通过人一机接口命令对中继线、信号设备和公共控制设备等进行闭塞和闭塞解除。

10.2.6  软、硬件更新

系统设计应方便其软硬件的更新。

(1)在更新过程中，应最大限度地降低中断业务的时间。设备厂商应提供具体的更新方法及相应的业务中断时间。

(2)所有更新的或修改过的软硬件应与原有的其它软硬件相兼容。

(3)新软件引入后，根据需要，旧软件应能被重新装入，并能够重新产生原有的系统参数或其它数据。可以允许的数据丢失仅限于新软件引入至恢复旧软件期间产生的数据。

(4)更新的软、硬件只有通过测试后方可投入运行。

10.2.7  告警要求

(1)当出现不正常的操作时，或需要人工干预，或性能超出预定操作门限时，应当产生告警指示。

(2)应能对告警依其影响严重程度进行分类，一般应分为紧急告警、延迟告警和告警指示信息。

(3)系统应备有外部告警接口，接入专用告警设备。

(4)系统应对当前告警分类列表。通过人一机接口可以检查告警表、指定／修改告警严重程度、设置／清除告警条件，以及规定外部告警信号的含义。

(5)对应产生的告警消息，首先应提示操作人员注意已发生异常事件，然后再提供充分的用于故障定位和诊断的信息，指导操作人员查找、排除故障。

(6)发生告警后还应通知操作维护中心的操作人员注意。其方式有:

——声音告警(可由操作人员关闭或经人一机接口控制)，

——可视告警(告警灯，可经人一机接口控制)：

——打印出告警源及其严重程度；

——向操作维护中心发送告警消息(告警报告)。

(7)如有不足以引起告警的扰动出现，如在内部网络业务或信令链路上，系统应能把它作为一个事件加以记录，并进行周期性转储，以供网络管理系统做进一步分析。

(8)为防止告警消息丢失，系统应具有存储告警事件数据72h以上的能力。

10.2.8  安全要求

(1)系统关键硬件的配置应全部为双备份，或有适当冗余，系统应能自动控制倒换，设备厂商应给出备份和冗余的利用策略细节。

(2)系统应对人机接口指令具备分级接入控制能力，限制无权接入和错误接入，保障数据的安全性和完整性，厂家应提供接入控制的细节。

(3)有关系统的各种操作维护功能，均不得危及保存在其内的和正在往来传送的信息的安全性和完整性。厂家应说明其保障安全的具体措施。

10.2.9   专用测试设备和维护备件

(1)专用测试设备及仪器

专用测试设备或仪器以及特殊工具，设备厂商必须配套提供，并需详细说明这些配套的专用设备的性能，测试所能达到的水平，应用范围及使用操作说明。设备厂商应提供专用测试设备及仪器的清单。

(2)维护备件

设备厂商应提供系统维护中需要的主要或专用的维护备件清单、参考价格等，供运营商订购。

11  计费

为了便于运营者进行灵活的计费，短消息中心应具有以下计费功能：

11.1  计费记录

对于经过本短消息中心处理的业务，短消息中心应能自动记录以下主要信息：

话单序号(注明为唯一标志)；

主叫用户号码：

被叫用户号码；

短消息应用类别(包括人工／自动、语音信箱通知、移动主叫／被叫、其他业务连

接等)；

优先级；

存档时间；

状态报告标记；

信息量等。

11.2  计费接口

通过X.25或RS232接口与计费中心相连或采用磁带脱机处理。计费信息应可采用FTP、FTAM规程传送。

11.3  计费数据存储

短消息中心设备应能够提供有效的计费记录的保存手段，以便提供给计费处理中心进行处理。

12  同步

12.1  同步方式

采用主从同步方式。短消息中心系统必须具备内同步时钟。

12.2  同步链路

可由移动交换中心(MSC)到系统(指短消息中心)的PCM链路中提取同步信号对短消息中心系统内时钟进行锁相同步。但在任何情况下，都必须保证每一网络单元始终的主从控制关系，不得出现闭合环路控制和双向互控情况。

12.3  时钟等级

时钟等级为三类时钟。时钟的具体规范参见《邮电部电话交换设备总技术规范书》。

13  硬件要求

13.1  硬件系统基本要求

(1)硬件应采用模块化结构，便于容量扩充和引入新的硬件模块容纳新业务和新技术。

(2)系统构成应具有冗余和容错等安全措施。

13.2  处理机的要求

(1)处理机系统均要有冗余度，遇处理机、软硬件故障时，具有倒机、分级再启动及系统再生成等能力，以保证系统运行的稳定性、可靠性和安全性。

(2)处理机系统应具有故障脱机自动诊断功能。

(3)处理机系统应具有软、硬件故障告警信号。

(4)处理机系统的处理能力应满足买方要求。设备厂商应说明达到所要求处理能力时处理机的占用率及过负荷控制措施。

(5)输入、输出设备的基本要求

——人机命令尽可能采用图形用户界面方式，用作人机命令输入的设备应具有冗余度。

——应提供用于存储程序、系统参数、用户数据以及各类话务统计数据的外存设备。

——显示器。各类告警信号除由打印机打印外，还应在显示屏上显示，且能用不同彩色显示出各类故障的严重程度。

13.3  数字中继

(1)数字中继应采用30/32路，2048kbit/s A律13折线编码的PCM一次群，其规范应符合CCITT建议。

(2)具有帧失步，复帧夫步等故障告警信号，并能将这些告警信号插入到TS0中，送入网络以便通知处理机控制系统。

(3)应有出中继、入中继及中继环路测试功能。

14  软件要求

14.1  基本要求

(1)要求软件采用分层的模块化结构，模块之间的通信应按规定接口进行。任何一层的任何一个模块的维护和更新以及新模块的追加都不应影响其他模块。

(2)系统参数、用户数据与处理程序应有相对的独立性。用户数据的任何变更都不应引起运行版本程序的变更。处理程序应与任何系统参数、用户数据相适应。

(3)软件应有容错能力，一般小的软件故障不应引起各类严重的系统再启动。

(4)软件设计应有防护性能，某一软件模块内的软件错误应限制在本模块内，而不应造成其他软件模块的错误。

(5)应具有软件运行故障的监视功能。一旦软件出现死循环等重大故障，应能自动再启动，并作出即时故障报告信息。

(6)系统中所有涉及到时间的信息和数据其年份部分采用带纪元表示法。

14.2  软件功能要求

(1)要求有完善的实时操作系统。

(2)要求具有计费处理功能，并能够与计费处理中心相配合。

(3)要求具有网管子系统及处理相应业务的功能。

(4)要求具有对各种硬件设备测试的功能。

(5)要求具有对软件、硬件运行故障的监视功能。有完善的故障告警及障碍后处理功能。要求具有与集中维护管理中心相配合的控制功能。

(6)要求具有完善的、方便的人机通信控制功能。

(7)要求具有完善的维护管理功能，具有用户数据的维护管理、系统观察管理、软件维护管理、设备维护管理等功能。

(8)要求具有故障诊断和故障定位功能。

14.3  软件语言的要求

要求对所使用的语言提供语言规范及其说明资料。

14.4  软件维护管理功能要求

(1)要求具有在不中断处理呼叫接续的情况下，完成程序打补丁的功能。

(2)要求对于全部系统参数和用户数据都可以在不影响呼叫接续处理的情况下，用人机通信方式进行下述操作：

——数据查询：

——数据修改变更：

——数据追加；

——由软盘或其它媒介进行批量数据的引入运行。

原运行数据的暂存、重新运行，使用删除。

(3)若对修改后软件不满意或将修改后软件引入系统后，对系统有副作用或发现新版本有问题，应能方便而迅速地(在1min内)恢复到原来的程序。

(4)故障诊断软件的诊断

要求故障诊断软件能对硬件故障进行诊断和定位，故障诊断定位后应能显示或打印，报告故障设备的物理位置等有关信息。

15  环境要求

系统应在以下温、湿度条件下正常工作，见表1。

表1  环境要求

| 温度（℃） | 相对湿度（%） |
| --- | --- |
| 长期工作条件 | 短期工作条件 | 长期工作条件 | 短期工作条件 |
| 10～35 | 0～45 | 40～65 | 20～90 |

注：

1)系统正常工作环境下，温、湿度的测量点系指：在地板以上2m和在设备前0.4m处测量的数值(机架前后没有保护板时测量)。为保证短消息中心能正常工作，机房设计时要求按严格的温、湿度条件进行。

其测量点位置与上述略有不同，即在地板以上1.5m和在设备前方0.4m处测量的数值。

2)短期工作条件是指连续不超过48h和每年累计不超过15天。

3)对于相对湿度较低的环境(特别是20%以下)，应采用抗静电地面。

16  电源与接地

16.1  电源电压要求

16.1.1  直流电源电压要求

系统应在表2所述电源性能范围内正常工作。

表2  直流电源电压要求

| 标称值 | -48V |
| --- | --- |
| 电压波动范围 | -40～-57V |
| 不同频率 时的杂音 电压要求 | 0～300Hz | ≤100mV（峰-峰值） |
|  | 300～3400Hz | ≤2mV，杂音计衡重杂音 |
|  | 3.4～150kHz | 单频时≤5mV（有效值），宽带时≤100mV（有效值） |
|  | 150～200kHz | 单频≤3mV（有效值） | 宽带时 （150kVz～30MHz） ≤30mV有效值 |
|  | 200～500kHz | 单频≤2mV（有效值） |  |
|  | 500kHz～30MHz | 单频1mV（有效值） |  |

16.1.2  系统的主电源为标称220V单相交流电源，其输入电压范围为176～264V，频率变化范围为45～65Hz。

16.2  接地要求

各机房的工作地、保护地、建筑防雷接地宜分开设置，此时接地电阻标准应不大于1Ω。

当采用综合接地或联合接地时，接地电阻应不大于0.5Ω。

附录A

（提示的附录）

短消息中心自动台业务流程参考举例

见图A1。

图A1  短消息中心自动台业务流程

附录 B

(提示的附录)

短消患业务联网

短消息业务联网是一项重要的业务，可采用以下的方式来实现短消息的业务联网。

B1  方案1：短消息业务中心之间联网

短消息中心人工／自动台业务服务的联网，是一种用户业务信息的联网过程。为了实现业务服务的统一性和本地化，人工台／自动台必须有能力通过网络获取非归属短消息中心的用户的详细信息。

联网示意见图B1。

图B1  方案1的示意

当甲地的用户A要给乙地的移动用户B发送短消息时，主叫方本地的短消息业务中心人工台受理该业务，并通过No.7信令向用户B发送移动终止短消息业务(TS21)。

采用此方案时，需要全国各短消息业务中心具有以下功能：

各短消息业务中心联网(包括用户信息数据库)。本地人工台可以调用全国各地区的用户数据库，以确定用户B是否有短消息业务(可选的用户核查能力)以及终端采用的是何种方式等用户资料信息，并包括历史记录等后续处理记录以备用户中告使用。

B2  方案2：将人工接续短消息转换为移动发起的短消息业务

图B2  方案2的接续示意

当甲地的用户A要给乙地的移动用户B发送短消息时，主叫方本地的短消息业务中心人工台受理该业务，在本地短消息业务中心将输入信息转换为移动发起的短消息(TS22)的形式发送到B用户归属的短消息业务中心，并发送给B用户。

采用此方案时，需要各短消息业务中心具有以下功能：

——能够将由人工台接入的短消息信息转换为移动发起的短消息的形式，

——做全国范围的路由表，应能够根据用户B的MSISDN号码确定其所属的SMC。

附录 C

(提示的附录)

技术文件、培训、售后服务及技术支援

C1  技术文件要求

(1)设备厂商应能提供短消息中心的全套技术文件。技术文件应包括计划文件、系统文件、硬件设备技术文件、软件系统技术文件、安装和测试文件、维护和操作文件及与短消息中心有关的买方认为必要的其他技术文件。文件要求用英文或中文或双方商定的文字书写。

(2)设备厂商应提供一份包括全套技术文件在内的文件清单，所有文件均应有简洁明了的名称和编号。各种文件的文字说明应通俗易懂，所有图纸的图幅及图形符号等均应规范化。

(3)所有提供的技术文件的内容必须与所提供的设备相一致。在双方商定的莱一时期内由于软硬件的修改而导致文件的任何修改，设备厂商均应提供修改更正或补充的文件。

C2  培训的目的及要求

为了保证设备厂商所提供的设备能良好运行，必须培训一批质量合格的维护人员、A级工程技术人员(包括能培训新工作人员的教师)和少量高级工程技术人员、管理人员。

C3  售后服务及技术支援

C3.1  修理服务及维护备件

(1)设备厂商所提供的设备在安装期、试运转期及最终验收后的保修期内，由于设备在系统设计、设备制造上等技术和质量问题而产生故障影响设备正常运转，以及买方无法处理的主要问题，设备厂商均应免费提供修理服务，及时解决设备中存在的各种问题和设备的修理问题。

(2)在设备保修期满后，设备厂商仍应提供对任何再出现障碍的设备进行修理。

(3)设备厂商应按买方要求及时提供维护中所需的各种修理用零配件和备件。

C3.2  技术指导及技术支援

C3.2.1  设备厂商提供所能提供的技术指导及技术支援的范围和程度，包括可提供的系统支援设备详情。

C3.2.2  网路规划及设计工作技术支援

(1)在引进设备时，设备厂商应说明提供计算机辅助规划及设计工作的可能，尤其是在业务预测、网路规划、中继线计算等方面的计算机辅助设计程序。

(2)当买方对设备厂商提供的设备需要扩充、调整时，设备厂商应帮助准备预算、规范书、设备数量及工程有关事项。

C3.2.3  安装技术指导

设备厂商须提供安装、硬件系统及软件系统调测的技术，提供安装、调测的有关设备，并在本期工程内提供安装调测的技术指导。

C3.2.4  系统硬件及软件的局部修改

(1)设备在安装期与运营期内，任何因系统设计、系统制造、程序汇编、安装工程等缺陷而发生的设备修改和软件更换，设备厂商应免费提供并负责修改工作。

(2)买方需改进所供系统的执行情况和可靠性时，设备厂商应免费提供软件与硬件的修改。

(3)对系统硬件及软件的任何修改，设备厂商应提供全部所需部件、零件、特殊工具和设备。

(4)所供系统在今后利用新技术从硬件或软件方面有任何性能或功能的改进以及产品革新，设备厂商须免费书面通知买方其改进和详细情况，并提供以优惠价格为基础的修改报价，以便买方选择。

C3.2.5  维护技术支援

所提供的设备在运营期内发生任何主要问题(或操作问题或系统全阻)，设备厂商均应免费及时提供所需的技术与其他支援。

根据需要，希望设备厂商派员指导维护工作。具体事项由双方商定。

附录 D

(提示的附录)

验收测试

D1  出厂测试

(1)设备出厂前应进行整机的系统测试(包括软件、硬件及附属设备)。

(2)测试前设备厂商向买方提供出厂系统测试的详细计划(包括测试项目、测试方法、指标及相关规程)。

(3)出厂测试后，应由设备厂商整理提出表明测试结果的出厂系统测试记录，送交买方审定同意后设备方能出厂。

D2  交货日程安排

设备厂商提交一份有关交付每批安装的设备材料、工具、软件包和技术文件的日程安排，该安排须经买方同意方可执行。

D3  安装及系统测试

安装及系统测试在设备厂商人员指导下按设备厂商所提供的设计进行，安装系统测试由设备厂商负责，买方派人员配合。设备厂商要编排计划进度表定期(每星期至少一次)向买方报告进展情况及遇到的问题与解决问题的措施。

安装时，设备厂商应提供技术资料、安装规程等。系统测试时，设备厂商应提供系统测试详细内容、测试方法、必要仪器及测试指标等。

设备厂商经仔细严格的系统测试后，认为稳定性可达到移交要求时，由设备厂商将测试记录及最新版软件移交给买方。

D4  移交测试

设备厂商应拟定一个移交测试计划和技术内容，提供给买方作参考，买方可作必要的修改。

设备厂商应提供必要的移交测试专用仪器。

移交测试要求所有设备均投入使用。

移交测试时间为一个月左右，可根据具体情况延长或缩短。

D4.1  移交测试基本要求

移交测试应包括下列内容：

(1)性能测试：基本功能、维护操作、例行测试等。

(2)处理机能力，超负荷保护测试。

(3)模拟故障，自动诊断。

(4)传递成功率测试。

(5)传输指标测试。

(6)信号配合测试。

(7)环境及抗干扰测试。

(8)同步时钟性能测试。

(9)各类人机命令的测试。

(10)点收文件资料，备件检查，仪表、设备数量清点。

(11)工艺检查。

(12)可靠性验证。

D4.2  移交测试不合格

移交测试中产生问题，设备厂商应及时解决。当主要指标及性能达不到规范书规定时，买方可将整个系统退交设备厂商，除由设备厂商再作系统测试外，按合同有关条款处理，直到设备厂商认为有条件通过移交测试。

D5  割接开通

移交测试通过后，即开始割接准备工作。准备工作包括用户数据全部输入、测试内外线，维护管理上也做好必要的准备。

割接步骤由双方协作编写。

割接由买方作总指挥，设备厂商作技术辅助，系统设备本身产生的问题由设备厂商负责解决。

D6  试运转验收测试

用户开放使用的实际质量是检验系统最直接的标志。因此，在开通试运转3～5个月中产生的再启动次数、软硬件故障、各种功能在实际使用中的效果等均作为验收测试的内容。

此外，在实际使用时还应增加人工的模拟测试项目，其内容为：

(1)障碍率测试。

(2)各项性能和功能测试。

(3)增加模拟话务，观察系统在满负荷时的可靠性和各种功能：处理机处理能力的验证。

(4)维护功能测试。

(5)传输指标测试。

(6)人机命令功能。

(7)修补软件数量检查。

(8)其他。

试运转验收不合格，由双方商定重新试运转时限，并重新进行试运转验收测试，试运转验收基本合格，但还遗留一些问题，视其处理情况核查全部合同，以确定是否最终验收。

D7  验收测试的内容与指标要求

厂家应提供对系统验收测试文件，经买方审定后作为验收的依据。