Electronic Division

Part Name:

Model No:

Customer: (DELL)

Document Version:

PRODUCT SPECIFICATION

Release Date:

R/D Dept :

| Approved by : | Checked by : | Prepared by : |
| --- | --- | --- |

- Scope  適用範囲

This Specification applies to the defines the performance characteristics of an AC to DC switching adapter, universal AC Input ( 100 V to 240 V ) with DC 24 V / 2.2 Amp. Output.

この仕様書は、AC 入力 100 V から 240 V 、DC出力 24 V / 2.2 Amp. のスイッチングアダプターについて規定する。

2. Safety Regulation適用規格

  - The switching adapter adopts the electronic appliance safety as follow :

このスイッチングアダプターは、電気用品安全法規について次の通りに採用する。

UL/C-UL No.60950 3rd          AS/NZS EN 60950 3rd

CB /IEC 60950 3rd                     TUV-GS/ EN 60950 3rd

NOM/ EN 60950 3rd                 IRAM/ EN 60950 3rd

  - The switching adapter adopts the electromagnetic wave regulation as

follow :

このスイッチングアダプターは、適用電波妨害規格については次のとおりに採用する。

AN/NZS/C-tick AS4252.1+AS3548,    FCC part 15 ,class B

CE/ EN55022 class-B, EN61000-3-2,EN61000-3-3

EN55024 ,IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4,

IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11

3.Mechanical Dimension構造

3.1 Dimension & Drawing外観図

L = 122 ± 0.6 mm, W = 60 ± 0.5 mm, H = 30.5 ± 2 mm

INPUT : AC Inlet ( 2 P ) INPUT

ACインレット（2P）

先端：クロ外形5.5mm、内径2.5mm

Plug tip : outer diameter 5.5mm, internal diameter 2.5mm

- Characteristics性能

＊ Normal operation condition : 正常試験状態

Temp. : 15 ~ 35 ºC

Humidity : 25 ~ 85 %

Atmosphere Pressure : 860 ~ 1060 hPa

特に指定が無い限り、測定は常温（温度15～35℃）、常湿

（湿度25～85%）、常気圧（気圧860～1060 hPa）にて行う。

＊ Standard Test Condition : 標準試験状態

Temp. 20 ± 0.1 ºC  /  Humidity : 63 ~ 67 %  /

Atmosphere Pressure : 860 ~ 1060 hPa

ただし、判定に疑義を生じた場合は、温度20±0.1℃、湿度63～67 %、気圧860～1060 hPaにて行う。

4.1 Operation circumstance : 動作環境条件

4.1.1. Operation Temp. 0 ºC～+ 45 ºC /  : 10 % ～ 90 % ( Dew free )

動作周囲温度、湿度0℃～＋45℃、10％～90％（結露なし）

4.1.2. Storage Temp. –20 ºC ~ + 85 ºC / Humidity : 5 % ~ 95 % ( Dew free )

保存温度、湿度-20℃～＋85℃、5％～95％（結露なし）

4.2 Electrical Performance :電気的性能

Testing Route : 測定回路

|  | Item 項目 | Term 条件 | Specification 規 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AC Input range 入力電圧範囲 |  | AC 90 ~ 264 V r.m.s. |
| 2 | Rated AC Input 定格入力電圧 |  | AC 100 ~ 240 V r.m.s. |
| 3 | Frequency Input range 入力周波数範囲 |  | 45 ~ 66 Hz |
| 4 | Rated Frequency Input 定格入力周波数 |  | 50 / 60 Hz |
| 5 | Rated DC Voltage output 定格二次電圧 | Shown on Label 定格二次電圧 | 24 Vdc |
| 6 | Rated DC Current output 定格負荷電流 | Shown on Label 機銘板に表示 | 2.5Amp. |
| 7 | Output Voltage 出力電圧 | 1. AC 100V fixed Input / no load 定格入力電圧(AC100V)時の無負荷電圧 | DC 24.7 +0.5 V -0.7 V |
|  |  | 2. AC 240V fixed Input / no load 定格入力電圧（AC240V）時の無負荷電圧 | DC 24.7+ 0.5 V -0.7 V |
|  |  | AC 100~240 V Input / Peak load 24 V * 3.3 A 定格入力電圧(AC100-240V)時の最大負荷電圧24V 3.3A | DC 24.7 + 0.5 V -0.7 V |
| 8 | Ripple and Noise リップル電圧 | Primary rated voltage input, and the secondary output at stable 100μF / 35 V / EC, 0.1μF / CC Oscilloscope : 100MHz 一次側に定格入力電圧を印加、二次側を定格負荷の状態で 出力に100μＦ/35Ｖ/EC, 0.1μＦ/ＣＣ オシロ100ＭＨｚ | Under 500 mVp-p 500 mVp-p 以下 |
| 9 | Efficiency 効率 | Primary side rated Voltage Input and secondary site constant rated output. 一次側に定格入力電圧を印加、二次側を定格負荷の状態で | 80 % min 80 ％ 以上 |

| 10 | Hi-Pot 耐電圧 | 3 KVa.c / 1 min. Test between Input plug & DC plug ,cut-off:5mA 3 KVa.c. 1分間 入力プラグ-DCプラグ間、感度電流：5 ｍA | No damage, distortion or insulation damage. 損傷、アーク、絶縁破壊等異常が無いこと |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Insulation 絶縁抵抗 | DC 500 V / 1 min. Test between Input plug & DC plug DC 500Ｖ、1分後 入力プラグ-DCプラグ間 | 100 MΩ and up 100ＭΩ以上 |
| 12 | Temperature Raise 温度上昇 | Primary side rated voltage AC input and secondary side with a rated loading, input voltage raised 10 %, temperature saturated. 一次側に定格入力電圧を印加、二次側を定格負荷にし、入力電圧を10 ％に上げた状態で温度飽和後 | Case surface under 40˚C Coil under 70˚C ケース表面（全面）40℃以下 コイル70℃以下 |
|  |  | Primary side rated voltage AC input and secondary side with a rated loading, input voltage raised 10 %, temperature saturated 一次側に定格入力電圧を印加、二次側を定格負荷にし、入力電圧を10 ％上げた状態で、温度飽和後 | No case distortion Over Temp. Protection not triggered. ケース変形なきこと 温度保護装置が動作しないこと。 |
|  |  | Cloth wrapped testing : Acrylic woven cloth ( thickness 3 ~ 6 mm ) folded. 試験は毛布にくるんで行う。毛布は一般のアクリル製（厚さ3～6 ｍｍ）とし、1枚の毛布を2等分し、それを2重にする。 | Hi-Pot satisfied 4.2.10 spec. Insulation 20MΩ 耐圧4.2.10項満足すること。 絶縁抵抗20ＭΩ以上 |
| 13 | Maximum loading continuos 最大負荷連続動作 | Primary side rated voltage AC input and secondary side applied a 3.3 A / 30 min. continuous pulse loading. Pulse : Cycle time 15 sec. ON : 10 sec. 一次側に定格入力電圧を加え、二次側を3.3．Aのパルス負荷で連続30分動作させた時 パルス：周期15秒 ON時間10秒 | Normal operation 正常動作を行うこと。 |

| 14 | Inrush current 突入電流 | Under maximum voltage input , the inrush current at maximum phase angle. 入力電圧最大で突入電流が最大になる位相で測定 | Under 90 A 90A以下 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | ESD Test IEC61000-4-2 ESD試験 | Electrostatic Dis-charge / in air, Φ 8 mm (Probe) ± 3.9 KV ± 10.4 KV Electrostatic dis-charge / contact, Φ 8 mm (Probe) ± 2.6 KV ± 5.2 KV 気中放電 放電プローブΦ８ｍｍを使用 ± 3.9 KV ± 10.4 KV 接触放電 放電プローブΦ８ｍｍを使用 ± 2.6 KV ± 5.2 KV 150PF / 300Ω気中放電 | Operation normal Automatic recover Operation normal Automatic recover 正常動作 自動回復誤動作 正常動作 自動回復誤動作 |
| 16 | Fast transient IEC61000-4-4 ファーストトランジェット | ± 0.7 KV ± 1.3 KV | Operation normal Automatic recover 正常動作 自動回復誤動作 |
| 17 | Surge IEC61000-4-5 雷サージ | Surge wave form Surge polar Input mode Output resistance Input time interval Normal Normal サージ波形 サージ極性 印加モード 出力インピーダンス 印加間隔 ノーマル ノーマル | 1.2 x 50 µ sec(voltage) 8 x 20 µ sec(current) Positive & Negative Normal mode Normal mode : 2 Ω 1 min. and up ± 0.5 KV ± 1.0 KV 1.2×50μsec（電圧） 8×20μsec(電流) ＋/- ノーマルモード ノーマルモード2Ω 1分以上 ± 0.5KV ± 1.0KV | Operation normal Automatic recover 正常動作 自動回復誤動作 |
| 18 | Line Noise IEC61000-4-5 電源ラインノイズ | Inpulse wave width Inpulse frequency Polar Phase Endure Time Voltage Input MODE ±700 V * 5 times ±1000 V * 1 time インパルス幅 インパルス周期 極性 位相 印加時間 入力電圧 モード ± 700Ｖで5回行なう ±1000Ｖで１回行う | 1μ sec 50 / 60 Hz ( Line in ) Positive & Negative 0 ~ 360˚ 1 min. and up AC 100V / 240V ± 10% Normal Mode １μsec 50・60Ｈｚ（入力ラインと同期） 正および負 0～360˚ 1分間以上 AC100V,240Ｖ±10％の幅 ノーマルモード | Operation normal No damage 誤動作のないこと破壊のないこと |
| 19 | Hold-up time (Voltage Drops,Short Interruptions and Voltage Variations Tests) IEC61000-4-11 電源瞬断(電圧降下、短路中断、電圧変動試験) | Primary site applied a normal Voltage and secondary site under normal loading 10 ms / 100 % 20 ms / 100 % 一次側に定格入力電圧を加え、二次側を定格負荷で 10ms/100％ 20ms/100％ | Operation normal Automatic recover 正常動作 自動回復誤動作 |
| 20 | Harmonic current Test 高調波電流規制 | According to JISC61000-3-2 2003 spec. JISC61000-3-2 2003による | Under Class A facility limitation クラスA機器の限度値 以下 |
| 21 | Standby current 待機時電流 | According to European Commission spec. EUROPEAN COMMISSIONによる | Under 0.75 W 0.75Ｗ以下 |

| 22 | Current limit 有限電流 | According to IEC60950 Rev.3 spec. IEC60950 第3版による | Output under 100VA 出力100VA以下 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | EMI Test EMI 試験 | According to specified EMI spec. 指定EMI規格に対し | Margin 6 dB and up マージン6dB以上 |
| 24 | Short circuit protection 短絡保護 | Output short circuit 出力ショート | Shut down 保護回路動作すること |
| 25 | Over voltage protection 出力過電圧保護 | Test condition: Rated Input Voltage, No load, Photo coupler Pin1&2 Short. 試験条件： 定格入力、負荷無しで、フォトカプラの ピン１とピン２をショートすること | OVP Trigger range 26V-31.5V OVPの範囲は26V-31.5V |
| 26 | Over current protection 過電流保護 | Output current over 3.5 A ~ 4.0 A 出力電流が3.5A～4.0Aの時 | Shut down シャットダウンすること |

4.3 Mechanical Endurance機械的性能

|  | Item 項目 | Condition 条 件 | Specification 規 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cord Bending Test コード屈曲試験 | From Core object to DC Cord: Outside of the core object in 300mm DC Cord distance with 500gram plummeted weight, swing angle 60,40 times per minute, total 2000 times. 本体-DCコード：本体から約300ｍｍ位置のコードに、重さ500ｇのおもりを付け、左右に60度毎分40回で2000回 | The damage ratio under 30% and all insulator no damaging. 芯線の断線率30％以下 絶縁物の破損等ないこと |
| 2 | Cord Strain Relief Test コード引張り強さ | Under 100 Newton weight, the tension within 60 seconds. 100Nの荷重で引張り60秒間保持する | No forcing in joining part and bushing part without dropping. 接続部に力が加わらず、かつブッシングがはずれないこと |
| 3 | Cord Pressing Strength Test コードの押し込み強さ（DCコード共） | Outside the core object in 2.5 cm, bending the Cord then pressing heavily 本体より2.5ｃｍのところをコードが曲がるまで押し込む（押し込む力は最大60Ｎとする）. | No forcing in joining part and bushing part without dropping. 接続部に力が加わらず、かつブッシングがはずれないこと |
| 4 | Discolor Test of DC Cable and Plug 非移行性 | DC Cord and plug position under 50±1°C temperature,24±1hours, 4.9±0.25 Newton weight. Testing method refer to attachment file. DCコードおよびプラグ部について、50±1℃（湿度規定せず）24±１時間、4.9±0.25N 試験方法は別紙を参照のこと。 | When observing the color of resin board, it is difficult in identification obviously. 樹脂板上の痕跡変色を肉眼で観察した時、確認が著しく困難 |
| 5 | Adhesion Test of Label 機銘板の密着性 | At the central of the label should adhere tape—manufactured from Nichiban Co. No.405(Width 18mm) then tear the tape in parallel direction one time. Under the condition of 65±2°C temperature, 90~95% humidity for 6 to 7 hours and under -20±3°C temperature for 6 to 7 hours. Testing method refer to attachment file. 機銘板長手方向の中央にニチバン社製セロテープNo.405(幅18ｍｍ）を密着させ、機銘板に垂直に１回急速にはがす温度65±2℃、湿度90～95％に6～7時間放置後、温度-20±3℃中に6～7時間放置後 試験方法は別紙を参照のこと。 | Label without coming rise and coming off in appearance. 機銘板の浮き、はがれ等が生じないこと |
| 6 | Weight Test質量 | Only adaptor, shall be not including other. （Adaptor単体） | 0.30kg ( +/- 0.01kg) |

4.4  Durability耐久性能

|  | Item 項目 | Condition 条 件 | Specification 規 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | High temperature and Humidity operation Test 高温高湿（放置） | Under the condition of 45±2°C temperature, 90-95% humidity for 240hours. Under normal temperature and humidity after 2 hours pre-testing and after 24 hours in 3 times testing. Hi-pot cut of current：5mA 温度45℃ ±2℃、湿度90～95％中に240時間放置する。 常温常湿で試験前と試験２時間後、24時間後の3回測定する。 耐電圧の感度電流： 5ｍA | Meet the electrical function demand without abnormal in appearance. 電気的性能を満足 外観その他に異常ないこと |
| 2 | Vibration Test 耐震性 | Vibrated wave form: sine wave, vibration frequency:10~200~10Hz Wave scanning time: forward/backward one time every 10minutes. Vibration increasing time: one direction per hour. Vibration increasing direction: 3 directions (up/down, forward/backward, left/right) Velocity:29.5 m/s² 振動波形：正弦波、振動周波数：10～200～10Hz 周波数掃引時間： 1往復10分 加振時間： 1方向につき１時間 加振方向： 3方向(上下、前後、左右) 加速度： 29.5ｍ/ｓ２ | Meet the electrical function demand without abnormal in appearance. 電気的性能を満足 外観その他に異常ないこと |

| 3 | Shock Test 耐衝撃性 | Velocity:981 m/s² Duration:6ms(in x, y ,z direction, each direction 3 times; total 18 times) 加速度： 981ｍ/ｓ2 作用時間： 6ｍｓ X.Y.Z方向に各3回（計18回） | Meet the electrical function demand without abnormal in appearance. 電気的性能を満足 外観その他に異常ないこと |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Drop Test 落下試験 | Falling down at height 90 cm, thickness 30mm concrete platform in 6 orientation, each orientation 3 times. コンクリート平面上の厚さ30ｍｍの樫板に自然落下（単体裸落） 高さ90ｃｍ、6面、各3回 | Meet the electrical function demand without abnormal in appearance, appearance damage is not included. 電気的性能を満足すること 外観その他に異常ないこと 但し、外観上の傷は除く |
| 5 | High Temperature Operation Test 高温動作 | Under normal AC Input Voltage and normal loading, 45°C temperature, 45% humidity after 24 hours placing. 定格入力電圧、定格負荷 45℃ 45％ 24時間放置後 | Meet the electrical function demand without abnormal in appearance. 電気的性能を満足すること 外観その他に異常のないこと |
| 6 | Low Temperature Operation Test 低温動作 | Under normal AC Input Voltage and normal loading, 0°C temperature after 24 hours placing. 定格入力電圧、定格負荷 0℃ 24時間放置後 | Meet the electrical function demand without abnormal in appearance. 電気的性能を満足すること 外観その他に異常のないこと |
| 7 | High Temperature Operation Test 高湿動作 | Under normal AC Input Voltage and normal loading, 35°C temperature, 90% humidity after 24 hours placing. 定格入力電圧、定格負荷35℃ 90％ 24時間放置後 | Meet the electrical function demand without abnormal in appearance. 電気的性能を満足すること 外観その他に異常のないこと |
| 8 | Heat Cycle ヒートサイクル | Normal AC Input Voltage and normal loading: 45°C temperature, 80% humidity per cycle. 定格入力電圧、定格負荷：45℃80％～0℃1サイクル | Meet the electrical function demand without abnormal in appearance. 電気的性能を満足すること 外観その他に異常のないこと |

- Migration　                          5. 非移行性

Place test pieces between two resin plates. then place            図の様に樹脂板の間に試料を挿入し、これ

two glass plates on them and apply a specified weight,          を２枚のガラス板で押さえ、上に規定荷重as shown figure below. the assembly shall be stored at a          を加える。

specified temperature for a specified time.                     これを規定時間、規定温度に放置し樹脂板

Inspect visually any staining of the area of the resin that          への可塑剤の移行を見る。

was in contact with test pieces.

Figure 5 .a                    Figure 5 .b                  Figure 5 .c

Flat cord　　　　　　　　     Round cord   　　　　  　 Attachment plug

平形コードの場合　　          　丸系コードの場合　　　　　　　   プラグの場合

Resin plate                                               樹脂板

Material  ：Polystyrene (Hi-impact)         　　　      材料：ハイインパクトスチロール樹脂-MitsubishiChemical Corporation.      　　　      ○三菱化学工業（株）

Diarex  HT-88 Natural color (milk-white).  　　　  ダイヤレックスHT-88自然色(乳白)

-ASAHI Chemical Industry Co., Ltd        　　　   ○旭化成工業（株）

AGI  02 Natural color (milk-white)         　　   AGI  02   自然色（乳白）

：ABS                                           ：ABS樹脂

-Mitsubishi Chemical Corporation.

Acrylonitrile-butadiene-styrene                         アクリロニトリル／ブタジェン

／スチレン

TFX-410E Natural color (Milk-white)                   TFX-410E自然色（乳白）

-ASAHI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD

121 Natural color (Milk-white)

SIZE       ：50╳50  ± 10 , t=1   mm.                      　サイズ    ：50╳50  ± 10 , t=1  　mm

Finish    ：The plate. Produced 24 h or more     　　  仕上がり  ：圧縮または射出成型後24時

previously by compression molding      　　　           間以上経過し表面が平坦(光

or by extrusion, shall have a flat surface                    沢を有する鏡面仕上げ)で傷

(mirror surface) and have no scratches or                   がないこと。

other visible sign of deterioration.

Glass plate   ：approx. 60╳60╳t 2mm in dimension　 　  　 ガラス板 ：60＊60＊t2ｍｍ位のもの

Test piece 　　　　　　　　　　　　　　　　　　テストピース

Flexible cord ：2 pieces. Approx, 60mm in length,   　　     コード部：完成品より取り出した約60ｍ

removed from the finished cord sets.　　　　　　　　　　のコード２本

Moldings (attachment plug)：                                 モールド部：

One plate from the same material 　　　　　　　　      プラグと同一材料から成形した

as attachment plug or cord connector.                        約Φ 50╳ t 1mmのシート1枚.

It shall be round in shape approx.

Φ 50╳ t 1mm.

6. Adhesion strength specification label   　6. 機銘板の密着性（テープ剥離試験）

(Tape peeling test)

Firmly apply pressure sensitive adhesive tape           機銘板長手方向の中央にテープを強く密着させ、

on the middle of the specification label to the　　　　  図のように機銘板に対して垂直方向に１回急速に

lengthwise direction. Pull the tape off quickly　　　  　引き剥がす。

at a 90o angle to the surface of the label once.

<Specifications>  There shall be no blistering          （規格）機銘板の浮きはがれが生じないこと。

or peeling of the specification label.                     ⋇ テープの種類：

<Used adhesive tape> NICHIBAN

No. 405 (18mm width) 　　　　ニチバン社製のセロテープ　NO.405(幅18mm)

3M   No.610 (18mm width)　　　　　　　　　　 　    　3M   No.610(幅18mm)

Figure 6.

  - Specification label　機銘板

- Marking　                         7. 表示

The following items shall be marked indelibly　　　　　　 部品の表面、機銘板または最小梱包単位

and legibly on the parts specification label or 　　　　　　 毎に次の事項を容易に消えない方法で

each unit pack. 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表示すること。

Details of marking items to the specification label          機銘版への表示項目は、6.1機銘板仕様

shall be referred to the specification of the                を参照。

“ 6.1. Specification label ”.

7.1 Rating, DELL logotype, Model name, Product          7.1 定格、DELLロゴ、機種名、機

name, Polarity                                       器名、極性。

7.2 Manufacturer’s name (abbreviated manufacturer’s       7.2 製造者名または商標あるいは略号

name permitted) or trademark.

7.3 Month and year of production or code                 7.3 製造年月または略号（ロット番号も

(including Lot No.) .                                含む）

Marking of manufacturing date to the specification

label shall be as follows:

1) Marking place                                     1) 表示箇所

Below of the specification label “6.Specification label ”.      機銘板の下（機銘板参照）

（Refer to Specification label）                              （Refer to Specification label）

2) Marking  method                                  2) 表示方法

English letters and Arabic numerals                        バーコード印刷

3) Size of barcode                                    3) バーコードの寸法

35 ╳  3.0mm                                        35 ╳  3.0mm

4) Example of marking                                 4) 表示例

7.4 Country of origin

7.5 Part number

7.6 Approval marking of acquired safety standard

7.7 Other items designated in the acquired safety standard

- Circuit Diagram

- Packaging梱包

#### Used 500mm*100mm PE Bag

- BOM     部品表

# Text boxes

テープ

TAPE

90o angle

機銘版

Specification label

+3.0

-0.5

グラス板

Glass plates

W: Wattmeter        電力計（０．５級）

V1: A.C voltmeter     交流電圧計（０．５級）

I1: A.C current meter   交流電流計（０．５級）

V2: D.C voltmeter     直流電圧計（０．５級）

I2: D.C current meter    直流電流計（０．５級）

V3: vacuum tube voltmeter     バルボル

7.4 原産国

7.5 部品番号

7.6 取得安全規格マーク

7.7 その他取得安全規格による指定表

示項目

示項目

121      自然色（乳白）

○旭化成工業（株）

○三菱化学工業（株）

下地白

文字黒

PE Bag

Attachment plug

Round cord

PE Tie

+3.0

-0.5

Weight

Resin plates

ビニール袋に入れる

Test pieces

Flat cord

0℃