KC集成电路参数一览表                                                                           .

|  | KC04 | KC 05 | KC 06 | KC 08 | KC11 | KC785 | KC 41 | KC 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | ±15V | +15V |  | 12~14v |  |  |  |  |
| 电源电流 | +I≤15mA -I≤ 8mA | ≤12mA | ≤12mA | ≤12mA | ≤15mA | ≤10mA | ≤20mA | ≤20mA |
| 同步电压 | 30V~ | ≥10V | ≥10V |  | 10V |  |  |  |
| 同步端 |  |  |  |  |  |  | 输入电流 | 输入电流 |
| 允许电流 | 6mA | 6mA | 6mA |  | 6mA | 200μA | ≤8mA | ≤2mA |
| 移相范围 | ≥170o | ≥170o | ≥170o |  | ≥170o | ≥170o |  |  |
| 移相端 允许电流 |  | ≤10μA | ≤10mA |  |  |  |  |  |
| 锯齿波幅度 | ≥10V | 7~8.5V | 7~8.5V |  | ≥10V | 13V |  |  |
| 输出脉宽 | 400μS~ 2mS | 100μS~ 2mS | 100μS~ 2mS |  | 100μS~ 3.3mS | 30μS~ 3mS |  |  |
| 输出脉冲幅度 | ≥13V | ≥13V | ≥13V | ≥13V | ≥13V | ≥13V | ≥13V |  |
| 输出电流 | 100mA | 200 mA | 200 mA | 30mA | 15mA | 55 mA | 20mA | ≤12mA |
| 2、3、4、7# 输出电流 |  |  |  |  |  | 2mA |  | 频率 5~10KHZ |
| 脉冲均衡度 | ≤±3o | ≤±3o | ≤±3o |  |  | ≤±3o |  |  |

KC04、09：输出两路相位差180度的移相脉冲，可以方便地构成全控桥式触发线路；输出负载能力大，移相性能好，正负半周脉冲相位值均衡性好，移相范围宽，对同步电压要求小，有脉冲列调制输入端等功能。适用于单相、三相全控桥式供电装置中。

KC05、06：适用于双向可控硅或二只反向并联可控硅线路的交流相位控制；移相范围宽，控制方式简单，易于集中控制，有失交保护，输出电流大等优点。是交流调光、调压的理想电路。KC06具有自生直流电源，可由交流电网直接供电，无需外加同步、脉冲变压器和外接直流电源。

KC08：过零型触发器。应用于单相或三相电器或交流电机作无触点开关；控温等。具有自生直流电源。

KC11：负半周单路脉冲移相触发，移相范围宽，能宽脉冲触发；应用于单相，三相半控桥式供电装置中。

KC785：功能与KC04、09相同，可与国外TCA785直接互换，但价格低廉。

KC41、42：六路双脉冲形成器及脉冲列调制形成器，为KC04、09、785提供配套应用。