SA7527与同类产品比较

SA7527属于DCM（非连续导电）模式有源功率因数校正IC，同类产品有：L6561、KA7527、MC33262、TDA4862

- 关键参数列于下表：

|  | MC33262 | L6561 | TDA4862 | KA7527 | SA7527 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | 8.5~36V | 10~20V | 8.5~19V | 8.5~3.6V | 8.5~3.6V |
| 启动电压 | 8.5~14.5V | 10~13V | 8.5~11.5V | 10.5~12.5V | 10.5~12.5V |
| 启动电流 | 240~400µA | 20~90µA | 75µA | 10~100µA | 10~100µA |
| 瞬间驱动电流 | 500MA | 500MA | 400MA | 500MA | 500MA |
| 工作电流 | 9MA | 4MA | 4MA | 4MA | 4MA |

- 输入交流电压范围

通过模组实验，L6561、TA7527、SA7527对于交流电压的适应范围略有不同

输出维持在 ; DC391~405时;

L6561输入范围：AC80V~260V

TA7527输入范围：AC85V~260V

SA7527输入范围：AC85V~260V

相对来讲，7527系列输入电压范围略窄

三   KA7527,SA7527,MC33262的7脚输出箝位15V,保护MOS不致击穿.L6561输出无箝位.