QKT101(A、B)

触摸调光IC

# PFEATURES

* Loading range of sense input up to 500 pf.

* Trigger angles : 4 steps －19°, 75°, 115°, OFF .  ON/OFF－19°

* Default : 50 Hz, 4 steps.

APPLICATION

* Light dimmer etc.

ELECTRICAL CHARACRERISTICS

* Operating Voltage : 8～10V

* Operating Current : ≤0.8mA

* Trigger Output Current : ≥30mA

* Input Leakage : ≤0.5uA

* Storage Temperature : －65～150℃

* Input Low Voltage : ≤Vss+0.5V

* Input High Voltage : ≥VDD－1V

* Oscillator Frequency : 300KHz±30%

* Operating Temperature : －40～85℃

|  | AC 220V | AC 110V |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数值 | 数值 |
| R1 | 39K/2W | 20K/1W |
| R2 | 10K | 10K |
| R3 | 1.5M | 1.5M |
| R4 | 68K | 68K |
| R5 | 270K | 240K |
| R6 | 2.2M | 2.2M |
| R7 | 1K | 1K |
| C1 | 47u/16V | 47u/16V |
| C2 | 0.01u | 0.01u |
| C3 | 10u/16V | 10u/16V |
| C4 | 0.0015u | 0.0015u |
| C5 | 102P | 102P |
| D1 | IN4007 | IN4007 |
| D2,D3 | IN4148 | IN4148 |
| ZD1 | 9V | 9V |
| TRIAC |  |  |

APPLICATION  DIAGRAM

| 60Hz | OPT |
| --- | --- |
| X | VDD | X | VSS |
| 50Hz | 60Hz | 4 STEPS | ON/OFF |