電源管理－返馳式隔離電源設計問題的解決技巧

在設計返馳式電源供應器除了會考慮到變壓器之設計、輸出濾波電感、輸出與輸入電容的選擇及封閉迴路補償的計算外，有一些其他事項如分諧波振幅、音頻雜訊、定功率限制等亦不可以被忽略。本文將針對使用返馳式架構設計電源供應器常遇到的問題，提出一些解決方案。 
■斜率補償
對電流控制模式（current mode control）之電源轉換器，當輸入電壓降低，相對應之工作週期（duty cycle）增加，當工作週期大於50% 時會產生分諧波振盪如（圖1、2）所示電感電流差（ΔIi）漸增，系統振盪。我們可利用迴授斜率補償電路（圖3）來避免分諧波振盪。在原來迴授電容（CB）串聯CSL到地，並連接RSL到輔助繞組構成迴授斜率補償電路。其斜率如等式（1）

▲圖1. 工作週期與相對應之電感電流。

▲圖2. 一次側MOSFET之電壓、電流及迴授電壓。

其中Vfb為迴授電壓、Ids為一次側MOSFET Drain電流、Vds為一次側MOSFET Drain電壓。
舉例說明：
當VDC=60V，duty cycle>0.5， 使用迴授斜率補償電路RSL=2.4kΩ，CSL=33nF。

其量測結果如圖4。

▲圖3. 斜率補償電路及其波形。

▲圖4. 斜率補償後之量測波形（VDC=60V，RSL=2.4k? Ω，CSL=33nF）。

同時，此斜率補償電路亦可減少在Burst Mode工作模式下輸出之功率（見圖5與圖6），同時可降低音頻雜訊。

▲圖5. 使用FSDM0565無斜率補償之波形。

▲圖6. 使用FSDM0565.斜率補償後之波形。

■降低音頻雜訊
音頻雜訊主有兩個來源：
一為當變壓器最低振動頻率（fundamental frequency）低於20KHz時，會產生音頻雜訊（圖7）。另一個為用於RCD（電阻、電容、二極體）Snubber之陶瓷電容具有壓電特性，亦會產生音頻雜訊。而音頻雜訊強度與電流流過變壓器及（或）Snubber電容的大小及最低振動頻率有關。要減低音頻雜訊，可運用下列方法：

▲圖7. Burst Mode之Ids波形與最低振動頻率。

◎方法1：變壓器含浸，以固定變壓器繞線。
◎方法2：降低Snubber電容值以減低Snubber之電容電流（圖8）。
◎方法3：改變Snubber電容型態如使用薄膜電容（圖9）。

▲圖8. 降低Snubber電容之前後波形。

▲圖9. 薄膜電容與陶瓷電容。

◎方法4：藉著斜率補償電路以降低MOSFET Drain峰值電流。
◎方法5：如圖10、人耳對2~4KHz音頻最靈敏，因此把最低振動頻率移離此特定範圍，如降低最低振動頻率。

▲圖10. 人耳對不同聲音及頻率之等響度曲線。

參照圖11：降低RF，或增加CF、RD、CB以降低最低振動頻率。

▲圖11. 迴授補償電路。

由圖12、13、14得知fF（fundamental frequency）經由降低Rf再增加Rd，其值由原來1.7KHz降為1.2KHz更降為人耳較不靈敏之142Hz頻率。

▲圖12. 原始設定值之迴授補償電路波形。

▲圖13. Rf降為1.2K歐姆之迴授補償電路波形。

▲圖14. Rf降為1.2K且Rd增加為1K歐姆之迴授補償電路波形。

■定功率限制
定功率限制可保護所使用功率元件之可靠度，但如圖15所示，因為線路之延遲效應，pulse-by-pulse之電流限流點隨著輸入電壓增加而增加，使得維持定功率亦相對困難（圖16）。因此，需要使用限流補償電路來幫助達成定功率限制之目的。

▲圖15. 實際限流點因線路延遲隨著輸入電壓增高而增高。

▲圖16. 功率限制點因電流限制點增高而增高。

在可於外部調整限流點之電路應用中，參照圖17加入RY、CY與二極體以構成限流補償電路。
其關係等式如下：
其中：
◎ VY為CY的電壓。
◎ VDC為經橋式整流後之直流輸入電壓。
◎ Na為輔助繞組圈數。
◎ Np為一次側繞組圈數。
在固定限流電阻的條件下，固定5V輸出電流、但增加12V輸出電流，及增加5V輸出電流兩種測試，來驗證使用限流補償電路前後之功率限定值。實驗結果如表1至表4。

▲圖17. 限流補償電路。

▲圖18. 經限流補償後可達到定功率限制。

▲表1 未使用限流補償電路時，固定5伏特輸出，調升12伏特輸出電流之功率限制值。

▲表2 使用限流補償電路時，固定5伏特輸出，調升12伏特輸出電流之功率限制值。

▲表3 未使用限流補償電路時，調升5伏特輸出電流之功率限制值。

▲表4 使用限流補償電路時，調升5伏特輸出電流之功率限制值。

■Snubber設計
二次側整流二極體RC Snubber：
當二次側整流二極體關斷時，因整流二極體電容與變壓器漏感會產生振盪（圖19）。因此，為了抑制這一現象，另外增加一路諧振電路，如圖（20）。
其關係等式為：

從圖21對應頻率之阻抗曲線圖得知，增加一路諧振電路後，可抑制負阻抗產生而避免振盪現象。

▲圖19. 二次側變壓器繞組兩端點電壓波形。

▲圖20. 二次側漏感與整流二極體之輸出電容，及阻尼RC。

▲圖21. 二次側漏感與整流二極體輸出電容對應於頻率之阻抗。

舉例說明設計程式如下：
1.首先量測整流二極體之電壓波形，以得知其諧振週期（Tr），如圖22所示為46nS。
2.找出並聯電容值使得此諧振週期（Tr）變為原來的兩倍。如圖23所示，Tr變為96nS，其並聯電容為680pF。
3.以等式（4）求出Snubber電阻（Rsn）。

得出Rsn為32Ω，我們取30Ω為Snubber電阻值。結果如圖24。

▲圖22. 輸出整流二極體原始諧振波形。

▲圖23. 並聯CSN=680pF後輸出整流二極體電壓波形。

▲圖24. 並聯CSN=680pF與30歐姆電阻後輸出整流二極體電壓波形。

■一次側RCD Snubber之設計
為了抑制一次側峰值電壓高過MOSFET的額定電壓而使用RCD Snubber電路。其耗損之功率如等式（5）

其中Vsn為snubber 在正常工作時之電容電壓、Rsn為snubber電阻，圖25為其電路。

▲圖25. 一次側Snubber電路。

舉例說明設計程式如下：
1. 量測漏感：把除了一次側繞線以外的線圈短路，利用LCR電表量側一次側繞組電感讀值。但LCR電表不完成準確，特別是漏感值很小時。
2. 考慮給與MOSFET之額定BVdss電壓之餘量，以決定Snubber電容之工作電壓。
3. 以等式（6）計算Snubber電阻值（Rsn）。
其中：
VRO為二次側之反射電壓、fs為系統切換頻率、Llk為一次側漏感、Ipk為drain峰值電流。
4. 考慮Snubber電容漣波以決定Snubber電容值。（1~10nF）
5. 若量測到之MOSFET Drain 電壓值不同於設計值，以等式（7）重新校正漏感值。
6. 重新計算Snubber電阻值（Rsn）。
範例如下：
根據圖27設定
Vin =265Vac (VDC =370V)，Ipk =1.5A，VRO= 65V，fs =66KHz。
1. 以LCR電表量側一次側漏感為5uH@70KHz。
2. 若MOSFET額定電壓為650V，取85%之額定電壓為552V。則Snubber電容電壓為Vsn =182V。（Vsn + VDC = 182+370 = 552）。
3. 計算Snubber電阻值（Rsn）

取Rsn=56KΩ。
4. 考慮Snubber電容漣波，決定Snubber電容值為Csn = 2.2nF。
量測drain 峰值電壓如圖28所示為520V（Vsn =146V）。
5.以量測到之Vsn重新計算漏感。

6. 重新計算Snubber電阻值（Rsn）為95KΩ。
量測drain 峰值電壓如圖29所示為543V,因雜散電阻，量測值比設計值低9V。

▲圖26. MOSFET與Snubber電容之電壓。

▲圖27. Csn=2.2nF，Rsn=56kΩ時MOSFET之電壓與電流。

▲圖28. 當VDC=370V，Ipk=1.5A，Rsn=56kΩ，Csn=2.2nF時MOSFET之電壓與電流。

▲圖29. 當VDC=370V，Ipk=1.5A，Rsn=96kΩ，Csn=2.2nF時MOSFET之電壓與電流。