开关电源变压器设计    （草稿）

开关变压器是将DC电压﹐通过自激励震荡或者IC它激励间歇震荡形成高频方波﹐通过变压器耦合到次级,整流后达到各种所需DC电压﹒

变压器在电路中电磁感应的耦合作用﹐达到初﹒次级绝缘隔离﹐输出实现各种高频电压﹒

目的﹕减小变压器体积﹐降低成本﹐使设备小形化﹐节约能源﹐提高稳压精度﹒ N

工频变压器与高频变压器的比较﹕

工频                                       高频

E＝4.4f N Ae Bm    f=50HZ                  E＝4.0f N Ae Bm   f=50KHZ  N Ae Bm

效率﹕            η=60-80 %   (P2／P2+Pm+ PC)        η>90% ((P2／P2+Pm)

功率因素﹕        Cosψ=0.6-0.7  (系统100W供电142W)     Cosψ>0.90 (系统100W供电111W)

稳压精度﹕        ΔU%=1%    (U20-U2／U20*100)     ΔU<0.2%

适配.控制性能﹕    差                               好

体积.重量          大                               小

开关变压器主要工作方式 一.隔离方式: 有隔离; 非隔离 (TV&TVM11) 二.激励方式: 自激励; 它激励 (F+ & IC) 三.反馈方式: 自反馈; 它反馈 (F- & IC) 四.控制方式: PWM: PFM (T & TON) 五.常用电路形式: FLYBACK & FORWARD 一.隔离方式: 二.激励方式: 单端反激励 (Flyback) 单端正激励 (Forward) - + Tr:Ton IRL IRL 开关变压器主要设计参数 静态测试参数: RDC. L. LK. LDC. TR. IR. HI-POT. IVO-P. Cp. Z. Q.………….. 动态测试参数: Vi. Io. Vo. Ta. U. F Dmax…………. 材料选择参数 CORE: P. Pc. ui. AL. Ae. Bs……. WIRE: Φ ℃ . ΦImax. HI-POT…….. BOBBIN: UL94 V--O.( PBT. PHENOLIC. NYLON)………. TAPE: ℃ . δh. HI-POT…….. 制程设置要求 PN…(SOL.SPC).PN//PN.PN-PN. SN(SOL.SPC).Φn. Mtape:δ&w TAPE:δ&w. V℃……..

三.反馈方式:

;                  它

四.控制方式:      PWM:                         PFM

脉冲宽度调制                 脉冲频率调制

五.常用电路形式:

单端反激励FLYBACK                   单端正激励 FORWARD

开关变压器主要设计参数 静态测试参数: RDC. L. LK. LDC. TR. IR. HI-POT. IVO-P. Cp. Z. Q.………….. 动态测试参数: Vi. Io. Vo. Ta. U. F Dmax…………. 材料选择参数 CORE: P. Pc. ui. AL. Ae. Bs……. WIRE: Φ ℃ . ΦImax. HI-POT…….. BOBBIN: UL94 V--O.( PBT. PHENOLIC. NYLON)………. TAPE: ℃ . δh. HI-POT…….. 制程设置要求..

单端反激励FLYBACK调节TON使能量守恒定1/2*LP*IPK2=1/2*LS*ISK2

单端反激励(Flyback)波形分为:临界状态,非连续状态, 连续状态(常用状态).

Po=1／2LIpk2*f (η) Vimin=Ipk*Lp／Ton

Po／Vimin Ipk=2Po／DmaxVimin ( Po=VoIo)

Vimin*Ton=Ipk*Lp Lp=Vimin*Dmax ／Ipk*f

Np=Lp*Ipk ／Ae*ΔB Np= Δ B*Ig／ 0.4π*Ipk

Ig=0.4πLpIpk2／Ae*ΔB2

Vo+VD=Vimin*(Dmax／1-Dmax)*Ns/Np

Ns=(VO+VD)*(1-Dmax)*Np／Vimin* Dmax

Dmin=Dmax／(1-Dmax)K+Dmax K=Vimax/Vimin

单端反激励(Flyback)设计例题一

条件﹕

Vi =170V－270V ﹐f= 30KHZ Vo= 5V, Io=20A, Dmax=0.45(设计取值)

设计﹕

1) Vi min=170*1.4-－20=218V, Vi max=270*1.4－20=358V

Vi min=170*√2-(VD.ΔU) Vi max=270*√2-(VD.ΔU) Vi min= (ViACMIN)2- 2Po(1/2fL -tc)

2) Ipk=2*5*20／218*0.45=2.04A ηCIN

Ipk=2Po／DmaxVimin ( Po=VoIo) Po=1／2LIpk2*f (η)

3) Lp=218*0.45／2.04*30000=1.6mH

Lp=Vimin*Dmax ／Ipk*f

4) K=358／218=1.64

K=Vimax/Vimin

5) Dmin=0.45／(1-0.45)*1.64+0.45=0.332

Dmin=Dmax／(1-Dmax)K+Dmax

6) CORE查表100W 选择 EER42／15 Ae=183mm2(1.83cm2) Bs=390mT(3900Gs)

Core=g/w(f=20kHzREF)

7) WIRE查表 或SΦ=√I/3=√20/3=2.58mm 选"铜箔"为佳.PΦ=√2.04/3=0.82, 选0.60X2

r2*π (2.58/2)2*3.14=5.225 选择19#,Φ=0.98*7 (0.98/2)2*3.14*7=5.277（4Pin并绕）

8) Ig=(0.4*3.14*1.6*10-3*2.042／1.83*19502 )*108=0.12cm

Ig=0.4πLpIpk2／Ae* ΔB2

9) Np=1950*0.12／0.4*3.14*2.04=91.32T . Np=(0.0016*2.04／1.83*1950)*108=91.46T

Np=ΔB*Ig／ 0.4π*Ipk Np=Lp*Ipk ／Ae*ΔB

10) Ns=(5+1)*(1-0.45)*91／218*0.45=3.06T 11）P=1/2*1.6*2.042*30=96W

Ns=(VO+VD)*(1-Dmax)*Np／Vimin* Dmax P=1/2LI2*f

单端正激励(FORWARD)设计例题一 已知条件﹕

输入电压 ﹒Vi= 48V (36~60V), 额定输出电压﹒电流﹒Vo=5.0V﹒Io=11A

额定输出功率55W. 最大输出功率65W

f=470kHz (450~500 kHz) δmax=0.42 η=82

设计步骤: 选择PC50. 3F3. N49等材质

选PC50. EPC25. Ae: 46.4mm2. Le: 59.2mm. BS: 3800GS

1): Ipk= Ic= 2POUT / Vinmin= 2*65 / 36= 3.6A

2): Np= Vinmax*108 / (4FBmax*Ae) 取Bmax=2000G

= 60*108 / (4*450K*2000G*0.464)= 4TS, 调整为6TS

3): Ns= Np *(Vo+VD) / (Vi*δmax)

= 4* (5.5+1)/(36*0.42)= 1.7TS 调整为2TS

4): 反馈绕组. N= Np*(15+1) / (36*0.42)= 6*16/(36*0.42)= 6TS

5): 选择绕组线径 Np: Φ0.1*120C

Ns: Φ0.1*200C

N: Φ0.25

6): 由于为安全电压.故不须包MARGIN TAPE.

单端正激励(FORWARD)设计例题二 已知条件﹕ 输入电压 ﹒Vi= 100V (85V~135V), 额定输出电压﹒电流﹒Vo=5.0V(4.5-5.5)﹒Io=20A

f=200kHz δmax=0.42

设计步骤: 选择PC40..TP4等材质

选TP4. EE28C. Ae: 87.4mm2. BS: 3800GS 取Bmax=2000G

1): T=1/fo=1/200K=5us

2): Tonmax=T*Dmax=5*0.42=2.1us

3): V2min=(Vo+VL+VF)*T/Tonmax=(5.5+0.2+0.5)*5/2.1=14.8V

4): n=V2min/V1min=14.8/100=0.148

5): N2=(V2min*Tonmax/Bs*Ae)*104 =(14.8*2.1/2000*87.4)* 104=1.83T︽2T

6): N1 =N2/ n=2/0.148=13.5T︽14T

Tonmax=(Vo+VL+VF)*T/ V2min=2.09 Dmax= Tonmax/T=2.09/5=0.418︽0.42

| 优化设计举例 |
| --- |
| 1）绕线空间设计: 变压器绕线空间设计得好﹐使其耦合传递最佳﹐发挥功率更佳﹐干扰更小﹐ |
| 要求电流较大﹐漏感较小﹒P&S均可采用分层绕法﹒ |
| 例一﹐ETD44 AV音响主功率变压器 |
| 1－2 Φ0﹒35 X7 25T | 1－2 Φ0﹒21 X10X2 25T |
| 7－9 Φ0﹒35 X9 5T | 7－9 Φ0﹒35 X9 5T 2－3 Φ0﹒21 X10X2 25T |
| 2－3 Φ0﹒35 X7 25T |  |
| 减小绕线高度﹐对理线较合理﹒ |  |
| 例二﹐EI22 DVD辅助变压器 |  |
| 1－X Φ0﹒30 8T | 1－2 Φ0﹒25 16T |
| 6--8-------------------- | 6--8-------------------- |
| 6--9-------------------- | 6--9-------------------- |
| X－2 Φ0﹒30 8T | 1－2 Φ0﹒25 16T |
| 增强耦合性能﹐采用并联绕线﹐合理安排接线工艺﹐减小漏感﹒ |
| 例三﹐EER28 DVD主功率变压器 |
| 3--4 Φ 0.40 25T 17--15 Φ0.40X2 4T 4--2 Φ 0.40 25T 14--13---------------------- 2--1 Φ 0.40 25T | 3--4 Φ 0.40 25T 17--15 Φ0.40X5 4T 4--2 Φ 0.40 25T 14--13---------------------- 2--1 Φ 0.40 25T |
| 加大耦合﹐减小漏感﹐提高负载能力﹒17--15 Φ0.40X2 4T |

随着变压器的小形化﹐可以根据爬电距离来实现安全性能要求﹐设计产品的

目的﹐主要满足用户要求﹐符合安全性能规定﹒

1﹒干燥空气爬电耐压距离﹕                 经验距离为1mm  /1000V﹒

2﹒TAPE（0﹒025／0﹒065）P－S三层规定﹕ 1层>4000V  延伸变形后＞1500V﹒

3﹒S线圈－S线圈之间爬电耐压距离﹕        ＞1500V    ＞1.5mm﹒

4﹒边缘胶带MARGINTAPE爬电耐压距离﹕   边缘安胶W=3mm可根据Vi电压W1.5－2.mm﹒

5﹒采用TEX－E线解决耐压距离﹕          三重绝缘线 层>6000V    延伸变形后耐压下降﹒

6﹒胶带绝缘层解决耐压距离﹕             胶带村垫SOL一层SPC二层﹐反贴胶带等﹒

7﹒规格耐压条件(3.0KV/60’ 2mA)          制程条件UL3.0KV ＊1.2倍/2’ 2mA﹒

8﹒层间耐压要求﹕                      层间耐压测试要求﹐与AN有关﹒

3）开关变压器的参数分析

区

1.关于集肤效应可选用多股线（满足b>a  a=r2π  b= r2π*x   x= x股线）满足高频负载电流﹐降低变压器温升﹒

2. 关于Lk与Cp是一对矛盾﹐一般要求变压器平衡Lk与Cp参数﹐Lk不要追求愈小愈好﹐Cp的增加会引起噪声的增加﹒

开关变压器GAP&LK

1﹒气隙GAP设计大小与所需要的传递能量有关﹐GAP大气隙长度增加也就是气隙体积增加﹐电感下降﹒GAP小容易引起电感饱和﹒

2﹒气隙GAP传递能量大小与使用的工作频率有关﹐高频时（＞60KHZ）磁芯损耗加大﹒

# 3﹒LEAKAGE漏感﹕初级绕组P&S次级主绕组相邻紧密﹐耦合面积大﹐（P﹒S夹绕）漏感量小﹒S次级主绕组如果匝数少﹐疏绕或者增加匝数﹐也可减小漏感量﹒

# Text boxes

SPS開關電源方框圖

DC

DC

AC

AC

光電

耦合

電路

取樣﹒放大

間隙震蕩﹒功率因素改善﹒保護電路﹒IC

PWM控制電路

整流濾波電路

隔離變壓器

整流濾波

EMI濾波電路

Tr

Vi

Vo

控制電路

Tr

Vi

Vo

控制電路

分立元件震蕩

S1=40V

取樣

S1

ＩＣ

S2=12V

S2

F－

P=300V

220V*√2-VD

P=40V

分立元件

S3=16V

F＋

激勵

S2=57V

S1=110V

S1=120V

P=300V

S1=120V

S3= ±12V

P=300V

S1=85V

S2=5V

F+=5VV

S1=120V

2UCE

分立元件

取樣

激勵

S1=120V

F-= 12V

S3=16V

S2=26V

F+=5V

S4= +12V

P=300V

S3= +20V

S1=85V

S2=5V

F＋=8V

S1=120V

IC

P=300V

220V*√2-VD

Ton可變

T恒定

Ton恒定

T可變

Tr

Vi

Vo

控制電路

Tr

Vi

Vo

控制電路

Ton

Rfz

Toff

Rfz

4

二.設計公式

Bs:飽和磁通(束)密度Br:殘留磁通(束)密度

Hs: 飽和磁場強度Hc:保磁力(矯頑力)

Ui:初始導磁率

開關變壓器應用磁滯回線描述

Toff          Bm                 Br

Br

Bm

單端反激勵(Flyback)

Ton          Br                Bm

2Bac

I

Idc

Bdc

B

H

Φ磁通變化

一.波形

CL放電電流

Bm

B  B

Ipk

Ton=1/f*Dmax

Dmax=Ton/T

Vi

Toff

Ton

T=1/f

Core=g/w(f=20kHzREF)

Φr

ΦI

Ir

Ip

單端正激勵(Forward)

一﹐波形

二﹐設計公式﹕

加GAP曲線Br下降﹐ΔB增加

傳遞能力增大﹒

它激勵﹕用集成IC它激勵間歇震蕩

（3）

（2）

P

S

（1）

（1）

（3）

（3）

（1）

（3）

C(dUc/dt)

PRIMARY

SECONDARY

2）絕緣空間設計

常規安全距离

MARGIN TAPE 6mm

常規安全距离

MARGIN TAPE 3mm

一﹐漏感Lk﹕當開關管達到高速開關時﹐（截止）由于變壓器的Lk存在﹐開關管兩端就會產生浪涌電壓﹒整机中可以采用(電壓鉗位電路)來控制.

GAP儲蓄能量

L(dic/dt)

（2）

MUTUAL  FLUX

LEAKAGE  FLUX

GAP

Φ2

Φ1

ΦC

B

1 / 2 L I2=       *        /uo0.4π* Ae Ig

B

磁感

Ig=0.4πL I 2 / Ae *       2

B

GAP氣隙長度

B

woil-woil

爬電距离

wire-core

TUBE保護

woil-woil

TUBE保護

2mm

2.0KV

CS2670

耐壓儀

鐵平板

鐵平板

CS2670

耐壓儀

4﹒0KV

0.065mm

空气爬電耐壓測試

膠帶耐壓測試

Uc

UL

IL

Ic

二﹐分布電容Cp﹕當開關管（導通）由于開關寄生電容及變壓器Cp產生浪涌電流﹐流向開關產生很大噪聲﹒整机中可以采用(電流限制電路)來控制.

三﹐集膚效應﹕﹒線圈中流過高頻電流時在開關頻率較高﹐電流只在導線的表皮流過﹐稱為集膚效應﹐高速開關下磁力線引起渦流﹐抵消中心電流﹐導線形成空心導体﹒

穿透深度Δ＝6﹒61／√f（mm）  高頻  >100KHZ,  線經不超過穿透深度Δ的兩倍為好﹒

例﹒Δ＝0﹒09    0﹒09＊2＝0﹒18    選用0﹒10－0﹒17

IC

有隔离:P-S不共用地

非隔离:P-S共用地﹐俗稱熱底板

自激勵﹕用變壓器F+自激勵震蕩

自反饋﹕用變壓器F-同步于主輸出

調整理Ton,達到輸出穩定﹒

它反饋﹕用集成IC接受輸出光電

耦合信號﹐調整Ton,達到輸出穩定﹒

傳遞磁能區間增加

變壓器導通Ton和截止Toff的變化

磁場

體積

儲能

分立元件

（典形電路）

變壓器能量守恒﹐就是利用Ton調整Vo﹒

能量再生線圈和波形

UCE

另一种ＡＰ法,計算參數查找麻煩