电源电路总览

| 升壓型DC/DC轉換器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產品型號 | 工作方式 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 靜態功耗 | 工作頻率 | 效率 | 精度 | 開關管 | 輸出電流 | 封裝形式 | 備註(可代替型號) |
| BL8505 | PFM | 0.8V-10V | 2.7V-5.0V | 40vA | 150khz | 87% | ±2% | 內置 | 300mA | SOT-89 | XC6371A，XC6372A |
| BL8530 | PFM | 0.8V- 10V | 2.7V-7.0V | 5vA | 150khz | 87% | ±2% | 內置 | 300mA | SOT-89、SOT-23-5 | RT9261B，AIC1642 |
| BL8531 | PWM | 0.8V- 10V | 2.7V-6.0V | 20vA | 500khz | 87% | ±2% | 內置/外置 | 150mA | SOT-89、SOT-23-6 | 研發中，還未量產 |
| BL8532 | PFM | 0.8V- 10V | 恒流反饋電壓200-500mv | 15vA | 150khz | 87% | ±5% | 內置 | 700mA | SOT-89-5 | 升壓恒流驅動1-2顆1-3W LED |

| 降壓型DC/DC轉換器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產品型號 | 工作方式 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 靜態功耗 | 工作頻率 | 效率 | 精度 | 開關管 | 輸出電流 | 封裝形式 | 備註(可代替型號) |
| BL8501 | PWM/PFM | 4V-12V | 1.0V-9V | 40vA | 500khz | 92% | ±2% | 外置 | — | SOT-23-5 | XC6365、XC6366 |
| BL8511 | PWM | 4V-30V | 1.22V-25V | 0.7mA | 400khz | 92% | ±2% | 內置 | 2A | SOP-8 | 研發中，還未量產 |
| BL8512 | PWM/PFM | 5V-30V | 1.0V-25V | 70vA | 400khz | 92% | ±2% | 外置 | — | SOP-8 | 研發中，還未量產 |
| ACT4060 | PWM/PFM | 4.75-20V | 可調 | — | 360khz | 95% | ±2% | — |  | 2A | SOP-8 | ZA3020、MP1410 |

| Bipolar LDO線性穩壓器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產品型號 | 特點 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 靜態功耗 | 精度 | 壓降@1A | 最大輸出電流 | 封裝形式 | 典型應用 |
| BL1117 | 通用型，替換LM1117，內部有過流過熱保護 | MAX 18V | 1.8V,2.5V,2.85V,3.3V,5V 可调 | 4mA | ±1% | 1.2V | 1A | SOT-223、TO-252 | VCD/DVD家用電器、通訊設備等 |
| BL8550 | 通用型，內部有過流過熱保護 | MAX 18V | 1.8V,2.5V,2.85V,3.3V,5V | 4mA | ±1% | 1.2V | 400mA | SOT-89-3 | U盘/摄像头/GAME、電腦週邊 |
| CX9162 | 通用型，內部有過流過熱保護 | MAX 18V | 1.8V,2.5V,2.85V,3.3V,5V可调 | 4mA | ±1% | 1.2V | 350mA | TO-92 SOT-89-3 | 家用電器、通訊設備等 |
| CX1117 | 通用型，替換LM1117，內部有過流過熱保護 | MAX 18V | 1.8V,2.5V,2.85V,3.3V,5V可调 | 4mA | ±1% | 1.2V | 1A | SOT-223、TO-252 | VCD/DVD等家用電器、通訊設備等 |
| CX1084 | 通用型，內部有過流過熱保護 | MAX 18V | 1.8V,2.5V,2.85V,3.3V,5V可调 | 4mA | ±1% | 1.2V | 5A | SOT-220、TO-252 TO-263 | VCD/DVD等家用電器、通訊設備等 |
| LOW NOISE LDO線性穩壓器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 產品型號 | 特點 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 靜態功耗 | 精度 | 壓降@100mA | 最大輸出電流 | 封裝形式 | 備註(可代替型號) |
| ACT6702 | 低噪音、低功耗 | -0.3V-6V | 1.8/2.8/3.3 | 23vA | ±1.5% | - | 450mA | SOT-23-5 | RT9167/XC6204 |
| CMOS LDO線性穩壓器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 產品型號 | 特點 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 靜態功耗 | 精度 | 壓降@100mA | 最大輸出電流 | 封裝形式 | 備註(可代替型號) |
| BL8503 | 低壓差、低功耗，內部有過流保護 | 2V-10V | 1.2V-6.0V | 1.5vA | ±2% | 120mV | 250mA | SOT-89-3、SOT-23-3 | AIC1734、XC6206、RT9166、RT9161 |
| 電源檢測器（復位IC） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 產品型號 | 特點 | 工作電壓 | 檢測電壓 | 靜態功耗 | 精度 | 輸出形式 | 封裝形式 | 備註(可代替型號) |
| BL8506 | 通用型、相容R3111系列 | 0.7V-10V | 0.9V-6.0V | 0.5uA | ±2% | CMOS或NMOS開路漏級輸出 | SOT-23、SOT-89-3、SOT-23-5 | XC61C |
| BL8509 | 通用型、相容R3130系列，內置延時電路 | 0.7V-10V | 0.9V-6.0V | 0.5uA | ±2% | CMOS或NMOS開路漏級輸出 | SOT-23、SOT-89-3、SOT-23-5 | XC61F |
| LED背光/照明驅動電路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 產品型號 | 工作方式 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 靜態功耗 | 工作頻率 | 效率 | 開關管 | 封裝形式 | 典型應用 |
| BL8508 | PWM | 2.5V-10V | 最高36V | 100vA | 1.2Mhz | 80% | 內置 | SOT-23-6 | 用於1-6個串聯200mA LED的驅動電源 |
| BL8532 | PFM | 0.8V-10V | 最高7V | 15vA | 150Khz | 87% | 內置 | SOT-89-5 | 升壓恒流驅動1-2顆1-3W LED |
| ACT6310 | — | 2.5V-5.5V | 最高30V | — | 1.2Mhz | 86% | — | SOT-23-5 | OLED背光驅動，代替AIC1896等 |