高效ZVS CCFL监控电路　            　　　　　V3105

概述

V3105是专为冷阴极荧光灯CCFL而开发的高效的电源监控电路。

V3105封装形式为SSOP-20。

V3105 采用全桥ZVS的构造，提供了对称的交流输出和高于85%的效率，使其尤其适合于液晶的背光控制应用之中。

V3105可通过检测灯管电流，直接控制PWM 亮度调整电路的工作。在无电流通过灯管时，V3105提供了一个连续的交流输出、以确保成功地点亮灯管；PWM亮度调整电路，则在灯管点亮之后立即启动。

V3105内含一个箝位电压控制回路，通过亮度和灯管电流检测器，可提供更多可靠的开启和关闭灯管保护，保护变压器。

V3105采用了高压CMOS工艺设计，可直接驱动PMOS开关的输出驱动器，而不需要任何的推动电路。

特点

- 电源电压4.5V～13.2V

- 高转换效率

- 内置亮度调节电路

- 软启动时间可设定

- 开灯保护时间可设定

- 开关控制零电流待机状态

- 高压满幅的图腾柱式输出结构

- 低功耗CMOS 工艺

应用

- 冷阴极荧光灯系统

- 笔记本电脑

- LCD显示器

- 液晶电脑

- 液晶电视

- 个人数字助理PDA

- 导航装置(GPS设备)

- ATM 等金融终端

- 商场POS 终端

功能框图

管脚定义

脚位描述

| 序号 | 名称 | I/O | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INN | I | 误差放大器方向输入端 |
| 2 | CMP | O | 误差放大器输出端 |
| 3 | AGND | - | 模拟量控制电路“地” |
| 4 | OLP | I | 灯电流检测管脚。 当Pin4输入电压小于600mV，电路出于开灯保护状态。 |
| 5 | RTDLY | I/O | Pin5外接电阻，可在其内部产生基准电流； 该电流决定Pin9～Pin12输出控制信号的delay/overlap时间； 该电流和其他电容组合，可设定软启动时间、亮度控制电路（PWM dimming）的振荡器的频率、灯的工作频率。 |
| 6 | LOAD | I/O | 当Pin4检测到灯管电流值在正常范围内时，Pin6处于悬浮状态； 当OLP（Pin4）输入电压不足600mV时，一个200欧姆的电阻将Pin6下拉至低电平。 |
| 7 | CTOSC | I/O | Pin5接入的电阻和Pin7接入的电容，共同决定灯管的振荡频率。 |
| 8 | PGND | - | 输出驱动管的“地” |
| 9 | NOUT2 | O | 该管脚输出的控制信号用于驱动全桥变换器滞后臂的NMOS2 |
| 10 | NOUT1 | O | 该管脚输出的控制信号用于驱动全桥变换器超前臂的NMOS1 |
| 11 | POUT1 | O | 该管脚输出的控制信号用于驱动全桥变换器超前臂的PMOS1 |
| 12 | POUT2 | O | 该管脚输出的控制信号用于驱动全桥变换器滞后臂的PMOS2 |
| 13 | PVDD | - | 输出驱动管的电源。范围：4V～13.2V |
| 14 | EA | I | 芯片使能端。1.4V阈值电压，内接80K±15％欧姆的下拉电阻 |
| 15 | PWMOUT | O | 亮度控制电路输出端。当Pin17接小于0.5V直流电压时，一个200欧姆电阻将Pin15脚上拉至电源高电位，此时灯管亮度最暗。 |
| 16 | CTPWM | I/O | Pin5接的电阻和Pin16接的电容，共同决定PWM dimming振荡频率 |
| 17 | DIMDC | I | PWM dimming控制电路输入端。Pin15的输出波形，是通过Pin17接入的直流电位和Pin16的三角波相比较而得到的。 |
| 18 | AVDD | - | 模拟量控制电路的电源 |
| 19 | SST | O | Pin5接的电阻和Pin19接的电容，设定灯点燃所需时间和软启动斜率。开灯保护功能，仅在Pin19大于2.5V后才能有效。 |
| 20 | CLAMP | I | 实现灯管的过压保护功能。当Pin20检测到电压大于2V时，180uA电流流至误差放大器的反向输入端，使灯管熄灭。 |

功能说明

低压保护

低电压监视电路在电源电压太低时使输出驱动器关闭，系统关闭所有的输出（输出逻辑高电平）。

能隙基准电压

一个内置的能隙基准电压，提供了高精度、低温度系数的基准电压。通过放大或分压该基准电压，产生电路中其它需要的电压基准。

过压箝位

当在CLAMP端检测到大于2.0V的电压时，一个内置的180uA电流将流入INN端（误差放大器反相输入端）以限制输出。

开关功能

一个内置的80K欧姆下拉电阻连接到EA端，提供了不需关闭电源而“开/关”芯片输出的功能；当芯片关闭时，所有的输出被强制为逻辑高电平。

设置ZVS工作的Delay/Overlap时间

内置延迟发生电路的周期，取决于电阻RRTDLY 值，控制CCFL工作需要的定时电路：

如点亮周期、灯工作频率、控制亮度PWM频率、以及ZVS开关的TDelay和TOverlap时间。

电阻RRTDLY连接到RTDLY 端，由内部1.25V基准电压决定了基准电流

IREF=1.25V/RRTDLY ------------（1）

IREF决定TDelay和TOverlap值，在典型的运行状态（5V、25℃）时，它们的关系如下图：

RTDLY vs. Delay/Overlap Time

设置灯管工作频率

灯管的工作频率可由公式（2）计算：

FLAMP=1.65/（RRTDLY*CCTOSC）---------（2）

如对于需要工作在57KHz的CCFL，若一个82KΩ的电阻用于延时电阻RRTDLY，就应该接一个350pF电容到端子CTOSC。

软启动和开灯保护

一个大小为0.05*IREF的镜像电流源，向SST端子充电；软启动的斜率ΔV/ΔT决定于公式（3）：

ΔV/ΔT=0.0625/（RRTDLY*CSST） -----（3）

而点灯需要的时间由公式（4）计算：

TSTRIKE=50* RRTDLY *CSST ----------（4）

在 RRTDLY=82K的情况下，0.047u电容器接到SST端，可设定一个大约2s的周期以保证点亮灯管；在这个周期后，若OLP端的电压小于600mV，闭锁保护功能将关闭输出驱动至PVDD。该闭锁状态，可在系统重新启动时恢复。

PWM 亮度调节

DIMDC端子的输入电压和0.5V~2.0V的三角波电压进行比较，以产生脉冲宽度调制脉冲，其频率可由公式（5）设定：

FPWM=0.417/（RRTDLY *CCTDIM）-------（5）

PWMOUT端

PWMOUT的输出，如果被拉到VDD，将使CCFL 亮度最暗；PWMOUT端、如果被置为悬浮态，将使CCFL最亮。施加在端子DIMD上的电压如果小于0.5V，可使PWMOUT端悬浮，以获得100%的亮度。

开灯指示器

LOAD端是一个耗尽型晶体管，它的输出状态，受OLP端输入信号的控制。

当OLP 端的输入电压小于600mV，晶体管将LOAD 端下拉至“地GND”。

正常工作时，LOAD 端的状态是悬浮的。

时序图

V3105运用了固定频率的全桥驱动方法，来驱动CCFL。

V3105在低端转换、使用NMOSFET场效应管，由固定的频率和大于50%占空比的信号驱动；在高端转换、使用PMOSFET场效应管，由固定频率的PWM 控制信号驱动。

当灯管工作频率设定值高于LC回路谐振频率时，对称的ZVS转换操作才能执行。

可通过适当改变连接在RTDLY端上的电阻值、来调整电路参数，以得到合适的TDelay和TOverlap值

极限参数

| 参数 | 符号 | 范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟电源电压 | AVDD | -0.3～+15 | V | Ta=25℃ |
| 模拟地 | AGND | ±0.3 | V |  |
| 驱动电源电压 | PVDD | -0.3～+15 | V |  |
| 驱动地 | PGND | ±0.3 | V |  |
| 输入电压 |  | -0.3～VDD+0.3 | V |  |
| 耗散功率 |  | 800 | mW |  |
| 工作环境温度 | Ta | 0～+70 | ℃ |  |
| 工作结温 |  | +150 | ℃ |  |
| 储藏温度 |  | -55～+150 | ℃ |  |

推荐使用条件

电源电压      -------------------------------------------------  4.5～13.2V

工作环境温度　-------------------------------------------------　0～70℃

工作频率　    -------------------------------------------------  30K～250KHz

直流/交流特性

| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 |
| AVDD |  | 4.0 |  | 13.2 | V |
| PVDD |  | 4.0 |  | 13.2 | V |
| 静态电流 | 12V工作电压，Ta=25℃ |  | 2 |  | mA |
| 基准电压 |
| 输出电压 | 测量Pin5 | 1.2125 | 1.25 | 1.2875 | V |
| 线性范围 | VDD=4.5～13.2V |  | 2 | 20 | mV |
| 低压保护 |
| 阈值电压 | Ta=25℃ 备注4 | 3.8 | 4 | 4.2 | V |
| 误差量 |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | V |
| 锯齿波发生器和灯的振荡频率 |
| 工作频率 | 备注2 | 50 |  | 250 | KHz |
| 波峰 | 备注2 |  | 2.25 |  | V |
| 波谷 |  |  | 0.75 |  | V |
| 误差放大器 |
| 输入电压 | 备注3 | 0.1 |  | 3 | V |
| 开环增益 |  | 60 | 80 |  | Db |
| 单位增益带宽 |  | 1 | 1.5 |  | MHz |
| 软启动和开灯保护使能功能 |
| 输出电流 | VDD=12V,Ta=25℃ |  | 62.5/RRTDLY |  | mA |
| 开灯电压 |  |  | 2.5 |  | V |

| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开灯保护功能 |
| OLP检测阈值电压 | VDD=12V，Ta=25℃ 备注3 | 600 | mV |
| 误差量 |  |  | 20 |  | mV |
| 过压嵌位保护 |
| CLAMP检测阈值电压 | VDD=12V，Ta=25℃ |  | 2.0 |  | V |
| 误差量 |  |  | 20 |  | mV |
| INN驱动电流 |  |  | 180 |  | uA |
| 开关机功能 |
| EA阈值电压 | VDD=12V，Ta=25℃ |  | 1.4 |  | V |
| 内部下拉电阻 |  |  | 80K |  | Ω |
| 亮度控制电路和PWM振荡器 |
| 三角波波峰 | VDD=12V，Ta=25℃ |  | 2.0 |  | V |
| 三角波波谷 |  |  | 0.5 |  | V |
| PWM频率范围 |  | 10 |  | 100K | Hz |
| 100％调暗时，Pin17电压 |  |  | 0.5 | V |
| 0％调暗时，Pin17电压 | 2 |  |  | V |
| Pin15高电位时，等效上拉电阻 |  | 200 |  | Ω |
| Pin17电压大于2V时，Pin15状态 |  | 悬浮 |  |  |
| 输出特性 |
| CMOS输出阻抗 | 备注3、备注4 |  | 50 |  | Ω |
| 上升时间 | VDD=5V，1000pF 备注3、备注4 |  | 110 |  | ns |
| 下降时间 |  |  | 100 |  | ns |

备注1：在典型应用中，AVDD和PVDD必须为相同的电压值；

备注2：灯的工作频率，是锯齿波频率的一半；

备注3：仅是模拟仿真结果，并非100%测试的结果；

备注4：在关闭状态时，输出驱动电压为VDD。

应用电路

封装

| Symbol | Dimensions In Millimeters | Dimensions In Inches |
| --- | --- | --- |
|  | Min | Max | Min | Max |
| A |  | 1.450 |  | 0.057 |
| A1 | 0.050 | 0.200 | 0.002 | 0.008 |
| A2 | 1.150 | 1.250 | 0.045 | 0.049 |
| b | 0.200 | 0.310 | 0.008 | 0.013 |
| c | 0.090 | 0.200 | 0.004 | 0.008 |
| D | 6.300 | 6.700 | 0.248 | 0.264 |
| E | 4.300 | 4.500 | 0.169 | 0.177 |
| E1 | 6.200 | 6.600 | 0.244 | 0.260 |
| e | 0.65BSC | 0.026BSC |
| L | 0.450 | 0.750 | 0.018 | 0.030 |
| Θ | 0º | 8º | 0º | 8º |

SHENZHEN VAI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Room 312-313, Investment Base, NO.2 KeFa Road, Hi-tech Industrial Park, Nanshan District, ShenZhen 518057 P.R.C.

Tel: +86-755-26532000

Fax: +86-755-26532343

# Text boxes

Copyright © 2004 by VAI TECHNOLOGIES CO., LTD.

The information appearing in this Data Sheet is believed to be accurate at the time of publication. However, VAI assumes no responsibility arising from the use of the specifications described. The applications mentioned herein are used solely for the purpose of illustration and VAI makes no warranty or representation that such applications will be suitable without further modification, nor recommends the use of its products for application that may present a risk to human life due to malfunction or otherwise. VAI’s products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems. VAI reserves the right to alter its products without prior notification. For the most up-to-date information, please visit our web site at http://www.vaitech.com.cn.