电容的基础知识

常用电容按介质区分有纸介电容、油浸纸介电容、金属化纸介电容、云母电容、薄膜电容、陶瓷电容、电解电容等。 图1 电容的外形 表1 常用电容的结构和特点 电容种类 电 容 结 构 和 特 点 纸介电容 用两片金属箔做电极，夹在极薄的电容纸中，卷成圆柱形或者扁柱形芯子，然后密封在金属壳或者绝缘材料（如火漆、陶瓷、玻璃釉等）壳中制成。它的特点是体积较小，容量可以做得较大。但是有固有电感和损耗都比较大，用于低频比较合适。 云母电容 用金属箔或者在云母片上喷涂银层做电极板，极板和云母一层一层叠合后，再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。它的特点是介质损耗小，绝缘电阻大、温度系数小，适宜用于高频电路。 陶瓷电容 用陶瓷做介质，在陶瓷基体两面喷涂银层，然后烧成银质薄膜做极板制成。它的特点是体积小，耐热性好、损耗小、绝缘电阻高，但容量小，适宜用于高频电路。 铁电陶瓷电容容量较大，但是损耗和温度系数较大，适宜用于低频电路。 薄膜电容 结构和纸介电容相同，介质是涤纶或者聚苯乙烯。涤纶薄膜电容，介电常数较高，体积小，容量大，稳定性较好，适宜做旁路电容。 聚苯乙烯薄膜电容，介质损耗小，绝缘电阻高，但是温度系数大，可用于高频电路。 金属化纸介电容 结构和纸介电容基本相同。它是在电容器纸上覆上一层金属膜来代替金属箔，体积小，容量较大，一般用在低频电路中。 油浸纸介电容 它是把纸介电容浸在经过特别处理的油里，能增强它的耐压。它的特点是电容量大、耐压高，但是体积较大。 铝电解电容 它是由铝圆筒做负极，里面装有液体电解质，插入一片弯曲的铝带做正极制成。还需要经过直流电压处理，使正极片上形成一层氧化膜做介质。它的特点是容量大，但是漏电大，稳定性差，有正负极性，适宜用于电源滤波或者低频电路中。使用的时候，正负极不要接反。 钽、铌电解电容 它用金属钽或者铌做正极，用稀硫酸等配液做负极，用钽或铌表面生成的氧化膜做介质制成。它的特点是体积小、容量大、性能稳定、寿命长、绝缘电阻大、温度特性好。用在要求较高的设备中。 半可变电容 也叫做微调电容。它是由两片或者两组小型金属弹片，中间夹着介质制成。调节的时候改变两片之间的距离或者面积。它的介质有空气、陶瓷、云母、薄膜等。 可变电容 它由一组定片和一组动片组成，它的容量随着动片的转动可以连续改变。把两组可变电容装在一起同轴转动，叫做双连。可变电容的介质有空气和聚苯乙烯两种。空气介质可变电容体积大，损耗小，多用在电子管收音机中。聚苯乙烯介质可变电容做成密封式的，体积小，多用在晶体管收音机中。 电容器上标有的电容数是电容器的标称容量。电容器的标称容量和它的实际容量会有误差。常用固定电容允许误差的等级见表2。常用固定电容的标称容量系列见表3。 表2 常用固定电容允许误差的等级 允许误差 ±2% ±5% ±10% ±20% (+20% -30%) (+50% -20%) (+100%-10%) 级别 02 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 表3 常用固定电容的标称容量系列 电容类别 允许误差 容量范围 标 称 容 量 系 列 纸介电容、金属化纸介电容、纸膜复合介质电容、低频（有极性）有机薄膜介质电容 ±5% ±10% ±20% 100pF~1uF 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 1uF~100uF 1 2 4 6 8 10 15 20 30 50 60 80 100 高频（无极性）有机薄膜介质电容、瓷介电容、玻璃釉电容、云母电容 ±5% 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1 ±10% 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2 ±20% 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 铝、钽、铌、钛电解电容 ±10% ±20% +50/-20% +100/-10% 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 (容量单位uF) 电容长期可靠地工作，它能承受的最大直流电压，就是电容的耐压，也叫做电容的直流工作电压。如果在交流电路中，要注意所加的交流电压最大值不能超过电容的直流工作电压值。 表4是常用固定电容直流工作电压系列。有*的数值，只限电解电容用。 表4 常用固定电容的直流电压系列 1.6 4 6.3 10 16 25 32* 40 50 63 100 125* 160 250 300* 400 450* 500 630 1000 由于电容两极之间的介质不是绝对的绝缘体，它的电阻不是无限大，而是一个有限的数值，一般在1000兆欧以上。电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻，或者叫做漏电电阻。漏电电阻越小，漏电越严重。电容漏电会引起能量损耗，这种损耗不仅影响电容的寿命，而且会影响电路的工作。因此，漏电电阻越大越好。 电容的种类也很多，为了区别开来，也常用几个拉丁字母来表示电容的类别，如图2所示。第一个字母C表示电容，第二个字母表示介质材料，第三个字母以后表示形状、结构等。上面的是小型纸介电容，下面的是立式矩开密封纸介电容。表5列出电容的类别和符号。表6是常用电容的几项特性。 图2 表5 电容的类别和符号 顺 序 类 别 名 称 简 称 称 号 第一个字母 主 称 电容器 容 C 第二个字母 介质材料 纸 介 电 解 云 母 高频瓷介 低频瓷介 金属化纸介 聚苯乙烯等有机薄膜 涤纶等有机薄膜 纸 电 云 瓷 Z D Y C T J B L 第三个字母以后 形 状 筒 形 管 状 立式矩形 圆片形 筒 管 立 圆 T G L Y 结 构 密 封 密 M 大 小 小 型 小 X 表6 常用电容的几项特性 电容种类 容量范围 直流工作电压 （V） 运用频率 （MHz） 准确度 漏电电阻 （M&Omega;） 中小型纸介电容 470pF~0.22uF 63~630 8以下 Ⅰ~Ⅲ >5000 金属壳密封纸介电容 0.01uF~10uF 250~1600 直流， 脉动直流 Ⅰ~Ⅲ >1000~5000 中、小型金属化纸介电容 0.01uF~0.22uF 160、250、400 8以下 Ⅰ~Ⅲ >2000 金属壳密封金属化纸介电容 0.22uF~30uF 160~1600 直流， 脉动电流 Ⅰ~Ⅲ >30~5000 薄膜电容 3pF~0.1uF 63~500 高频、低频 Ⅰ~Ⅲ >10000 云母电容 10pF~0.51uF 100~7000 75~250以下 02~Ⅲ >10000 瓷介电容 1pF~0.1uF 63~630 低频、高频 50~3000以下 02~Ⅲ >10000 铝电解电容 1uF~10000uF 4~500 直流， 脉动直流 ⅣⅤ 钽、铌电解电容 0.47uF~1000uF 6.3~160 直流， 脉动直流 ⅢⅣ 瓷介微调电容 2/7pF~7/25pF 250~500 高频 >1000~10000 可变电容 最小>7pF 最大<1100pF 100以上 低频，高频 >500