智能逆变器基本规格：

- 额定输入电压范围：11.0-15.5VDC

- 最大输入电压范围： 0-20.0VDC

- 输出电压:	120-130VAC    在空载及13VDC输入

115-125VAC    在半载及13VDC输入

110-120VAC    在半载及13VDC输入

105-125VAC    在满载及11.0-15.5VDC输入

- 额定负载: 350W

- 输出频率: 58-62HZ

- 空耗电流(输入): ≤0.4A      在空载及13VDC输入

- 点动开关:

A.长按开关1~3秒       开启或关断逆变器

B.点动(0.5秒)按开关   显示输入电压或输出功率

- 数码显示:

3位8段数码管显示输入电压或输出功率,显示内容由开关转换,

- 风扇:

当负载≥60W时,风扇开始工作.

- 蜂鸣器:

1>当输入电压V2<9.5V时  开始鸣叫  间断性鸣叫

2>当输入电压V2<9.0V时  长鸣或不鸣叫

3>当输入电压11.0V<V2  不鸣叫

4>当输入电压9.5V≤V2≤11.0V时 ，保持原状

- 保护功能:

A. 	输入欠压关断保护

B. 	输入过压关断保护

C．	过热保护

D.	过载保护

E. 	短路保护