| 名 称 | USB28+28电线规格卡 | 文 件 编 号 | I-USB-28 | 版 次 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 制 定 日 期 | 2002-03-12 | 修订日期 |  |
| 项 目 | 标准要求及检测条件 | 28AWG×1P | 28AWG×2C |
| 导 体 | 构 造 N/mm | Universal Serial Bus 2.0 UL444,UL13,UL1581 | 7/0.127 | 7/0.127 |
|  | 单根线径公差 mm |  | ±0.003 | ±0.003 |
|  | 最大电阻 20℃ Ω/km |  | 223.0 | 223.0 |
|  | 绞 距 mm |  | 8↓ | 11↓ |
|  | 绞合外径 mm |  | 0.38 | 0.38 |
|  | 最小伸长率 % |  | 15 |
| 绝 缘 | 材料型号 | Universal Serial Bus 2.0 | HD-PE | SR-PVC |
|  | 最小平均厚度 mm |  | ---- | 0.23 |
|  | 最小任意一点厚度 mm |  | 0.05 | 0.18 |
|  | 完成外径/公差 mm |  | 0.70±0.01 | 0.90±0.03 |
|  | 火花测试 kv |  | 1.5 | 3.0 |
|  | 颜 色 |  | GREEN，WHITE | RED，BLACK |
| 对 绞 | 对绞节距 mm |  | 60－70 | ----- |
|  | 外 径 mm |  | 1.40 | ----- |
| 集 合 | AL-MYLAR mm |  | 0.025×12~14 mm 产品结构示图 |
|  | 地 線 N/mm |  | 7/0.127 |
|  | 填 充 |  | 填充PE条 |
|  | 绞合外径 mm |  | 2.52 |
| 隔 离 | 编织结构 N/n/mm |  | 16/4/0.12 |
|  | 外 径 mm |  | 3.00 |
| 外 被 | 材料型号 |  | PVC |
|  | 最小平均厚度 mm |  | ――― |
|  | 最小任意一点厚度 mm |  | ――― |
|  | 完成外径公差 mm |  | 4.20±0.10 |
| 外被 老化 前 | 伸 長 率 % | (UL 1581) | >100 |
|  | 抗張強度 Kgf/m㎡ |  | >1.05 |
| 外被老化 後 | 伸 長 率 % | 100±2℃×240h (UL 1581) | >=50%老化前 |
|  | 抗張強度 MN/㎡ |  | >=80%老化前 |
| 額定溫度 ℃ | USB2.0 | 75 |
| 額定電壓U0/U V | USB2.0 | 30 |
| 热冲击试验 | 121±1℃×1h | 不开裂 |
| 冷弯试验 | -20±1℃×1h | 不开裂 |
| 热压变形试验 | 121±1℃×1h | <=50% |
| 特性阻抗测试 | TDR | 90±13.5Ω（AT 0.064~400MHZ） |
| 延时 ns/m | HP | 5.2(MAX) |
| 延时差 ps/m | HP | 100(MAX) |
| 衰减试验 dB/cable | HP | f(MHz) Attenuation f(MHz) Attenuation |
|  |  | 0.064 <=0.08 0.256 <=0.11 |
|  |  | 0.512 <=0.13 0.772 <=0.15 |
|  |  | 1.000 <=0.20 4.000 <=0.39 |
|  |  | 8.000 <=0.57 12.00 <=0.67 |
|  |  | 24.00 <=0.95 48.00 <=1.35 |
|  |  | 96.00 <=1.9 200.0 <=3.20 |
|  |  | 400.0 <=5.8 |
| 阻燃试验 | CM | OK |
| 参考标准 | Universal Serial Bus 2.0,UL444,UL13,UL1581 |
| 产品认证 | UL |
| 用途 | 电脑及采用USB接口的电器连接线。 |
| 印 字 | EXXXXXX (UL) CM 28AWG/1P+28AWG/2C 75C--- USB SHIELDED HIGH-SPEED USB2.0 |