| 第三篇 可靠性设计（二） |  |
| --- | --- |
|  |  | 窗体顶端 |
| 二、 确定可靠性特征量及指标 系统的可靠性特征量应根据系统的工况、人们对系统要求的重点选取。对于连续工作的系统，自然要求在工作期间不出故障，要求的重点是系统无故障连续工作的时间，这样的系统其可靠性特征量宜选取MTBF。对于断续工作的系统，人们关心的重点是系统在到达断续时刻的可靠程度，因而其可靠性特征量应选取双重指标可靠度R（t）。对于连续生产的工业过程控制系统，一旦出故障，其停机时间将直接影响用户的经济效益，人们更关心的是系统停机时间的长短，故其可靠性特征量应选取平均维修时间MTTR或可用度A。 产品可靠性特征量一般选用平均无故障工作时间MTBF。 可靠性指标的确定一般依据以下几个方面： 1． 调查和分析国内外市场上最受欢迎的同类产品的可靠性指标，作为新产品开发的可靠性目标值； 2． 考虑市场上竞争产品的现有可靠性指标，即考虑由于产品不可靠可能给制造者市场带来的损失； 3． 考虑产品的年利用率，即一年内用户可接受的故障次数； 4． 产品的可靠性指标应与制造厂所能承担产品的 保修费用率相一致； 5． 要考虑用户对使用产品的依赖程度，即产品的不可靠会给用户所带来的经济损失； 6． 考虑产品结构的复杂程度和技术要求，工厂现有的制造条件，参考现生产产品的可靠性指标，在一定的经济条件下，可能达到的最高可靠性水平； 7． 与使用安全有关的零部件应有足够高的可靠性指标要求； 8． 考虑达到可靠性指标所需时间及条件的限制，应当从用户需要和市场要求出发，要考虑用户对产品接受水平和价格的承受能力； 9． 根据总成或系统的复杂程度和对产品的重要度，将其可靠性指标要求分成若干个等级，等级越高，要求的可靠性越高。 三、 建立产品的可靠性数学模型 根据可靠性逻辑框图，建立可靠性数学模型。 串联系统可靠性数学模型为： 并联系统可靠性数学模型为 和联系统可靠性数学模型为： 式中：ki为和联支路的加权系数，且满足下式： 表决系统的可靠性数学模型为： 其它较复杂的系统的可靠性数学模型根据实际可靠性逻辑框图而定。 |  |  |
|  |  |  | 窗体底端 |