| 可靠性框图分析RBD | 1 主要功能 ： 可靠性框图是利用互相连接的方框来显示系统的失效逻辑，分析系统中每一个成分的失效率对系统的影响，以帮助评估系统的整体可靠性。RBD软件是一个功能较强的系统可靠性分析工具。该软件通过产生最小割集可以完成对大和复杂的可靠性框图（包括可靠性网络框图）的分析。 RBD软件可以完成重要度以及不可用度、不可靠度、故障数期望值等标准的系统和子系统可靠性参数的计算，并引导用户构造分析项目的数据库。数据库包括故障模型数据和可靠性框图，大的框图可以向低层次分解（该软件对分解层次数没有限制），低层次、框图间的导航非常便捷。 可靠性框图（RBD）模块不但能够计算系统和子系统的不可用度、不可靠度等参数，还能进行一系列的重要度计算，它能对能对旁联系统进行马尔可夫分析，也考虑了热、冷备份温储备系统对维修性队列的影响。程序允许用户在单个项目文件中包含故障模式数据和用于表示一个或多个系统的框图。大型的框图分割为许多子系统，而且子系统的层次级别数目是没有任何限制的，同一级别中包含的节点数目也是没有任何限制的，完全可以胜任任何复杂系统的分析要求。通过选择系统层次文件，可以非常方便的进入各子系统，也可以非常方便的在各子系统之间切换。 对大和复杂的框图，RBD软件应用了高效率的最小割集生成算法。对于包含备份情况的框图，该软件应用Markov方法进行分析。对于热、冷及温备系统都可以建模，并考虑了维修排队因素的影响。 RBD软件可以提供高质量的图表和内容全面的报告打印输出。自动绘图和分页功能可使用户较快地构造和打印大的可靠性框图。 可靠性框图的结构代表了系统中故障的逻辑作用关系，单个单元代表单个部件的故障或子系统的故障或是其它的对整个系统故障有影响的事件，对于子系统又可以用更低层次的框图来表达。可靠性框图的逻辑流程是始于框图左边的Input节点，终止于右边的output节点。依据系统的特性，在系统的输入节点和输出节点之间排列着一些串联或并联的单元。 可靠性框图还可以考虑共因故障的影响；可以用来描述表决系统和估算定量参数，可以提高数值积分计算的精度。 2 主要特点 ：  同一项目中能进行多系统分析  与别的可靠性分析项目相互转化  框图的自动排列对齐功能  用户自定义画面  可非常方便的拖曳框图到其它的应用程序  执行fussell-vesely、bimbaum、barlow-proschan重要度分析  屋事件（HOUSE EVENT）和全部的最小割集分析  使用高效的最小割集生成算法分析大而复杂的可靠性系统  构建和分析框图的全过程中进行循环逻辑检查  系统分析结果的层次化显示  用户定制报告，以图表或图形的方式预览或打印分析结果 |
| --- | --- |