華碩電腦		□指示		□報告		□連絡

| 收文單位：左列各單位 | 發文字號： MT-8-2-0037 |
| --- | --- |
| 發文單位：製造處技術中心 | 發文日期： 88.7.12 |
| 事 由： PCB Layout Rule Rev1.70 |

-------料號------------------品名規格------------------供應商--------

ALL Mother Boards, ALL CARDS, ALL CD-ROM BOARDS, ALL DVD BORADS, ALL SERVERS (for R&D1, R&D2, R&D4, R&D5, R&D6)

- 問題描述(PROBLEM DESCRIPTION)

為確保產品之製造性, R&D在設計階段必須遵循Layout相關規範, 以利製造單位能順利生產, 確保產品良率, 降低因設計而重工之浪費.

“PCB Layout Rule” Rev1.60 (發文字號： MT-8-2-0029)發文後, 尚有訂定不足之處, 經補充修正成“PCB Layout Rule” Rev1.70.

PCB Layout Rule Rev1.70, 規範內容如附件所示, 其中分為:

- ”PCB LAYOUT 基本規範”:為R&D Layout時必須遵守的事項, 否則SMT,DIP,裁板時無法生產.

- “錫偷LAYOUT RULE建議規範”: 加適合的錫偷可降低短路及錫球.

- “PCB LAYOUT 建議規範”:為製造單位為提高量產良率,建議R&D在design階段即加入PCB Layout.

- ”零件選用建議規範”: Connector零件在未來應用逐漸廣泛, 又是SMT生產時是偏移及置件不良的主因,故製造希望R&D及採購在購買異形零件時能顧慮製造的需求, 提高自動置件的比例.

- “零件包裝建議規範”:,零件taping包裝時, taping的公差尺寸規範,以降低拋料率.

(負責人： 林士棠.   完成日期： 88.7.12

| 傳閱單位 | TO | CC | 簽 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 製造處 |  |  |  |
| 技術中心 | ( |  |  |
| 工程中心 | ( |  |  |
| 專案室 | ( |  |  |
| 資材中心 | ( |  |  |
| 採購課 | ( |  |  |
| 物管課 | ( |  |  |
| 機構部 | ( |  |  |
| 台北廠 |  |  |  |
| SMT | ( |  |  |
| DIP | ( |  |  |
| IQC | ( |  |  |
| 龜山廠 |  |  |  |
| SMT | ( |  |  |
| DIP | ( |  |  |
| IQC | ( |  |  |
| 蘆竹廠 |  |  |  |
| SMT | ( |  |  |
| DIP | ( |  |  |
| 南崁廠 |  |  |  |
| DIP | ( |  |  |
| 研發處 |  |  |  |
| 研一部 | ( |  |  |
| 研二部 | ( |  |  |
| 研二部(LAYOUT) | ( |  |  |
| 研四部 | ( |  |  |
| 研五部 | ( |  |  |
| 研六部 | ( |  |  |
| 品保中心 | ( |  |  |

|  | PCB LAYOUT 基本規範 |
| --- | --- |

| 項次 | 項目 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一般PCB過板方向定義： PCB在SMT生產方向為短邊過迴焊爐(Reflow), PCB長邊為SMT輸送帶夾持邊. PCB在DIP生產方向為I/O Port朝前過波焊爐(Wave Solder), PCB與I/O垂直的兩邊為DIP輸送帶夾持邊. |  |
| 1.1 | 金手指過板方向定義： SMT: 金手指邊與SMT輸送帶夾持邊垂直. DIP: 金手指邊與DIP輸送帶夾持邊一致. |  |
| 2 | SMD零件文字框外緣距SMT輸送帶夾持邊L1需≧150 mil. SMD及DIP零件文字框外緣距板邊L2需≧100 mil. |  |
| 3 | PCB I/O port 板邊的螺絲孔(精靈孔)PAD至PCB板邊, 不得有SMD或DIP零件(如右圖黃色區). |  |

|  | PCB LAYOUT 基本規範 |
| --- | --- |

| 項次 | 項目 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 光學點Layout位置參照附件一. |  |
| 5 | 所有零件文字框內緣須距”零件最大本體的最外緣或PAD最外緣”≧10 mil; 亦即雙邊≧20 mil. | 零件公差: L +a/-b ( Lmax=L+a, Lmin=L-b W +c/-d ( Wmax=W+c, Wmin=W-d (文字框Layout: 長≧Lmax+20, 寬≧Wmax+20 |
| 5.1 | 若”零件最大本體的最外緣與PAD最外緣”外形比例不符合,則零件文字框依兩者最大值而變化. |  |
| 6 | 所有零件皆須有文字框, 其文字框外緣不可互相接觸、重疊. | OK NG |
| 6.1 | 文字框線寬≧6 mil. |  |
| 7 | SMD零件極性標示: QFP: 以第一pin缺角表示.(圖a) SOIC: 以三角框表示. (圖b) 鉭質電容: 以粗線標示在文字框的極性端. (圖c) | (a) (b) (c) |
| 7.1 | 零件標示極性後文字框外緣不可互相接觸、重疊. |  |
| 7.2 | 用來標示極性的文字框線寬≧12 mil. |  |

|  | PCB LAYOUT 基本規範 |
| --- | --- |

| 項次 | 項目 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 8 | V-Cut或郵票孔須距正上方平行板邊的積層堆疊的Chip C, Chip L零件文字框外緣L≧80 mil. |  |
| 9 | V-Cut或郵票孔須距正上方垂直板邊的積層堆疊的 Chip C, Chip L零件文字框外緣L≧200 mil. |  |
| 10 | V-Cut或郵票孔須距左右方平行板邊的積層堆疊的 Chip C, Chip L零件文字框外緣L≧140 mil. |  |
| 11 | V-Cut或郵票孔須距左右方垂直板邊的積層堆疊的 Chip C, Chip L零件文字框外緣L≧180 mil. |  |
| 12 | 郵票孔與周圍突出板邊零件的文字框須距離 L≧40 mil. |  |

|  | PCB LAYOUT 基本規範 |
| --- | --- |

| 項次 | 項目 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 本體厚度跨越PCB的零件,其跨越部份的V-CUT必須挖空. | 俯視圖 側視圖 |
| 14 | 所有PCB廠郵票孔及V-CUT的機構圖必須一致. |  |
| 15 | PCB之某一長邊上需有兩個TOOLING HOLES, 其中心距PCB板邊需等於(X,Y)=(200, 200) mil﹐Tooling hole 完成孔直徑為160 +4/-0 mil. |  |
| 16 | (1) Pitch = 50 mil的BGA PAD LAYOUT: BGA PAD直徑 = 20 mil BGA PAD的綠漆直徑 = 26 mil (2) Pitch = 40 mil的BGA PAD LAYOUT: BGA PAD直徑 = 16 mil BGA PAD的綠漆直徑 = 22 mil |  |
| 17 | BGA文字框外緣標示W = 30 mil寬度的實心框, 以利維修時對位置件. BGA極性以三角形實心框標示. | BGA實體 PCB LAYOUT |

|  | PCB LAYOUT 基本規範 |
| --- | --- |

| 項次 | 項目 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 18 | 各類金手指長度及附近之Via Hole Layout Rule: Cards 底部需距金手指頂部距離為Y; 金手指頂部綠漆可覆蓋寬度≦W; Via Hole落在金手指頂部L內必須蓋綠漆, 並不能有錫珠殘留在此區域的Via Hole內. AGP / NLX / SLOT 1轉接卡的零件面: L=600, W=20, Y=284 AGP / NLX / SLOT 1轉接卡的錫面: L=200, W=20, Y=284 PCI的零件面: L=600, W=20, Y=260 PCI的錫面: L=200, W=20, Y=260 | AGP / NLX PCI / SLOT 1轉接卡 |
| 19 | 多聯板標示白點: 聯板為雙面板, 在V-cut 正面及背面各標示一個φ100mil的白點. 聯板為單面板, 在V-cut 零件面標示一個φ100mil的白點. 所有PCB廠白點標示的位置皆一致. |  |

|  | 錫偷 LAYOUT RULE 建議規範 |
| --- | --- |

| 項次 | 項目 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Short Body 型的VGA 15 Pin的最後一排零件腳在LAYOUT時須在錫面LAY錫偷. Ps: DIP過板方向為I/O Port朝前. |  |
| 2 | Socket 7 及Socket 370的角落朝後的位置在LAYOUT時須在錫面LAY錫偷. |  |
| 3 | 其餘零件在台北工廠SAMPLE RUN或ENG RUN時會標出易短路的Pin位置, R&D 改版時請加入錫偷. |  |
| 4 | 若零件長方向與過板方向垂直, 則錫偷的位置及尺寸如右圖: |  |
| 4.1 | X=1.3~1.8, Y=1.3~1.7皆可有助於提升良率. X=1.8且Y=1.5為最佳組合. 板長1/4長度的中央區域,且P1或P2有一個≦48mil, 為最須LAY錫偷的位置.(如圖a) 若無法LAY連續長條的錫偷,則Pin與Pin的中心點必須LAY滿錫偷. (如圖b) | 圖a 圖b |

|  | PCB LAYOUT 建議規範 |
| --- | --- |

| 項次 | 項目 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排針長邊Layout方向與PCI長邊平行. |  |
| 2 | 錫面測試點的邊緣距過板前方的大銅箔距離d須≧60 mil. |  |
| 3 | Leadless (無延伸腳的) SMD零件PCB PAD Layout Rule: (單位: mil) (Equation 1) | 零件側視圖 零件底部圖 PCB PAD LAYOUT L:端電極的長度 W: 端電極的寬度 H:端電極的高度,其公差H+a/-b, Hmax=H+a |
| 3.1 | 若此零件有多種sources, 則選用所用sources最大的值max()代入(Equation 1)的. |  |
| 3.2 | 若此零件各種sources間尺寸差異太大,大小 PADs之間以綠漆分開(較佳選擇), 綠漆寬度W須≧10 mil. 或Layout成本壘板型式. | 或 |
| 4 | 未覆蓋SOLDER MASK 的PTH孔或 VIA HOLE邊緣須與SMD PAD邊緣距離 L ≧12 mil. |  |

|  | PCB LAYOUT 建議規範 |
| --- | --- |

| 項次 | 項目 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 有延伸腳的零件PCB PAD Layout Rule: (單位: mil) (Equation 2) Ps: Z為零件腳的寬度 | 零件側視圖 PCB PAD LAYOUT D: 零件中心至lead端點的距離 W: lead 會與pad接觸的長度 |
| 5.1 | 若此零件有多種sources,則選用所用sources最大的值max()代入(Equation 2)的. |  |
| 6 | DIP零件鑽孔大小 Layout Rule: 若 若 ps: Lc為零件腳截面的長度, Wc為零件腳截面的寬度, ψDrill為PCB完成孔直徑. | 零件腳截面圖 PCB鑽孔圖 |
| 7 | 線圈的PAD及零件文字框LAYOUT尺寸如右圖: | ψDrill /ψPAD = 80/120 mil ψ文字框 = 734 mil d = 620 mil |
| 8 | SOCKET 7及SOCKET 370的搖桿長方向與PCI平行. | 或 |

|  | PCB LAYOUT 建議規範 |
| --- | --- |

| 項次 | 項目 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | SOCKET 7及SOCKET 370的擺設位置請勿擺在PCB中央1/4板長的區域. |  |
| 9 | Through Hole零件的與接大銅箔時, 須： 錫面：PTH可與鄰近大銅箔相接. 零件面及內層線路: 法一：Thermal Relief型式, PTH與其餘大銅箔不可完全相接, 需用PCB基材隔開. 法二：過錫爐前方(PTH中心點的前180度)的大銅箔可與PTH直接相接; 過錫爐後方(PTH中心點的後180度)的大銅箔則不可與PTH直接相接, 需間隔W ≧ 60 mil. |  |
| 10 | PCB零件面上須印刷白色文字框, 此白框可擺在任何位置, 但不可被零件置件後壓住, 其白框長L*寬W = 1654 *276 mil; 此文字框乃為Shop Flow貼條碼, 以利電腦化管理. |  |

|  | PCB LAYOUT 建議規範 |
| --- | --- |

| 項次 | 項目 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 若同一片板子有兩種機種名稱, 但其LAYOUT皆相同, 為避免SMT生產時混板, 須在某一角落的光學點, 用不同的噴錫樣式辨別. 例如： OEM客戶: 用圓形噴錫(直徑= 40 mil)光學點. ASUS: 用正方形噴錫(長*寬 = 25*25 mil)光學點. Ps: 由於R&D在LAYOUT時不知道哪些機種會有不同名稱, 故製造單位在生產時幫忙check, 反應時填寫技術中心制訂的”修改建議”表格, pass給技術中心, 由技術中心跟LAYOUT溝通修改. OEM機種光學點修改必須經過業務同意. |  |
| 12 | 多聯板CAD檔排列順序: 單版排列編號採取逆時針方向, 並將第零片放置在左下角(由左而右, 由下而上). 白點標示固在離第零片較遠的板邊上. | Case 1: 左右二聯板 Case 2: 上下二聯板 Case 3: 四聯板(1) Case 4: 四聯板(2) Case 5: 多聯板 |

|  | PCB LAYOUT 建議規範 |
| --- | --- |

| 項次 | 項目 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 大顆BGA(長*寬=35*35 mm)加Heat Sink後, 附耳文字框寬W=274 mil, 附耳文字框長度L=2606 mil, 附耳底部零件限高H須≦50 mil. | 附耳文字框 |

|  | 零件選用 建議規範 |
| --- | --- |

| 項次 | 項目 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 過SMT的異形零件, 其塑膠材質的熱變形溫度(Td)須≧240℃, 或其塑膠能承受Resistance to Soldering Heat 在240℃, 10秒鐘而不變形, 塑膠材質如全部LCP、 PPS, 及部份PCT、 PA6T. 但Nylon46及Nylon66含水率太高，不適合SMT reflow. |  |
| 2 | 異形零件的欲焊接的lead 或tail, 其材質最外層須電鍍錫鉛合金, 或金等焊錫性較佳的電鍍層. |  |
| 3 | 零件的Shielding Plate不可選用鍍全錫. |  |
| 4 | SMD零件的包裝須為TAPE & REEL, 或硬TRAY盤包裝, 或Tube包裝, 以TAPE & REEL為最佳選擇, 包裝規範請參閱”零件包裝建議規範”. |  |
| 4.1 | 若零件有極性, 採購時確認零件在TAPE & REEL包裝, 或硬TRAY盤包裝, 或Tube包裝內的極性位置固定在同一方位 ; 並且不因採購時間點不同而購買到極性位置與以往不同方位的零件, 請參閱”零件包裝建議規範”. |  |
| 4.2 | DIP零件的包裝須為硬TRAY盤包裝, 或Tube包裝. |  |
| 5 | SMD TYPE的Connectors,其所有零件腳的平面度須≦5 mil. SMD TYPE的Connectors,其所有零件腳與METAL DOWN (例如SODIMM的兩個METAL DOWN)的綜合平面度須≦6 mil. |  |
| 6 | SMD TYPE的Connectors,其零件塑膠頂部與零件腳構成的平面之間的平行度須≦10 mil. |  |
| 7 | Connector 置於平面後重量須平均分佈, 不可單邊傾斜. |  |

|  | 零件選用 建議規範 |
| --- | --- |

| 項次 | 項目 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 8 | SMD TYPE的Connectors,其零件塑膠頂部正中央須有一平坦區域W*L(例如貼MYLAR膠帶)以利置件機吸取.，其面積建議如下(單位mil)： (1) Y<200且X<800：平坦區域面積W*L≧72*72 (2) Y<200且X≧800：平坦區域面積W*L≧120*120 (3) 200≦Y<400：平坦區域面積W*L≧120*120 (4) Y≧400：平坦區域面積W*L≧240*240 因零件種類繁多，若有特殊零件無法適用者，請與技術中心聯絡商談。 |  |
| 9 | 所有SMD Connectors須有定位及兩個防呆Post(PTH or Non-PTH皆可). |  |
| 10 | PCB無防呆孔但Connector卻有極性要求, 其插入的DIP Connectors 須有一個定位防呆Post, 以防插件極反. |  |
| 11 | Leaded 零件的零件腳左右偏移的位置度必須≦6 mil; 亦即左右偏移中心線各允許3mil. |  |
| 12 | 若SMD Connector有極性, 則在Connector本體頂部標示極性. |  |

|  | 零件包裝 建議規範 |
| --- | --- |

| 項次 | 項目 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Taping包裝尺寸rule(單位mil): 零件公差: ( 包裝 | Case 1: Case 2: |

附件一: 光學點Layout位置

- Index B光學點距板邊位置必要大於

- Index N光學點距板邊位置必要大於

- 不管新、舊機種, 對角線必須各有一個光學點, 其距離愈長愈好.

- 不管新、舊機種, 其對角線之光學點位置必須不對稱.

- 當機種變更版本時, 其對角線之一個或二個光學點位置必須挪動, 其間距(ai ’, bI’)與前一版本(ai , bi)必須 | ai-ai’ | ≧200 mil 或 | bi-bi’ | ≧200 mil;  但若改版幅度不大時, 可在對角線光學點的其中一個旁標示直徑100mil的白點, 白點位置隨版本變化而改變, 以利辨別.

# Text boxes

H

W

大PAD

小PAD

綠漆

Hole

PAD

PCB長邊

BGA PAD

金手指

DIP過板方向

零件腳/ Metal Down

PCB PAD

文字框

PCI

L2

V-CUT

L2

短

邊

SMT過板方向

b1

a1

| a1 - a2 | ≧200 mil或

| b1 - b2 | ≧200 mil

a2

b2

銅框

SMT進板方向

PCB短邊

PCB長邊

≧200 mil

≧200 mil

PAD

錫偷

過板方向

P1

Y*P1

L1

P2

P2

SMT進板方向

≧200 mil

≧90 mil

PCB短邊

PCB

V-CUT

零件

VIA Hole

過板方向

VGA

錫偷

過板方向

長邊

輸送帶

I/O

PCB長邊

銅TRACE在綠漆下

綠漆

### HEWLET PACKARD

### ASUS

w

L

Wp

Lp

Lc

Wp

Lp

Lc

Wc

ΔH

Taping膠帶

極性包裝方向一致

V-Cut

L

極性標示

文字框

A

6

郵票孔

-A-

防呆Post

L

DIP零件腳

MYLAR

L

W

Y

X

-A-

A

10

文字框

文字框

V-Cut

L

文字框

郵票孔

文字框

L

DIP過板方向

金手指

PCI

L

## NG

# OK

1/4L

搖桿長方向

PCI

搖桿長方向

W

D

零件本體

Lead腳

X

S

Y

W

Z

L

端電極

零件本體

H

L

W

P

L

R

X

L2

ψ

L2

SMD零件腳

1/4L

### L

過板方向

錫面

或

錫面

錫偷

L

INTEL

BGA

L

Y

VIA

d

測試點

基材

大銅箔

W

錫面

測試點

SMT過板方向

L

C2-2

2

C2-3

V-Cut

φ100mil白點標示

DIP過板方向

PCI

排針

內部傳閱收文單位

主    辦

經  副理

發文單位

d

文字框

X*ψPad

ψDrill

Lc

Wc

輸送帶

L

W

L

25

3

C2-1

25

法一：零件面及內層

### L

W

文字框

郵票孔

L

文字框

L

PCB短邊

X

Y

錫面

法二：零件面及內層

DIP過板方向

PAD

綠漆

銅箔

W

基材

### Y

### Y

### L

W

文字框

L

PCB 基材

L

V-Cut

文字框

L

郵票孔

1

C2

0

4

3

2

1

0

C2-2

2

C2-3

3

C2-1

1

C2

0

1

C2-1

0

C2

C2-1

1

C2

0