| xxxxxxxxxxxxxxxxxx 作業指導書 Work Instruction | 編號Ref NO | FX-PSIE-WI-BRAUN-015 | Page: 1 of 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 現時變更版次 Current Revision |  | 發行 Issued | 确认 Checked | 批准Approved |
|  | 0 | 簽名Signature |  |  |  |
|  |  | 日期Date |  |  |  |
| 型號Model | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 工序名称Process | 煲机 |
| 原材料Material | 1、待煲机成品 |
| 設備,工具,儀器 Equipment, Tooling, Devices | 煲机架//胶盆/手推车 |
| 作業條件Condition | 日常条件 |
| 作業內容Operating Content |
| 一、工作前，准备好生产时所需的工具和物料整齐摆放在规定的位置，正确佩戴好防静电手带。 二、操作步骤： 关闭煲机架电源，将成品拿到煲机架上，一一用煲机架上的电源线连接上待煲机的成品，再将插好电源的 成品机的输出端插入煲机架上的负载插孔，打开煲机架电源，观察负载插孔上方的指示灯是否亮起，如果指示 灯没亮，则表示成品机无输出或者插座接触不良，则需重新将成品机的各接触点插好。 确认成品机插好在煲机架上后，让煲机架煲机。 煲机條件﹕ 輸入電壓﹕220 Vac/50Hz 煲机時間﹕10+3Min 溫度測量﹕<=45℃ 成品机煲完机后，将已煲完机的好品从煲机架上拆掉煲机连接线，将好品收集到工作台上，收集在贴有相应 标签的胶盆里交下一工序。如发现煲机指示灯熄灭，则表示此成品机为煲机不良品 ，将不良品统一收集在贴有相 应标签的胶盆内，交修理拉修理。 4﹑重复以上步骤进行下一次煲机工作。 注﹕操作過程中不能划花導線及成品。 |
| 控制項目 Control Point |  | 項目 Item | 規格 Spec | 控制方法 Method | 本工程檢查頻率 Process Frequency |
|  | 品質Quality | 煲机時間 | 10+3Min | 計時 | 每個測試 |
|  |  | 溫度測量 | <=45℃ | 紅外線溫度測試儀 | 每個測量 |
|  | 工藝 Process Parameter | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 安全作業要點 Safety Control Point | 預防电击 | 環境保護要點 Environment Control Point | N/A |

SOP 4-1 FORM I (00)                     ©xxxxxx co.,LTD.                        Company Restricted

# Text boxes

戴手套

图表 1孴