安規測試儀器的正確操作考試卷

部門:              工號:           姓名:                  成績:

- 選擇題:(2*10=20)

  - 我公司產線上進行100%測試的安規項目是:

A.耐壓     B.絕緣       C.接地電阻        D.ESD

2. 三極單相電源插頭的標記中,’N’的含意是:

A.火線    B.零線    C.地線     D.中心線

3. 一般情況下,電器產品的絕緣電阻應不小於:

A.10MΩ   B.3 MΩ   C.5 MΩ    D.6 MΩ

4. 安規儀器在使用過程中,其金屬外殼必須:

A.可靠接地    B.絕緣     C.防止靜電     D.不能觸摸

5. 耐壓測試中的測試電壓是模擬產品在使用過程中出現的          .

A.正常使用電壓    B.異常電壓      C.異常高壓     D.失效

6.耐壓測試的判定依據是:

A.測試電壓       B.漏電流      C.測試時間     C.絕緣阻抗

7.EXTECH7440不包括以下測試功能:

A.交流耐壓        B.直流耐壓      C.接地電阻     D.防火阻燃

8.安規測試儀器上”RESET”按鈕可用來:

A.強制複位     B.開始測試     C.輸出高壓     D.降低測試電壓

9. 品管人員抽測或試驗人員試驗,耐壓的測試時間為:

A.1min            B.1s            C.30s          D.2min
10.”GND”的含義是:

A.火線            B.零線           C.接地        D.中心線

- 判斷題:(2*10=20)

1.絕緣測試的判定依據是漏電流.(        )

2.一般電器的漏電流不超過1mA.(        )

3. 為防止靜電導致產品受損,在進行耐壓測試時,應佩帶靜電手環,腳環.(    )

4.只要耐壓測試儀器可靠接地,在進行耐壓測試時,我們就可以不需要在絕緣墊上操作.(        )

5. 在比較潮濕的環境下,產品的絕緣電阻可低於5MΩ.(       )

6. 交流耐壓測試中的漏電流與絕緣電阻中的漏電流所包含的意義一樣.(　   　)

7.在進行耐壓測試時,我們可以任意觸摸被測物的不帶電部分.(        )

8.耐壓測試儀器前幾天運行都很正常,今天可以直接使用.(        )

9.在進行耐壓測試的過程中,高壓指示燈閃爍,意味著有高壓輸出.(        )

10.只有在確認耐壓測試儀器沒有高壓輸出的情況下,我們才可以觸摸被測物品.(      )

- 問答題:(20*3=60)

  - 在進行耐壓測試儀器的確認時,要注意甚麼?

  - 在進行耐壓測試時,我們應如何正確操作?

3.一種工作電源為230V的電器,現在要進行耐壓測試,請你設定測試電壓,漏電流,測試時間.