实用音调前级放大器

音调前级电路如采用集成电路自制相对较为简单，但电路受到工作电压相对较低和集成块本身的限制，易出现削波失真，且音乐的动态与速度同优秀分立元件前级相比还有相当的差距。为此我参考英国ＮＡＤ功放音调前级电路，采用一些更高品质的发烧元器件，制作出这套音调前级电路。 电路见右下图（另一声道同样），Ｗ１是左右平衡电位器，Ｗ２为音量电位器。选用日本东芝音响专用名管Ａ９７０、Ｃ２２４０为第一二级放大，工作于单端甲类状态。Ｃ２、Ｃ４是输入耦合电容，Ｒ２、Ｃ２滤除不必要的超高频信号，Ｒ１同时作Ｔ１下偏置电阻，Ｃ１、Ｃ５为消振电容，Ｒ４为Ｔ２的偏置电阻，Ｒ７、Ｒ８、Ｄ１、Ｄ２为Ｔ３、Ｔ４提供偏置电压。Ｄ１、Ｄ２串联使Ｔ３、Ｔ４维持导通状态，减小Ｔ３、Ｔ４交越失真。Ｅ１是自举电容，Ｅ４是输出耦合电容，Ｒ１０是输出缓冲电阻。Ｔ３、Ｔ４工作于静态非对称状态，两管射级有＋３Ｖ静态电压。输出电压经Ｒ９、Ｒ１０、Ｅ２积分滤波后向下射级供电，这个电流在动态时又与Ｔ３、Ｔ４的输出信号大小成正比，使Ｔ１的工作电流随输出信号幅度的变化而变化。使Ｔ３、Ｔ４信号始终以恒流输出，从而使整个电路体现出以电流负反馈方式工作对音质改善的诸多优点，Ｒ３为反馈电阻。其余元件构成常规负反馈式音调网络。该网络对高低音分别有±７ｄＢ和±１０ｄＢ的调节范围。整个电路增益大约７ｄＢ。电路工作电压能达到±２８Ｖ，远高于集成音调电路，对音乐动态速度表现很有益。