開關類

開關分三大類：(一).I/O開關；(二).切換開關；(三).PUSH開關

I/O開關

- 代號：HF-606

- 分類：4PIN安規及2PIN普通

- 作用：用於控制電源的開關，處於“I”檔為導通，“O”檔為斷開

- 操作方式：ROCKET(插動式)

- 控制結：單刀單擲

- 耐壓：       普通：1.5 KVAC／0.5ｍA／1min

端與端之間耐壓值  安規：2.0 KVAC／0.5ｍA／1min

端與外殼間耐壓值　3.0KVAC／0.5ｍA／1min

- 材質：外殼(尼龍66)、按鍵PC(94V-2)

4PIN開關接點處須鍍銀，彈片鍍銅，端子為青銅

- 電氣性能：

接觸電阻≦50mΩ (DC5V  1A)

絕緣電阻≧100MΩ(DC500V)

電氣壽命：普通≧1000次

安規≧3000次

- 常出現之不良

1).I/O開關字符不清楚

2).I/O開關失控

3).開關表面沾有油污

4).卡椎太硬，很難卡入蓋子

切換開關

- 分類 安規(膠殼 3PIN)代號HF-308

普通(鐵殼 6PIN)代號HF-303

- 用途：用於電源電壓切換

- 操作方式：CHANGE-OVER(搬運式、改變式)

- 控制結構：單刀雙擲、雙刀雙擲

- 耐壓：

安規 2KV／0.5mA/1min

普通 1KV／0.5mA/1min

安規 4KV／0.5mA/1min

普通 1.5KV／0.5mA/1min

- 電氣性能：接觸電阻≦50mΩ (DC 5V 1A)

絕緣電阻≧100MΩ (DC 500V)

電氣壽命≧2000次

- 常見不良：

1).切換字符不表

2).切換過緊或過鬆

3).鐵殼表面氣化

PUSH開關

- 代號：KDC-A04

- 分類：安規和普通       插式(T)和焊式(S)

- 用途：用作對電源之開關

- 操作方式：BUTTON(按鈕式)

- 控制結構：雙刀單擲

- 電氣性能：接觸電阻≦50mΩ (DC 5V 1A)

絕緣電阻≧100MΩ (DC 500V)

電氣壽命≧1000次

- 耐壓：

端與端之間的耐壓值   1.5KV/0.5mA/1MIN

端與外殼之間的耐壓值  3.0KV/0.5mA/1MIN

- 常出現之不良：

1).開關破損

2).彈簧自鎖、失控

# Text boxes

端與端之間耐壓值

端與外殼間耐壓值