# 深 圳 市 新 祥 瑞 电 子 有 限 公 司

# 地址：深圳市罗湖区沿河南路锦花大厦蓝星阁21H

# 电话：86-755-81171689    传真：86-755-83232606

# 网址：http://www.sznxr.com 邮箱：sznxr@yahoo.com.cn

# ****************************************************************************************************************************************************************************************************************

# Hi-Vol-A型高压高频大电流铜板结构水冷电容器简介

- Hi-Vol-CAP-A型铜板电极式水冷电容器，是我公司结合目前国内外高压高频设备的特点，综合国外多家铜板式振荡电路电容器的优特点，经过一年多的精心研究，反复试验与筛选而定型生产的一种具备耐高电压、大电流、高频率、具有自愈性的高压高频电路电容器。

二、结构设Hi-Vol-CAP-A型电容产品设计原理： 
设计采用金属化膜铜板电极式结构设计，额定电压为300VAC-500VAC，额定容量为0.1uF-2.4uF,采用耐高压、超高绝缘环氧树脂封装，其性能特点为：无感结构、耐大电流、高电压、高频率、具有自愈性、体积小、寿命长、可靠性高等特点（详细请见产品结构图与产品使用曲线图）。

三、除Hi-Vol-CAP-A电容器外，另有其它系列非水冷式结构高压高频电容器供用户选择使用。

具体主要型号有：（详情请登陆：http://www.sznxr.com 查询）

1、Hi-Vol-CAP-1型1000V-3000VAC塑外壳高压高频初级振荡电路感应加热机（设备）电容器。

2、Hi-Vol-CAP-3 ( C200T )型（1000VDC-3000VDC）轴向结构高压高频谐振电容器。

3、Hi-Vol型系列1000VDC-20000VDC多种结构设计高压高频金属化膜电容器。

4、其他系列的高压电容、特种高压电容器、协议定制电容器等。

四、Hi-Vol-CAP-A型铜板电极式电容器主要电气性能指标：

| 额定容量 | μF | 0.10 | 0.12 | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应许误差 | K | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| MAX电压 | Vrms | 500VAC | 500VAC | 500VAC | 500VAC | 500VAC | 500VAC |
| MAX电流 | Amps | 500A | 500A | 500A | 500A | 500A | 500A |
| MAX功率 | Kvar | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 频 率 | KHz | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 电感量 | nH | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| 外形尺寸 | mm | 94*41*26.5 | 94*41*26.5 | 94*41*26.5 | 94*41*26.5 | 94*41*26.5 | 94*41*28 |

五、Hi-Vol-CAP-A铜板电容器应用范围：

1、Hi-Vol-CAP-A型高压高频电容器为无感结构、损耗极小、超高绝缘、具有自愈性等特点，在工作温度下使用稳定可靠。

2、Hi-Vol-CAP-A型高压高频铜板电极式电容器适用于：交流AC和直流DC高压回路电路、高压高频谐振电路、高压吸收电路、高频电子充放电路、脉冲回路充放电电路和高压滤波电路等。

3、Hi-Vol-CAP-A型高压高频金属化膜铜板电极式电容器应用于：高压高频感应加热设备系统、高频逆变电焊机（高周波感应加热机）、高频振荡电路、自动高压控制系统、通讯系统、商业设备、大功率高压电源开关系统、功率补偿电路高压吸收回路、医疗设备，磁疗感应设备系统、镭射设备、熔射设备和试验研究设备等。

# 六、Hi-Vol-CAP-A电容器使用注意事项：

# 1、本产品须在两端铜板电极上添加水冷装置循环通水冷却散热使用，以防止过热损坏电容及影响电容使用寿命。

# 七、Hi-Vol-CAP-A型铜板结构电容器安装图

一）、正面图：单位：mm

M6*2*6mm孔

---------   94mm  ----------

20.5mm

41mm                                            41mm

20.5mm

--33mm-- --28mm -- --33mm --

94mm

二）、侧面图：

单位：mm

94mm

6mm

14.5mm(0.66uF为:16mm)

26.5mm

0.66uF为:28mm

深圳市新祥瑞电子有限公司

http://www.sznxr.com. Emil:sznxr@hoo.com.cn

# 八、Hi-Vol-A形高压高频铜板电容器曲线图（1）

1K                                             1K

U(Vrms)                                          U(Vrms)

400                                             400

I（Amps）         QC(kuAr)                       I(Amps)           QC(kuAr)

100                                             100

深圳市新祥瑞电子有限公司版权所有               深圳市新祥瑞电子有限公司版权所有

50                                              50

30                                              30

10                                              10

10       50        100    Flequency(KHz)         10         50      100  Flequency(KHz)

# 1.32MFD-400Vrms-650Amps-300KVA              1MFD-400Vrms-650Amps-300KVAr

1K                                             1K

U(Vrms)

U(Vrms)                                  500

300

I（Amps）                                           I(Amps)

QC(kuAr)                                              QC(KuAr)

100                                            100

深圳市新祥瑞电子有限公司版权所有                   深圳市新祥瑞电子有限公司版权所有

50                                              50

30                                              30

10                                              10

10       50        100       Flequency(KHz)      10         50      100     Flequency(KHz)

2.4MFD-300Vrms-500Amps-300KVAr                0.66MFD-300Vrms-500Amps-300KVAr

深圳市新祥瑞电子有限公司

http://www.sznxr.com Emil:sznxr@yahoo.com.cn

# Hi-Vol-A形高压高频铜板电容曲线图（2）

# 1K                                              1k

U(Vrms)

U(Vrms)

500                                             500

I（Amps）      QC(kVAr0                                I(Amps)        QC(kVAr)

100                                             100

深圳市新祥瑞电子有限公司版权所有                      深圳市新祥瑞电子有限公司版权所有

50                                              50

30                                              30

10                                              10

10        50      100     Flequency(KHz)           10          50    100     Flequency(KHz)

0.33MFD-500Vrms-500Amps-300KVAr                   0.2MFD-500Vrms-500Amps-300KVAr

1K                                             1K

U(Vrms)

U(Vrms)                                  500

500

I（Amps）                                           I(Amps)

QC(kuAr)                                         QC(KuAr)

100                                            100

深圳市新祥瑞电子有限公司版权所有                 深圳市新祥瑞电子有限公司版权所有

50                                              50

30                                              30

10                                              10

10       50        100       Frequency(KHz)      10         50      100      Frequency(KHz)

0.1MFD-500Vrms-500Amps-300KVAr                0.15MFD-500Vrms-500Amps-300KVAr

# 深圳市新祥瑞电子有限公司

# http://www.sznxr.com Emil:sznxr@yahoo.com.cn