2503-1-定时器电路

概述

2503-1 是CMOS 工艺集成电路。内置双路独立振荡器，具有复位功能及模式选择功能。静态功

耗小，工作电压范围宽，可方便地构成多种定时/延时电路。

特点

1. 工作电压范围宽，静态功耗小

2. 内置双路单端振荡器，可以外接阻容调节频率和外灌频率

3. 驱动LED，具有定时功能

4. 多种模式可选

封装形式与管脚说明

DIP8 标准封装

电气参数

表1–直流参数 （除非特别说明：VDD=5V，Temp=25℃）

表2–交流参数 （除非特别说明：VDD=5V，Temp=25℃）

表3–极限参数

项目 符号 条件说明 规范值 单位

电源电压 Vmax <6 V

输出电流 IO <10 mA

工作温度 Temp

即使在理想工作环境

而且元器件取值合理

–10 ~ 70 ℃

储存温度 Tstg — –20 ~ 80 ℃

序号 名称 功能描述

1 Q 正向输出端

2 OSC2 振荡输入2，内置振荡

3 GND 地

4 OSC1 振荡输入1，无内置振荡

5 RB 复位端，低电平有效

6 S0 模式选择，内置下拉

7 VDD 电源正

8 S1 模式选择，内置下拉

第 2 页 共 3 页

应用说明

模式设置端的不同设置将影响HL2503-1 不同的功能，下面将分别予以说明：

S0、S1 为逻辑“0”表示接地或悬空（即按键K0、K1 断开）；

S0、S1 为逻辑“1”表示接VDD（即按键K0、K1 闭合）。

单向 RC 定时功能

应用图如图1 所示（K0=“0”，K1=“0”）

功能说明：

上电工作，具有定时功能；可通过改变振荡器OSC1 端的振

荡阻容来调整定时时间T；任意时刻按键K 闭合，各输出端

即恢复到初始状态。

功能波形图

图1

单次双向定时功能

应用图如图2 所示（K0=“0”，K1=“1”）

功能说明：

上电工作，具有单次双向RC 定时功能；可通过改变振荡器

OSC1 端和OSC2 端的振荡阻容，来调整定时时间T1 和T2；

任意时刻按键K 闭合，各输出端即恢复到初始状态。

功能波形图

图2

双向循环RC 定时功能

应用图如图2 所示（K0=“1”，K1=“1”）

功能说明：

上电工作，具有双向循环RC 定时功能；可通过改变振荡器

OSC1 端和OSC2 端的振荡阻容来调整定时时间T1 和T2；

任意时刻按键K 闭合，各输出端即恢复到初始状态。

功能波形图

第 3 页 共 3 页

固定周期的定时控制

应用图如图3 所示（K0=“1”，K1=“0”）

功能说明：

上电工作；

OSC1 端输入固定的振荡频率；

可在固定的周期T1 内，通过改变OSC2 端的振荡阻容来

控制定时时间T2；

任意时刻按键K 闭合，各输出端即恢复到初始状态。

功能波形图

图3

注意：

⑴两个振荡器的区别：

OSC1 没有内置阻容，用户外加阻容才能振荡，频率由阻容决定；

而OSC2 已内置阻容，自身已能振荡；

用户在使用时可在OSC2 端对电源并电阻或对地并电容，

来改变OSC2 的频率，这和OSC1 是有区别的。

⑵建议：电路的设置和选择端口尽量避免悬空，如果是悬空（内置下拉）可接GND，这样性能更稳定。